Příloha č.1 Technická specifikace ke Kupní smlouvě

Závěsný systém REDCORD

Technická specifikace vybavení (pro 1 zařízení):
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Posuvná konstrukce se třemi posuvnými prvky a 3 aparáty pro zavěšení pacienta se systémem lan a plynulým nastavením jejich délky
3 x sada 2 popruhů pro uchycení zápěstí nebo chodidla
1 x aparát pro umožnění rotací umístitelné do lan kteréhokoli posuvného prvku, se snadnou instalací a deinstalací pomocí karabin, vč. 5 m lana se samostatným zásekem pro nastavení délky pro zavěšení popruhů
2 x pánevní popruh s protiskluznou úpravou z jedné strany
2 x terapeutický popruh
1 x krční (dělený) popruh pro umístění hlavy v případě terapie krku
1 x popruh s úchytem do dlaně
1 x uvolňovač lan pro odblokování záseků lan v aparátu zavěšení klienta
8 x elastická lana 30/60 cm, s vysokým/nízkým odporem, barevně odlišená dle odporu
4 x pevná lana s délkou 30/60 cm s možností kombinace s závěsnými nastavitelnými lany a dodanými popruhy
1 x lano 5 m s karabinou
1 x terapeutický válec 15 x 50 cm
2 x balanční podložka pro možnost dávkování lability cviku

V Hrabyni dne 3.12.2018 V Hradci Králové dne 30.11.2018

Za kupujícího: Za prodávajícího:

……………………………………………. ……………………………………….