# Příloha č. 1 KS

technická specifikace

V regálech budou archivovány šanony a krabice o hl. 270 mm. Součástí dodávky regálů je montáž veškerých regálů včetně ověření funkčnosti pojezdu pojízdných regálů, vylepení štítků označujících technické parametry regálů (dle ČSN) v sídle zadavatele. Rozměry místnosti, kde bude regálový systém umístěn, jsou uvedeny v příloze č. 3 KS. Výška stropu je 3,4 m. Povrchová úprava v základní barvě výrobce vypalovací práškovou barvou dle RAL (pozink kupující nepožaduje), která bude odsouhlasena kupujícím.

- Posuvné regály

Podvozek:

- pohyb podvozku po kolejích, které budou zality poslední vrstvou podlahy do jedné roviny,

- koleje z pozinkované oceli budou kotveny do stávající podlahy vč. koncových zarážek,

- ovládání posunu pomocí řetězového převodu, posun podvozku bude zajištěn pomocí řetězového převodu a vůz bude uváděn do pohybu otáčením kola s klikou na příslušnou stranu,

- na jednom podvozku požadujeme umístění dvou regálů hl. 300mm s oboustranným přístupem s možností nastavení polic z levé a pravé strany vozu,

- nosnost sloupce: min. 800 kg na jeden modul.

Regály:

- systém složený z regálů a výškově nastavitelných polic,

- u obou typů regálů (OV01 a OV02)

- nosnost police: min. 100 kg,

- nosnost sloupce: min. 800 kg, hloubka vozu cca 630mm s využitelnou hloubkou polic 2 x 300mm + gumové nárazníky,

- 8 úložných polic v modulu + 1 horní krycí polici, z čelní a zadní strany bude regálový vůz osazen plnou stěnou,

- OV01: celkem 7 ks regál posuvný výšky 3 060mm, délky 5 804mm (2x modul 1 000mm + 3x modul 1 240mm).

- OV02: celkem 5 ks regálů posuvný výšky 3 060mm, délky 4 084mm (4x modul 1 000mm),

- Pevné a stacionární regály po obvodu stěn

- celkem 7 ks

- nosnost police: min. 100 kg,

- nosnost sloupce: min. 800 kg,

- OV03: hloubka polic 300mm, hloubka celého regálu 330mm (1x300mm police + gumové nárazníky). Celkem 8 úložných polic v modulu + 1 horní krycí police,

- OV04, OV05, OV06, OV07: hloubka polic 300mm. Celkem 8 úložných polic v modulu + 1 horní krycí police,

- OV08, OV09: 7 úložných polic + 1 krycí police. Hloubka polic 300mm.

Jednotlivé rozměry:

- OV03: pevný regál na soklu výška 3060mm, délky 4084mm (4x modul 1000mm),

- OV04: stacionární regál výšky 2910, délky 2510mm (2x modul 1240mm),

- OV05: stacionární regál výšky 2910, délky 5030mm (5x modul 1240mm),

- OV06: stacionární regál výšky 2910, délky 4750mm (1x modul 1000mm, 3x modul 1240mm),

- OV07: stacionární regál výšky 2910, délky 3270mm (2x modul 1000mm, 1x modul 1240mm),

- OV08: stacionární regál výšky 2550mm, délky 2510mm (2x modul 1240mm),

- OV09: stacionární regál výšky 2550mm, délky 3510mm (1x modul 1000mm, 2x modul 1240mm).