# Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 9130/00241

Počet stran: 19

Specifikace předmětu plnění

Dodavatel na tomto místě doplní technickou specifikaci jednotlivých položek plnění včetně jejich grafického vyobrazení (foto, náčrt apod.).

Specifikace musí být v souladu s „Technickými podmínkami“ (viz příloha č. 1 ZD) a dále s „Položkovým rozpočtem“ a „Sumářem“(viz příloha č. 2 a příloha č. 3 smluvního vzoru kupní smlouvy).

Dodavatel odpovídá za řádně zpracovanou technickou specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy.

Všeobecný technický popis – nábytek z lamina:

Nábytek z lamina  - položka č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 bude vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm.

Barevné provedení nábytku – u položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 prodávající poskytne na výběr min 10 variant barevných odstínů a dekorů lamina a min 10 variant dekorů ABS hran.

Výběru barev/materiálu/dekoru ze vzorníku

V případě všech položek, u nichž je prodávající povinen nabídnout na výběr více druhů materiálů, dekorů, barev kovových částí, barev čalounění atd., předá prodávající příslušné vzorníky zástupci kupujícího oprávněnému zastupovat ve věcech technických, a to do 2 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.

Název položky č. 1: 	Kancelářský stůl

Technický popis:

Laminová podnož tl. 18 mm, sešroubováno-plastové krytky, stavitelné nožky. Pracovní desky stolů jsou tl.18mm, ohraněny ABS hranou o tloušťce 2mm. Rozměry: 1500 x 750 x 750 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 2: 	Zásuvkový kontejner

Technický popis:

Čtyři zásuvky, horní uzamykatelná. Korpus je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda kontejnerů mají záda vyrobena z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek jsou ohraněny ABS hranou o tloušťce 2 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě a jsou opatřena tlumícím silikonovým dorazem. Kontejnery mají černá otočná kolečka. Dveřní úchytky budou dodávány kovové (tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm) s povrchovou úpravou chrom. Zásuvky budou opatřeny plnovýsuvnými pojezdy. Rozměry: 400 x 650 x 600 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 3: 	Policový modul bez dveří

Technický popis:

Otevřená policová skříňka, stavitelná police -1 ks, stavitelné kluzáky 20mm. Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm. Rozměry: 720 x 720 x hl. 360 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 4: 	Policový modul s dveřmi

Technický popis:

Policová skříňka s dveřmi, stavitelná police -1 ks, stavitelné kluzáky 20mm. Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm. Dvířka skříní jsou ohraněny ABS hranou o tloušťce 2 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě a jsou opatřena tlumícím silikonovým dorazem Dvířka skříní jsou montována závěsným klipovým systémem. Dveřní úchytky budou dodávány kovové (tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm) s povrchovou úpravou chrom. Výškově stavitelné police jsou na ocelové čipkové podpěře, zabraňující vysunutí police. Rozměry: 720 x 720 x hl. 600 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 5: 	Věšáková stěna z lamina

Technický popis:

Věšáková stěna je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm. Hrany věšákové stěny jsou z materiálu ABS 2 mm. Součástí věšákové stěny jsou kovové háčky, v počtu 6 ks, materiál chrom - dodavatel je povinen poskytnout na výběr min 5 variant kovových háčků. Rozměry: 800 x 18 x 1900 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 6: Kancelářská židle

Technický popis:

Kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, ocelová chromovaná báze, kolečka, volitelné područky, nosnost 130 kg. Barva čalounění: dodavatel je povinen poskytnout na výběr min následující barevné varianty čalounění - černá, modrá, červená.

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 7: Konferenční stolek

Technický popis:

Vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm s jednou pevnou policí a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě stolku. Rozměry: 900 x 550 x 410 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 8: Křeslo

Technický popis:

Celočalouněné na kovové konstrukci, vyztužený opěrák. Materiál čalounění: dodavatel je povinen poskytnout na výběr min následující barevné varianty čalounění - modrá, černá, modročerná, červená. Rozměry: 590 x 820 x hl. 720 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 9: Věšáková deska

Technický popis:

Deska LDTD - tl. 18 mm, ohraněno ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě desky, 6 věšáků – jednoháček, materiál chrom - dodavatel je povinen poskytnout na výběr min 5 variant kovových háčků. Rozměry: 700 x 150 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 10: Školní židle

Technický popis:

Kovová konstrukce, barva šedá, židle i opěrák buková skořepina, transparentní lak. Rozměry: Rozměry – školní židle: 450 x 800 x 500 mm, výška sedáku 500 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 11: Školní lavice dvoumístná

Technický popis:

Kovová konstrukce, barva šedá; pracovní deska LDTD buk, tl. 18 mm, ohraněno ABS tl. 2 mm. Rozměry: Rozměry – školní lavice dvoumístná: 1300 x 600 x 750 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 12: Školní lavice třímístná

Technický popis:

Kovová konstrukce, barva šedá; pracovní deska LDTD buk, tl. 18 mm, ohraněno ABS tl. 2 mm. Rozměry: Rozměry – školní lavice třímístná: 1900 x 600 x 750 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 13: Stůl jednací

Technický popis:

Pracovní deska tl. 18 mm, ohraněno ABS tl. 2 mm, nohy kovové výškově stavitelné - chromované. Rozměry: 1600 x 800 x 750 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 14: Židle jednací

Technický popis:

Židle jednací, bez područek, ocelový rám chromovaný – lakovaný černě nebo šedě; čalouněný sedák – dodavatel je povinen poskytnout na výběr min následující barevné varianty: červená, černá, šedá, modrá; opěrák možno čalouněný nebo síťovaný - dodavatel je povinen poskytnout na výběr min následující barevné varianty: červená, černá, šedá, modrá; stohovatelné, nosnost 120 kg.

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 15: PC katedra 10/ZI

Technický popis:

Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm. Další podrobné údaje o specifikaci (vč. rozměrů a nákresů) jsou uvedeny v samostatném souboru – „PC katedra 10ZI“, který tvoří jako nedílná součást přílohu Smlouvy.

Grafické vyobrazení:

Údaje o grafickém vyobrazení viz příloha Smlouvy „PC katedra 10Z1“

Název položky č. 16 : PC katedra 11/ZI

Technický popis:

Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm. Další podrobné údaje o specifikaci (vč. rozměrů a nákresů) jsou uvedeny v samostatném souboru – „PC katedra 11ZI“, který tvoří jako nedílná součást přílohu Smlouvy.

Grafické vyobrazení:

Údaje o grafickém vyobrazení viz příloha Smlouvy „PC katedra 11Z1“

Název položky č. 17: Skříň s proskleným nástavcem

Technický popis:

Skříň dělená - spodní část s dvířky, horní prosklená, policová, 2 police, stavitelné kluzáky 20 mm. Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm. Horní část bude opatřena dvířky z bezpečnostního skla. Dvířka skříní jsou montována závěsným klipovým systémem. Dveřní úchytky budou dodávány kovové (tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm) s povrchovou úpravou chrom. Výškově stavitelné police jsou na ocelové čipkové podpěře, zabraňující vysunutí police. Rozměry: 1500 x 1800 x hl. 500 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 18: Skříň policová, otevřená

Technický popis:

Skříň otevřená bez dveří, policová s jednou pevnou policí, 4 police volné, stavitelné kluzáky 20 mm. Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm. Rozměry: 1000 x 1800 x hl. 500 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 19: Skříň na šaty- lamino

Technický popis:

Jednodveřová skříň na šaty, 1 + 1 pevná police v horní a spodní části, výsuvný věšák na zavěšení oděvů, zamykání na cylindrický zámek s dvěma klíči. Větrací otvory ve dvířkách. Dvířka skříní jsou montována závěsným klipovým systémem. Dveřní úchytky budou dodávány kovové (tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm) s povrchovou úpravou chrom. Rozměry: 500 x 1800 x hl. 550 mm

Grafické vyobrazení:

Název položky č. 20: Šatní skříňka - kovová

Technický popis:

Dvoudveřová, plechová šatní skříň z ocelového plechu (skříňka rozdělená na dvě skříňky) min. tl. 0,8 mm, zamykání na cylindrický zámek s dvěma klíči. Cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů ve dvířkách. Dveře vyztuženy proti násilnému vniknutí. Korpus - barva šedá. Barva dveří – dodavatel je povinen poskytnout na výběr min 3 barevné odstíny. Vnitřní výbava – 1x police, tyč, 3x posuvný háček Rozměry: 500 x 1850 x hl. 500 mm

Grafické vyobrazení: