INTRACO MICRO, spol. s r.o.

Karlštejnská 97

252 17 Tachlovice

Tel./fax:       + 420 311 670 781

Mobilní tel.:  + 420 602 288 456

E-mail:         kontakt@intracomicro.cz

http:            www.intracomicro.cz

FLUORESCENČNÍ TRINOKULÁRNÍ MIKROSKOP S FÁZOVÝM KONTRASTEM MODEL FL 666

Fluorescenční mikroskopy FL 66 a FL 666 jsou varianty stavebnicového systému laboratorních mikroskopů řady LM 600. Kvalitní planachromatický optický systém bez vnitřního pnutí korigovaný na nekonečno. V základním provedení jsou obsaženy B, G, UV a V filtry. Kromě rtuťové výbojky 100 W buzené z externího zdroje je mikroskop vybaven i 30 W halogenovou žárovkou pro pozorování v procházející světle.

- Příjemnou novinkou, která přinese uživateli lepší pozorovací vjem je prodloužená vzdálenost sledování nad okuláry až na 21 mm. Takto konstruované okuláry jsou v základní výbavě.

- V kolektoru je umístěna polní clona, která je dalším konstrukčním prvkem pro regulaci intenzity světla. Kolektor je vybaven držákem filtru.

- Trinokulární verze umožní sledovat současně objekt očima a přenášet obraz na kameru.

- Jednoduché ovládání nosiče FL filtrů.

Standardní vybavení:

- Optický systém:  korigovaný na nekonečno

- Okuláry:  širokoúhlý okulár WF 10x/20 mm, WF 16x/14 mm

- Hlavice:  trinokulární Siedentopf, otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup 52-75 mm,  úhel vhledu 30°, dioptrické doostřování, dělič světla 20/80

- Revolverová hlavice:  pro 5 objektivů DIN, vzad otočená

- Objektivy:  planachromatické 4:1/0,10/12,31 mm, 10:1/0,25/5,03 mm,              20:1/0,40/2,71 mm, 40:1/0,65/0,72 mm (S), 100:1/1,25/0,17mm (S,Oil.Im.)

- Celkové zvětšení:  40x – 1000x

- Objektivy pro fázový kontrast (pozitivní nebo negativní):  Planachromatické                     PH 10:1/0,25/5,03 mm, PH 20:1/0,40/2,71 mm, PH 40:1/0,65/0,72 mm (S),                        PH 100:1/1,25/0,17 mm (S,Oil.Im.)

- Karuselový fázový kontrast:  polohy BF, 10, 20, 40-100

  - zelený interferenční filtr, centrační dalekohled

- Stůl:  156x138 mm, nízko umístěné koaxiální ovládání posuvů X/Y 76x54 mm, uchycení dvou preparátů současně

- Zaostřování:  koaxiální makro/mikro, regulace tuhosti chodu, výškové nastavení ovládacích prvků

- Kondenzor:  Abbe 1,25 s aperturní irisovou clonou, barevně odlišené hodnoty pro použití s jednotlivými objektivy, šachta pro PH destičky

- Kolektor:  s polní irisovou clonou

- Osvětlení:  halogenové 6V/30W (žárovka s paticí G4), polní irisová clona, plynulá regulace intenzity jasu

- Adaptér:  opticko - mechanický adaptér pro kameru

- Příslušenství:  modrý filtr, přívodní elektrický kabel 1,8 m

- Polarizační kit:  analyzátor/polarizátor

- Fluorescenční zařízení:  napájecí zdroj pro fluorescenční osvětlení, lampová skříň pro rtuťovou výbojku 100W, rtuťová výbojka 100W, nosič FL filtrů, UV štít, UV excitační filtr, V excitační filtr, B excitační filtr, G excitační filtr

Parametry FL filtrů:

| Excitační filtr | Excitace | Dělič světla | Emise |
| --- | --- | --- | --- |
| B Excitační filtr | BP460-490 | DM500 | BA520 |
| G Excitační filtr | BP510-550 | DM570 | BA590 |
| UV Excitační filtr | BP330-385 | DM400 | BA420 |
| V Excitační filtr | BP400-410 | DM455 | BA455 |

# Text boxes

Víceúčelový kondenzor  fázového kontrastu s centračním teleskopem