| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_34_Operační stůl (endoskopický) | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen operační stůl 1ks pro oddělení gastroenterologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje | RAMED 2420 |
| Výrobce přístroje | RAMED Kopřivnice s.r.o. |
| Základní požadavky na přístroj |  |
| Endoskopicko-rentgenologický stůl s plovoucí deskou je určen k diagnostickým, terapeutickým a operačním zákrokům za použití moderních medicínských metod. Kompletně RTG transparentní pracovní deska společně s excentricky uloženým sloupkem a posuvem desky vůči sloupku umožňuje plynulé sledování pacienta za použití C-ramene v širokém rozsahu | ano | ano |
| Pracovní deska s nízkou absorpcí RTG záření | ano | ano |
| Ovládání základních pohybů elektromotorovými hnacími jednotkami – nahoru, dolů, posuv desky vůči základně v podélné i příčné ose trendelenburg a anti-trendelenburg | ano | ano |
| Vysoká stabilita stolu se základnou, která není napevno zabudovaná do podlahy | ano | ano |
| Ovládání ovladačem na kabelu | ano | ano |
| Délka nepřerušované RTG transparentní části desky ve vysunuté poloze 1000 mm | ano | Ano, 1000 mm |
| Manipulační plocha pod operační deskou pro C- rameno dosahuje 1400 mm | ano | Ano, 1400 mm |
| Odnímatelný hlavový segment připojitelný z obou stran | ano | ano |
| Dobrá přístupnost k umožnění desinfekce desky a operační základny | ano | ano |
| Rozměry: |  |  |
| Rozměry pracovní desky (bez eurolišty) | min. 600 x 2000 mm | 640 x 2000 mm |
| Zdvih desky bez polsteru | min. v rozsahu 800 – 1000 mm | 770 – 1070 mm |
| Posuv příčný | min. 130 mm | 150 mm |
| Posuv podélný | min. 380 mm | 400 mm |
| Výškově i podélně stavitelný hlavový díl | min. 0 – 100 mm | 0 – 100 mm |
| Nosnost operačního stolu ve všech nastavitelných polohách | min. 150 kg | 150 kg |
| Nosnost v základní poloze | min. 200kg | 225 kg |
| Další parametry: |  |  |
| Napájecí napětí 230V | ano | ano |
| Zálohované napájení z akumulátoru | ano | ano |
| 36 měsíců záruční doby na pohonnou jednotku | ano | ano |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: | ano | ano |
| 2 x úchyt ruky na lištu | ano | ano |
| Poutací pás dlouhý | ano | ano |
| Boční zábrana proti pádu pacienta | ano | ano |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..