# TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

# Název výběrového řízení:	„NÁKLADNÍ VOZIDLO 4x4 – TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ – II.“

# Číslo výběrového řízení: 	VŘ/2019/1/02

Druh výběrového řízení:	výběrové řízení na dodávky, finanční limit 1

# Technická specifikace

- Vozidlo – podvozek

| Provedení jako rámový podvozek a pro použití jako nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu silnic schopný pracovat s nástavbami typu: třístranná sklápěcí korba, sypač, radlice, kropička, samosběrný zametač atd. |
| --- |
| Nové, dosud nepoužité vozidlo | Ano |
| Vozidlo splňuje normu EURO VI | Ano |
| Celková hmotnost vozidla min. 18 000 kg | 19 500 kg |
| Hmotnost soupravy min. 38 000 kg | 42 000 kg |
| Pohon 4x4 | Ano |
| Připojitelný pohon přední nápravy | Ano |
| Uzávěrky diferenciálů hnaných náprav | Ano |
| Zvýšená nosnost přední nápravy pro provoz se sněhovou radlicí – 9 t | Ano |
| Zesílené zadní pérování min. 11 500 kg | 11 500 kg |
| Vzduchové pérování všech náprav | Ano |
| Automatizovaná převodovka | Ano |
| Retarder (intarder) nebo motorová brzda přiměřeného výkonu k výkonu motoru a max. hmotnosti soupravy | Ano |
| Závěs pro tažení přívěsu Ø 50 mm | Ano |
| Příprava pro instalaci přední upínací desky ČSN EN 15432-1 (předvrtání otvorů) | Ano |
| Rychlovýměnný systém pro nástavby – naváděcí prvky (navedení v podélném i v příčném směru vzhledem k rámu nosiče) a upínací prvky | Ano |
| Vozidlo bez mezirámu, upínací prvky umístěny přímo na rámu podvozku (z důvodu výšky podlahy nástavby a stability vozidla) | Ano |
| LED denní svícení integrované do hlavních světlometů | Ano |
| Výbava vozidla dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční zábrany atd.) | Ano |
| Zadní ochranný nárazník – možnost ručního zvednutí pro najetí k finišeru (tak, aby nezasahoval do nasypaného materiálu v bunkru finišeru a finišer mohl vozidlo tlačit před sebou při výsypu materiálu z korby vozidla do bunkru finišeru) | Ano |
| Hlavní nádrž na PHM na pravé straně min. 300 l z nekorodujícího materiálu | 340 l |
| Nádrž na AdBlue na min. 45 l | 45 l |
| Na zadní části vyveden vzduchový systém pro přípojné vozidlo – jedna koncovka vpravo a druhá vlevo | Ano |
| Hydraulický okruh pro ovládání nájezdů přípojného vozidla (podvalníku) s vývody pro připojení vzadu na vozidle | Ano |

Vozidlo – kabina

| Výška vozidla s kabinou (vč. majáku) max. 3 300 mm včetně nástaveb a korby – preferujeme nižší kabinu | 3 300 mm |
| --- | --- |
| Kabina celokovová 2-místná, úložný prostor za sedadly | Ano |
| Kabina v komunálním provedení (tachograf a počítač km a Mh) | Ano |
| Zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky vyhřívaná, elektricky natáčecí | Ano |
| Tónované čelní sklo | Ano |
| Vnější sluneční clona | Ano |
| Nastavitelný volant | Ano |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče | Ano |
| Měnič 24/12 V | Ano |
| Schválené přídavné světlomety pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní a přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení. Jeden pár pod oknem | Ano |
| Přídavná dálková světla na střeše vozidla – 2 ks (ochranná nerezová rampa) | Ano |
| Zvláštní světelné zařízení oranžové barvy (LED majáky/rampa) dle ustanovení vyhlášky č. 341/2014 Sb., část sedmá, výbava včetně všech souvisejících platných předpisů | Ano |
| Nezávislé topení, klimatizace, vyhřívané přední sklo | Ano |
| Autorádio s HF Bluetooth | Ano |
| Ochranná ocelová mřížka zpětných zrcátek | Ano |
| Aerodynamické prodloužení kabiny (zadní kryty) | Ano |
| Přídavné ocelové kryty zadních světlometů chránící světlomety před poškozením ze všech směrů (ocelová výplň ze zadní, boční, horní a spodní strany, samostatně odnímatelná ocelová mřížka z přední strany) | Ano |
| Noční osvětlení kabiny | Ano |

Vozidlo – motor

| Výkon motoru min. 330 KW v provedení EURO VI | 330 KW EURO VI |
| --- | --- |
| Sání vyvedeno za kabinou směrem nahoru | Ano |
| Odhlučnění na max. 83 dB | 81 |
| Zakrytování motoru pro lepší ochranu při zimní údržbě, kryty z boku (v podbězích kol) i zespodu | Ano |
| Výfuk vyveden za kabinou směrem nahoru | Ano |
| Vývod pro pohon hydrogenerátoru (hydraulického okruhu pohonu nástaveb a radlice) nezávislý na řazení (spojce) a vybaven takovým zakončením, aby hydraulické čerpadlo bylo připojeno bez použití kardanu | Ano |

Vozidlo – další požadavky

| Výstup od podvozku s přístupem ke všem datům minimálně protokol FMS standard dle EURA, spotřeba, hladina, otáčky, činnost pomocné čerpadlo | Ano |
| --- | --- |
| Na vozidle namontován modul GPS standardně používaný zadavatelem a který bude zajišťovat komunikaci se stávajícím softwarem používaným zadavatelem od fa. R ALTRA, www.protank.cz, e-mail: info@protank.cz | Ano |
| Systém online sledování provozních parametrů vozidla, spotřeby, GPS polohy, zasílání informací o provozu vozidla | Ano |
| Vozidlo bude homologováno jako „nosič výměnných nástaveb“, o čemž bude proveden zápis do TP vozidla | Ano |
| Barevné provedení: kabina – oranžová (RAL 2011) rám – černý nebo šedý přední nárazník – v barvě kabiny (RAL 2011) | Ano |
| Ochranný nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby, ochrana před agresivní solí, změnou teplot apod. | Ano |

- Třístranný sklápěč

| Výměnná nástavba – třístranný sklápěč pro přepravu sypkých, kusových materiálů, asfaltobetonu a drceného kameniva vč. lomového kamene |
| --- |
| Nová, dosud nepoužívaná nástavba | Ano |
| Objem korby dle možností a nosnosti vozidla min. 7 m3 | Ano |
| Výška bočnic min. 800 mm | 800 mm |
| Nosnost korby min. 8,5 t | 8,5 |
| Montáž nástavby na rychlovýměnný systém vozidla | Ano – odstavné nohy |
| Hydraulické sklápění na 3 strany | Ano |
| Materiál nástavby – podlaha vysokopevnostní plech o tloušťce min. 5 mm, bočnice min. 4 mm | Ano |
| Zvýšené přední čelo za kabinou nad výšku kabiny, do výšky výstražných světel (majáků) tak, aby byla výstražná světla vidět i ze zadní části vozidla | Ano – zvýšené |
| Bočnice zavěšená na čepech, otevírání vlastní vahou při vyklápění + otevírání směrem dolů s pomocnými pružinami pro nakládání paletovaného nákladu. Provedení z jednoho kusu bez středového sloupku v bombírovaném provedení. Zajištění mechanické (ručně). | Ano |
| Zadní čelo s horním pantem, zajištění mechanickým automatem s možností seřízení | Ano |
| Ovládání sklápění samostatným ovladačem v kabině vozidla | Ano |
| Úprava zadní části korby a vozidla pro dávkování do finišeru – prodloužení výsypu o cca 30 cm (měřeno od konce bočnice) | Ano |
| Zaplachtování žáruvzdornou plachtou (pro asfaltovou směs) – ovládání ze zadní části vozidla bez nutnosti vstupu obsluhy do korby (umístění plachty z boku) | Ano |
| Schůdky nebo žebřík pro možnost výstupu na korbu a možnost snadné obsluhy plachty | Ano |
| Barevné provedení: oranžová RAL 2011 | Ano |
| Odstavné nohy jako součást dodávky | Ano |
| Zajištění zadního čela – velkoplošné posílené zajištění se zapuštěním do podlahy s min. mezerou pro eliminaci znečištění obalovanou směsí | Ano |

V Brně, dne 17. 04. 2019

…………………	………………        …………….	…………………….      ……………………………            razítko	                                          Bc. Tomáš Trávník		podpis

# TABULKA CENOVÉ NABÍDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

# Název výběrového řízení:	„NÁKLADNÍ VOZIDLO 4x4 – TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ – II.“

# Číslo výběrového řízení: 	VŘ/2019/1/02

Druh výběrového řízení:	výběrové řízení na dodávky, finanční limit 1

| Položka | MJ | Cena za jednotku bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena celkem s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Vozidlo | ks | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |
| II. Nástavba – třístranný sklápěč | ks | XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Cena celkem, tj. I. + II. |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 3 630 000 |

V Brně, dne 17. 04. 2019

…………………	………………        …………….	…………………….      ……………………………            razítko	                                          Bc. Tomáš Trávník	podpis

SEZNAM PODDODAVATELŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

# Název výběrového řízení:	„NÁKLADNÍ VOZIDLO 4x4 – TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ – II.“

# Číslo výběrového řízení: 	VŘ/2019/1/02

Druh výběrového řízení:	výběrové řízení na dodávky, finanční limit 1

| Poddodavatel |  |
| --- | --- |
| 1. | Obchodní firma/jméno | MLČOCH spol. s r.o. |
|  | Sídlo | Bystřická 370, 783 72 Velký Týnec |
|  | IČ | 26851253 |
|  | DIČ | CZ26851253 |
|  | Telefon | +XXXXXXXXXXXXX |
|  | Oprávněná osoba | Mlčoch Pavel |
|  | Popis části plnění předmětu výběrového řízení poddodavatelem | Nástavba – třístranný sklápěč |
|  | Procentuální část hodnoty předmětu výběrového řízení plněná poddodavatelem | 10,27 % |
|  | Určení vztahu poddodavatele k dodávanému zboží (např. výrobce/dodavatel/prodejce/distributor apod.) | Výrobce |

| Poddodavatel |  |
| --- | --- |
| 1. | Obchodní firma/jméno | R ALTRA |
|  | Sídlo | Čimická 819/86a, 182 00 Praha 8 |
|  | IČ | 25676326 |
|  | DIČ | CZ25676326 |
|  | Telefon | +XXXXXXXXXXXX |
|  | Oprávněná osoba | Ing. Milan Rada |
|  | Popis části plnění předmětu výběrového řízení poddodavatelem | Systém online sledování provozních parametrů vozidla |
|  | Procentuální část hodnoty předmětu výběrového řízení plněná poddodavatelem | 0,69 % |
|  | Určení vztahu poddodavatele k dodávanému zboží (např. výrobce/dodavatel/prodejce/distributor apod.) | Dodavatel |

V Brně, dne 17. 04. 2019

…………………	………………        …………….	…………………….      ……………………………            razítko	                                          Bc. Tomáš Trávník	podpis