Příloha č. 4b)
Technická specifikace
Název projektu:	„Chomutovsko – kompostéry pro občany 2“

Technický popis

Předmětem dodávky je pořízení:
1. kompostérů o objemu 650 l v počtu 57 ks
2. kompostérů o objemu 800 l v počtu 117 ks
3. kompostérů o objemu 1 050 l v počtu 285 ks
4. kontejnerů na textil v počtu 3 ks
Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky

Požadavek na výkon nebo funkci	Specifikace parametru	Nabídka / ANO / NE / Parametr (číselný údaj)
A. kompostér o objemu 650 l
Objem	min. 650 l	650 l
Váha	min. 20 kg (z důvodu stability konstrukce)	21 kg
Výška	Maximálně 82 cm	82 cm
B. kompostér o objemu 800 l
Objem	min. 800 l	801 l
Váha	min. 22 kg (z důvodu stability konstrukce)	22,1 kg
Výška	Maximálně 85 cm	85 cm
C. kompostér o objemu 1 050 l
Objem	min. 1050 l	1064 l
Váha	min. 27 kg (z důvodu stability konstrukce)	27,7 kg
Výška	Maximálně 110 cm	107 cm
Parametry pro kompostéry všech objemů
Materiál – plast, pevný a odolný proti nárazu, UV záření a extrémním změnám počasí (vysoké teploty, extrémní mrazy, silný vítr)	ANO	ANO
Tloušťka stěny	min. 7 mm (z důvodu potřeby dlouhé životnosti)	7 mm
Plnění kompostéru svrchu s odklopným uzavíratelným víkem	ANO	ANO
Víko s možností zajištění proti otevření větrem	ANO	ANO
Nádoba bez dna	ANO	ANO
Přístup ke kompostu: možnost vybírání kompostu ze všech stran, (z důvodu uživatelsky pohodlného přístupu)	ANO	ANO
Větrací otvory po celém obvodu kompostéru (pro přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu)	ANO	ANO
Barva: zelená	ANO	ANO
E. kontejner na textil
Celokovový	Ano	ANO
Manipulace: stojny umožňují použití paletovým vozíkem nebo vysokozdvihem		ANO
Dveře uzamykatelné na visací zámek	ANO	ANO
Velikost vhozu	min. 950 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm
Síla materiálu	min. 1 mm	1 mm
Síla materiálu: výztuha stojen, dorazy vhozu, držadlo	3 mm výztuha stojen, dorazy vhozu, držadlo / 4 mm klika – žárově zinkovaná / 25x 25 x 2 mm - jakl	ANO
Lakovaný vrstvou laku	min. 60 mikronů odstín barvy dle přání	ANO
Ostatní požadavky
Řádné uvedení do provozu včetně zaškolení	ANO	ANO
Legislativou stanovené doklady dodání návodu k obsluze zařízení – stroje – vybavení v českém jazyce	ANO	ANO
Musí se jednat o nové vybavení	ANO	ANO

Požadavky na zpracování této přílohy

1. dodavatel vyplní sloupec „Nabídka“ (vybere jednu z nabízených alternativ a) - c))
2. k této vyplněné příloze bude doloženo:
technická dokumentace a fotodokumentace.

Podpis oprávněné osoby:	……………………..

Titul, jméno, příjmení:	Jan Štecher