Výměna oken

Předmět zakázky

Výměna starých dřevěných špaletových oken v prodejně na ulici Havlíčkova 8,  Nový Jičín za okna nová dřevěná. Včetně vnitřních dřevotřískových voděodolných DTD parapetů o min. šířce 16 mm u kterých tvoří povrch oděruvzdorný laminát CPL/HPL. Venkovní parapety budou osazeny nové pozink lakované barvou RAL o min. š. 0,7 mm. Po usazení oken bude provedeno zednické začištění špalet, parapetů a vymalování vnitřního i vnějšího ostění. Demontovaná okna budou odvezena a ekologicky zlikvidována. Součástí oken jsou mříže, které je nutno demontovat a po provedené výměně oken je nutno tyto stávající mříže znovu na okna osadit.

Nově navržená okna budou mít tyto parametry:

Nová okna budou vyrobena z dřevěných třívrstvých lepených hranolů materiál smrk, stavební hloubka rámu a křídla minimálně 68 mm. Hliníková termookapnice, přídavná okapnice na křídle. Celoobvodové kování s bezpečnostními prvky, čtyřpolohové kování včetně mikroventilace, dvě těsnící roviny, středové a přídavné dorazové těsnění po celém obvodu v drážce křídla. Izolační dvojsklo Ug = 1,1W/m2K s distančním rámečkem tzv. teplým okrajem. Povrchová úprava impregnace + krycí nástřik v bílé barvě. Min. Uw = 1,25 W/m2K

Seznam oken:

1, Okno čtyřkřídlé 1100 x 2050	7ks

Parapet vnitřní 500mm

Parapet vnější 200mm

2, Okno jednokřídlé 500 x 1000		1ks

Parapet vnitřní 500mm

Parapet vnější 200mm