Kalkulace nákladů na ochranu JD proti zvěři v NPR Rešovské vodopády

Vybudování 3 drátěných oplocenek (200/4) o celkové délce 0,450 km (0,160; 0,130; 0,160) za účelem ochrany přirozené obnovy JD (BR, KL).

Jedná se o oplocenky s výškou min. 200 cm, kůly budou zapuštěny min. 50 cm do země a ošetřeny gumoasfaltovým nátěrem, použité dřevo SM, nosné kůly min. tl. 12 cm, vzpěry min. tl. 10 cm.

Pletivo 200 cm – počet vodorových drátů 25, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty s průměrem 2,5 mm, vnitřní dráty s průměrem 2 mm.

Délka jednoho pole max. 4 m, rohové kůly zavětrovány vzpěrou ze dvou stran, ostatní kůly – každý druhý kůl z jedné strany, každá vzpěra bude umístěna min. ve 2/3 výšky kůlu pod úhlem min. 45°. Nad horním okrajem pletiva bude natažen nosný drát (tl. 3 mm), přibitý shora na kůlech, pletivo bude spojené vázacím drátem 2,5 mm s nosným drátem min. ve dvou místech v rámci jednoho pole. Dolní okraj pletiva přichycen dřevěným kolíkem k zemi proti zvednutí zvěří, v rámci každé oplocenky budou pro vstup dovnitř vybudovány 2 branky.

Letní (po plném olistění a vyzrání letorostů) a zimní (na počátku vegetačního klidu) nátěr 500 ks JD proti okusu zvěří. Přípravek bude nanášen na celý terminální výhon včetně pupenu. Při aplikaci nedojde k poškození terminálního pupenu, ani zalomení či jinému poškození terminálního výhonu.

Lokalizace: NPR Rešovské vodopády, JPRL: 905B05, 07, 11, 905E04, 06 na LHC Janovice, parcelní č. 1352 v k. ú. Rešov.

Cena za bm………………………..………..………………………..…………………...…………………170,-Kč

905B05 (0,160 km)

Celková cena (170,-Kč x 0,160 km)……………………………..…….……………….………….........27.200,-Kč

905B05 (0,130 km)

Celková cena (170,-Kč x 0,130 km)………………………………………..……...…............................22.100,-Kč

905E04, 06 (0,160 km)

Celková cena (170,-Kč x 0,160 km)…………………………………..…...............................................27.200,-Kč

905B05, 07, 11

Ochrana nátěrem letním

Celkový počet sazenic (ks)…………………………...……………………….…………..…………………500 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks……………………………………………………….…….……1,20,-Kč

Celková cena za ochranu nátěrem JD……………………….………………………………….…………..600,-Kč

Ochrana nátěrem zimním

Celkový počet sazenic (ks)………………………………………...…………………..…….………………500 ks

Jednotková cena za ochranu nátěrem/ks…………………………………………….……………….……1,20,-Kč

Celková cena za ochranu nátěrem JD…………………………………….……………….………………..600,-Kč

________________________________________________________________________________

Cena celkem (bez DPH)……………………………………………..77.700,-Kč

Cena celkem (včetně DPH 21 %)…………………………………..94.017,-Kč