SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - část B

TUSAROVA UL., 170 00, PRAHA 7

REVITALIZACE PARKU - ÚPRAVY 2017 – ÚPRAVY SEKCE "A", "B"

SEKCE "A"

TRAVNATÁ  PLOCHA - ZMĚNA  OPLOCENÍ , DOPLNĚNÍ DLAŽBY, HERNÍ PRVKY, ODSTRANĚNÍ LAVIČEK + ODPADKOVÉHO KOŠE

SEKCE "B"

CENTRUM VOLNÉHO ČASU - ZMĚNA OPLOCENÍ , DOPLNĚNÍ DLAŽBY,

PŘEMÍSTĚNÍ LAVIČEK, PÍSKOVIŠTĚ

Obsah

B. Souhrnná technická zpráva

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a)	 Zhodnocení stávajícího stavu objektu

b)	 Urbanistické a architektonické řešení stavby

c)	 Technické řešení, popis stavby, řešení vnějších ploch

1. Oplocení

2. Další úpravy parku

d)	 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

e)	 Řešení technické a dopravní infrastruktury, doprava v klidu

f)	 Vliv stavby na životní prostředí

g)	 Řešení bezbariérového užívání přilehlých a navazujících ploch

h)    	 Provedené průzkumy a doměření

j)     	 Členění stavby na jednotlivé objekty

k)	 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

l)	 Způsob zajištění ochrany pracovníků

2.	Mechanická odolnost a stabilita

3.	Požární bezpečnost

4., 5., 6. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku

7.	Úspora energie a ochrana tepla

8.	Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

10.	Technická zařízení budovy

Kanalizace a vodovod

Silnoproudá elektroinstalace

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a)	Zhodnocení stávajícího stavu objektu

Jedná se o park sestávající orientačně z pěti sekcí : 	A – zatravněná plocha

B – centrum volného času

C – písková zpevněná plocha

D – občerstvení, toalety (v současnosti 									nefunkční)

E – zatravněná plocha

Po obvodu parku jsou chodníky souběžné s vozovkou se vzrostlými stromy, podél chodníků jsou vysázeny živé ploty,  podél živých plotů je zřízeno v určitých částech oplocení. Revitalizace parku - "Úpravy 2017" se nedotkne již vysázené zeleně, vydlážděných ploch (z části), stávajících budov, osazených laviček (z části) a odpadkových košů.

b)	Urbanistické a architektonické řešení stavby

Umístění a rozloha v rámci katastrálních hranic se nemění. Jedná se o následující úpravy :

SEKCE "A" TRAVNATÁ  PLOCHA - změna  oplocení , doplnění dlažby, herní prvky, odstranění laviček + odpadkového koše

SEKCE "B" CENTRUM VOLNÉHO ČASU - změna oplocení , doplnění dlažby, přemístění laviček, pískoviště

c)	Technické řešení, popis stavby, řešení vnějších ploch

- Oplocení

Podklady pro oplocení byly získány z internetových stránek výrobce – Ploty Pilecký s.r.o.

Oplocení sekce A je plotem výšky 1200 mm. Oplocení Centra volného času (sekce B) je plotem výšky 1750 mm. Úpravy oplocení sekce "A" a "B" viz projektová dokumentace. Oplocení podél živých plotů v sekci E, C a D nebude měněno.

Stavební úpravy zahrnují přesun stávajícího oplocení sekce "A" a "B"  podél trávníků včetně branek. Založení jednotlivých sloupků bude do hl. 500 mm. Délka koncových polí bude upravena dle pokynů výrobce a to tak, aby byla dodržena délka jednotlivých částí plotu dle projektové dokumentace. Veškeré technické specifikace viz. výrobce plotu a jeho technické podmínky .

## Kovaná dvoukřídlá brána CLASSIC

Typ výplně AW.10.30
- Rrozměry, šířka 2 000, 1800 mm

- Rozměry, výška 1 200, 1 750 mm

- Výplň z ocelových prutů 14 x 14 mm

- Povrchová úprava žárový pozink

- Profily jsou zakrytovány plastovými záslepkami

- Ručně otevíraná vrata se zámkem a svislou závorou

- Symetrická křídla

- Rovná horní linie

- Barva RAL 9005 Mat

## Kované oplocení CLASSIC

Typ výplně AW.10.30

- O šířce 2 500 x 1 200 mm a 2 500 x 1 750 mm

- Konstrukce z ocelových profilů 14 x 14 mm

- Rovná horní linie plotového dílce

- Profily jsou zakrytovány plastovými záslepkami

- Povrchová úprava žárový pozink

## - Barva RAL 9005 Mat

## Zakončení oplocení i bran

- Hrot TOP 5

- Barva RAL 9005 Mat

## Technické parametry

Panely mají vždy šířku 2500 mm a výšku 1200, 1750 mm. Vzhledem k jediné dodávané délce panelů 2500mm je v případě potřeby, u všech druhů montáže, možnost zakrácení panelů.

## Barevnost

V barvě RAL 9005 mat

2. Další úpravy parku

(čísla viz legenda - projektová dokumentace - výkres č. PA03, PA04)

1.   (A) DOPLNĚNÍ PLOCHY 2.55 m x 20.8 m, oblázky frakce 1-5 cm – NEPROBĚHNE

2.   (A) DOPLNĚNÍ DLAŽBY vel. 50/50/5 cm - plocha 2 x 2,0 m x 3,0 m

s využitím stávající vybourané dlažby (zachovat stávající popínavou zeleň)

3.   (A) PŘEMÍSTĚNÍ BRANKY  dl. 2000 +  PLOTOVÉHO POLE dl. 2200 (vždy 4x)

4.  (A) ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU U ŠIKMÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ - 45 m2 - NEPROBĚHNE

5.   (B) ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ BRANKY 1200/1200 mm

6.   (B) PŘEMÍSTĚNÍ LAVIČEK - 4x

7.   (A) NOVÉ OPLOCENÍ dl. 1000 mm - 2x (s využitím plotových dílů z vybourané části)

8.   (B) NOVÉ OPLOCENÍ dl. 1300 mm - 2x (s využitím plotových dílů z vybourané části)

9.   (A,B) NOVÉ OPLOCENÍ dl. 1700 mm - 2x (s využitím plotových dílů z vybourané části)

10. (A,B) PÍSKOVIŠTĚ S OHRAZENÍM DŘEVĚNÝMI TRÁMKY 2x 220/220 mm - NEPROBĚHNE

11. (A) ZRUŠENÍ OPLOCENÍ dl. 13,2 m - 2x

12. (A) ZRUŠENÍ ZÁBRADLÍ dl. 9,4 m

13. (B) ZRUŠENÍ OPLOCENÍ dl. 10,1 m

14. (A) PLOCHA 9,0 x 5,5 m PRO HERNÍ PRVEK - typ "Bonita – Šplhací sestava SS501D", typ výrobku SS-501D-20 - 	NEPROBĚHNE

15. (A) PLOCHA prům. 1.5 m PRO HERNÍ PRVEK - typ "HAGS - Whizzer" č. 8019736 - NEPROBĚHNE

16. (A) ODSTRANĚNÍ LAVIČEK - 4x + ODPADKOVÉHO KOŠE 1x

17. (B) ODSTRANIT JEDNO POLE PLOTU dl. 1950 mm, v. 1750 mm

18. (A) ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ PÍTKA - s napojením na stávající rozvod v šachtě zavlažování - bude řešeno v další etapě - NEPROBĚHNE

- Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, nemění se.

- Řešení technické a dopravní infrastruktury, doprava v klidu

Nová technická infrastruktura není navrhována, dopravní řešení se nemění - vchody a vjezdy na pozemek stávající.

f)	Vliv stavby na životní prostředí

Rozsah ani provoz předmětného parku nebude mít po rekonstrukci negativní vliv na životní prostředí v lokalitě.

Charakter a druh užívání  nevyžaduje žádné speciální ochranné nebo technické podmínky.

Vlivy stavby,  činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím  odstranění. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit zásadami ochrany životního prostředí.

g)	Řešení bezbariérového užívání přilehlých a navazujících ploch

Zásady řešeni komunikaci, ploch a objektů z hlediska užíváni a přístupnosti pohybově a zrakově postižených je zohledněno dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

Přilehlé a navazující plochy jsou bezbariérově přístupné.

h)	Provedené průzkumy a doměření

Byla provedena technická prohlídka  za účasti  odpovědného projektanta. Závěry prohlídky byly zohledněny při návrhu.

j)	Členění stavby na jednotlivé objekty

Stavba je orientačně členěna na jednotlivé objekty ( sekce ), stále se jedná o jeden stavební celek.

Nové přípojky nejsou umisťovány.

k)	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nemá žádný negativní vliv na sousední objekty a pozemky

-      vzhledem ke vzdálenosti nejbližší zástavby nedochází k zastínění okolních objektů

- požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky

- charakter využití a provozu stavby nemá zásadní vliv na míru exhalací, hlukového a světelného znečištění v okolí stavby

- Způsob zajištění ochrany pracovníků

Před zahájením stavebních prací musí být všichni  pracovníci seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy a normami, zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o čemž se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré zásady bezpečnosti práce musí být dodržovány po  celou dobu výstavby všemi pracovníky.

- Mechanická odolnost a stabilita

Založení a ukotvení jednotlivých prvků fit parku bude provedeno v souladu s technickými 		podmínkami dodavatele..

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN, související normy, technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

V případě objevení nových skutečností, které nemohly být zachyceny v projektové dokumentaci, je nutné uvědomit projektanta.

3.	Požární bezpečnost

Návrh řešení není v konfliktu s provozem požárních vozidel.

4., 5., 6.	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 			proti hluku

Stavební práce budou probíhat pouze v pracovních dnech v době od 7.00 do 21.00 hod.

Budou splněny požadavky vyplývající s ustanovení vlády 148/2006 ze dne 15.března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejhlučnější práce budou vykonávány v době od 8.00 do 16.00 hod s přestávkou. Všechna použitá zařízení musí splňovat předepsané předpisy, musí být vybavena účinnými filtry, atd.

Před zahájením stavebních prací musí být všichni  pracovníci seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy  a normami, zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o čemž se provede zápis do stavebního  deníku. Veškeré zásady bezpečnosti práce musí být dodržovány po  celou dobu výstavby všemi pracovníky.

Dle §3, písm.b) nařízení vlády 591/2006 Sb. se musí  dodržet  požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 3 nařízení.

- vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé, v případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi, lehčí úrazy budou do poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku, těžší úrazy budou do poskytnutí první pomoci ponechány k ošetření přivolané záchranné službě

- musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, vodárna, ČEZ,  O2 a policie)

- je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi

- hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště a oploceny

Pracovníci zhotovitele jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky, zejména chrániče sluchu, chrániče zamezující vdechování prachu a ochranné přilby. Zhotovitel musí řádně zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, komunikace atd. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů – nařízení vlády č.101/2005 Sb., vyhláška č.192/2005 Sb., nařízení vlády č.362/2005 Sb. a další (vyhláška č.48/1982 Sb. je postupně nahrazována prováděcími nařízeními vlády).

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb., v případech, kdy zadavatelem není určen koordinátor BOZP, zhotovitel zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Budou splněny požadavky zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky tohoto zákona budou plněny nejen dodavatelem stavby (po předání staveniště), ale budou zajištěny i před vlastním předáním staveniště dodavateli během přípravných prací.

Mezi základní povinnosti zhotovitele patří :

- Vytvářet podmínky při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizika .

- Kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek.

- Zařazovat zaměstnance při plnění díla na práci a pracoviště se zřetelem na jejich schopnosti, zdravotní

způsobilost a kvalifikaci.

- Poskytnout svým zaměstnancům osobní a ochranné pracovní prostředky, které je chrání před riziky a na základě rozsahu znečištění také i mycí, čistící a dezinfekční prostředky Na pracovištích s nevyhovujícími

mikroklimatickými podmínkami poskytnout též ochranné nápoje.

- Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu.

Vedoucí práce zodpovídá za zajišťování BOZP a PO celé skupiny. O svých povinnostech a právech musí být vedoucí práce řádně poučen ještě před zahájením prací.

- Pověřit svého zaměstnance, kterého uvede v zápisu o předání staveniště (pracoviště), pro koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

- Vymezit a uspořádat pracoviště (staveniště) pro výkon jednotlivých prací a činností v souladu s požadavky

právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

- Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnou koordinátorovi (pokud je určen) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, popř. přípravy stavby.

- Zajistit přístupnost a aktuálnost plánu BOZP na staveništi (pokud je vyhotoven) všem oprávněným osobám kdykoliv v průběhu pracovní doby, ode dne zahájení prací na staveništi po celou dobu realizace díla, včetně seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby.

- Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi), zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády 591/2006 Sb., nařízením vlády č.362/20005 Sb., nařízení vlády č.101/2005 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a pokyny.

-Zajišťovat na pracovištích prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné kontroly, případně výměny obsahu.

- Zajišťovat, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci při které budou používány, včetně předepsaných prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí a splňovaly minimální požadavky na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, obsluhou a pracovním prostředím .

- Provozovat a udržovat el.zařízení ve stavu, který odpovídá platným technickým normám a právním předpisům.

- Zabezpečovat pracoviště (staveniště) tak, aby po dobu nepřítomnosti zaměstnanců zhotovitele bylo zabráněno neúmyslnému vstupu nepovolaných osob na staveniště.

- Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č.309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č.5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby (díla).

- Pokud zhotovitel bude provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, musí stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření a vystavit písemný příkaz pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.

Pro realizaci činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím musí zhotovitel dále:

- splňovat všechny kvalifikační předpoklady a zdravotní způsobilost pro zahájení dané činnosti (např. platný svářečský průkaz) a být vybaven vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky

- splňovat všechny požadavky stanovené pro zajištění požární bezpečnosti pracoviště

- řídit se pokyny pro zajištění požární bezpečnosti pracoviště

- vystavit Písemný příkaz pro činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru

- zajistit požární dohled během a při přerušení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, zajistit jeho seznámení s povinnostmi PO pro tuto činnost. O provedeném seznámení s podmínkami PO musí být vyhotoven záznam.

O ukončení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím informovat objednatele a zajistit požární dohled minimálně 8 hodin po ukončení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Ochrana životního prostředí:

Hluk, vibrace - zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů  údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření  na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je  povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými  pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze  zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Prašnost - zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), zřízením a užíváním plochy pro dočištění důsledným dočištěním dopravních prostředku před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona c- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;

používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahu odstranit a uvést komunikaci do původního stavu;

uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. c. 361/2000 Sb.;

při bouracích prací bude prašnost eliminována kropením.

Zeleň  - Ochrana stávající zeleně:

Při provádění prací bude dodržována CSN DIN 18 915 Práce s půdou, CSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, CSN DIN 18 917 Zakládání trávníku, CSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, CSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a CSN DIN 18 920 Ochrana stromu, porostu a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.V průběhu demoličních a stavebních prací zhotovitel nesmí narušovat  a poškozovat zeleň mimo obvod stavby, a to:

- vstupem na zatravněné plochy

- vjezdem vozidel a strojů na zatravněné plochy

- odhazováním odpadků na zatravněné plochy

- poškozením nebo vykácením vzrostlých dřevin, které v rámci celé akce nejsou určeny ke kácení

- skladováním materiálu na zatravněných plochách

- jiným nevhodným zde neuvedeným způsobem

Odpady - z hlediska odpadového hospodářství řeší problematiku zákon č.185/2001 Sb., změny některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady kategorie ostatní odpad dle Katalogu odpadů je proto možné v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb. - O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů pouze ukládat na skládky kategorie S-OO nebo v případě, že je znečištěn nebezpečnými složkami na skládky kategorie S-NO.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o uložení a likvidaci odpadů z demoliční činnosti, pokud jejich další využití nebude možné.

Exhalace z provozu stavebních mechanismu:

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro motorová vozidla. Stavební stroje užívané při provádění stavby budou zajištěny proti úkapům ropných látek a olejů. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci pudy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

7.	Úspora energie a ochrana tepla

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

8.	Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešeni komunikaci, ploch a objektů z hlediska užíváni a přístupnosti pohybově a zrakově postižených je zohledněno dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.

10.	Technická zařízení budovy

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.