Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 D 337/2018/MG ke smlouvě č. S 344/2016/MG:
Zadání pro modernizaci technologií a dalších stavebních úprav interiéru budovy UMPRUM – aktualizace ze dne 16. 7. 2018

Změny rozsahu projekčních prací v DPS oproti DSP:

| Zadání pro DSP | Požadováno do DPS = rozdíly oproti DSP |
| --- | --- |
| Příprava stavby Zařízení staveniště, lešení, příplatky a případné zábory pozemků pro manipulaci Dočasná opatření nutná pro provedení stavebních úprav včetně protipožárních a prachových, etapizováno zejména zajištění depozitáře 2.np Demontáž a odstranění stávající expozice 1. stěny, sokly, vitríny 2. demontáž svítidel Demontáž klimatizačních jednotek vč. likvidace Drobné bourací práce, demontáž sádrokartonových příček a demontáž vestavěných skříněk | Příprava stavby Požadováno navíc k dopracování Demontáž kuch.linek v m.č 204, 211 Demotáž WC, umyvadlo v m.č 212 Demontáž skleněného podhledu pod světlíkem atria m.č.434 Požadováno vyjmout z PD Demontáž a odstranění stávající expozice 1. stěny, sokly, vitríny 2. demontáž svítidel |
| Infrastruktura Dodávka a montáž nových klimatizačních jednotek, revize rozvodů, revize systému řízení včetně MaR Bezpečnostní systém, revize celku, dodávka a montáž Rozšíření kamerového systému v 1.np nebude dokumentováno projektově. Modernizace EPS, CCTV, EKV – přístupový systém nové řešení, předmětová ochrana – bezdrátový systém. Osvětlení, revize celku, dodávka a montáž osvětlení, revize řídicího systému Inteligentní svítidla, dodávka, montáž Rozsah zásahů do elektroinstalace vyplyne z rozsahu doplnění osvětlení. Ozvučení přízemí, mobilní podium – včetně dodávky ozvučovací techniky. | Infrastruktura Požadováno navíc k dopracování Klimatizační jednotka v místnosti č. 110 – posoudit podmínky a potřebné řešení dle budoucího využití Navýšení počtu výměny klimatizačních jednotek – navíc 1ks v 1.PP v tranzitním depozitáři, 1ks v 4.NP v pracovišti fotografů; zajištění vzduchotechniky rovněž v kancelářích Místnost č.110 – změna přívodu el. proudu pro možné budoucí využití jako kinosál – dimenze připojení pro zobrazovací jednotku Podesta 3.NP – nová koncepce řešení osvětlení, přívodu el. energie a možná WIFI Změna osvětlení v 2.NP Přívod ELSIL a ZTI v m.č.128 Přívod ZTI do 309 m.č.212 - přemístění 2ks topných těles, přívody ZTI pro 2ks mycího pracoviště, zásuvka na 380V a pro pracovní stoly Požadováno vyjmout z PD Ozvučení přízemí, mobilní podium – včetně dodávky ozvučovací techniky Ozvučení v 1.NP nenavrženo, pouze 2 vytipovaná místa pro přívod ELSIL a SLP |
| Vnitřní povrchy Obnova podlah – včetně ochrany prašnosti Obnova parketových podlah – ve stálé expozici, ostatní prostory - rozsah bude zpřesněn prohlídkou na místě očištění teracových podlah komplet včetně napuštění lokální oprava teraca u provozního vstupu, vybouráním vrstvy a doplněním dle stávajícího stavu, broušení, napuštění výměna marmolea na lávkách, v dětském atelieru, v kanceláři správce, v místnosti vrátnice, na podlaze kabiny výtahu a na podlahách místností, kde je toto opotřebeno Obnova výmalby: Bude upřesněno prohlídkou, jedná se především o výmalbu výstavních částí depozitářů a přilehlých přístupových prostor včetně sociálního zázemí restaurování některých části výmaleb – votivní sál (schodiště) – bude provedeno v případě odsouhlasení odpovědným orgánem Protipožární nátěry – bude prováděno pouze v případě doložení odpovědného orgánu o nutnosti provedení Drobné repase výplní otvorů Bude provedena kompletní oprava venkovního nátěru okenních otevírek a rámů. Bude provedeno provizorní zajištění okenních otvorů proti vnějšímu prostředí. Oprava dvorní fasády Repase nátěrů venkovních mříží na oknech Lokální oprava omítek a celková obnova fasádního nátěru, oprava fasád ostatních: očištění otryskáním tlakovou vodou, oprava poškozené omítky + lokální oprava fasádního nátěru; očištění pískovce na soklu budovy a dílčí výměna poškozených prvků. Následné ošetření kamene antigrafiti. Revize stínící techniky na střešním světlíku a střešních oknech Celkový úklid budovy a jejího okolí po prováděných úpravách | Vnitřní povrchy Požadováno vyjmout z PD Obnova výmalby - restaurování některých části výmaleb – votivní sál (schodiště) |
| Rozšíření zadání projekčních prací dle Dodatku č. 1 D357/2016/MG z 30. 6. 2016 - demontáž 2 ks kamen v 3.NP změna ve způsobu prezentace exponátů vede k přemístění depozitářů do místností č. 201 a 210. Jsou navrženy nové depozitní úložné vitríny vhodné pro prezentaci exponátů. Podmínkou pro instalaci nových vitrín ve výstavních sálech 203 a 210 je jejich kompletní revitalizace – oprava podlah, čištění, výmalba, instalace nového osvětlení, osvětlení polic ve vitrínách apod. nové pracovní stoly do otevřeného depozitáře 203 a 210 a pojízdné žebříky bude provedena revize stínících prvků oken zvýšení intenzity osvětlení proskleného stropu vstupního zádveří – zvýraznění vstupu do budovy nová stálá expozice v 3.NP - vitríny, osvětlení, AV technika, výkladce a zasklené stěny mobiliář v 1.NP | Rozšíření zadání v DPS oproti Dodatku č. 1 D357/2016/MG z 30. 6. 2016 Požadováno navíc k dopracování Oprava fasády - kontrola konzol korunní římsy do ul. Husova a doplnění 1ks upadlého prvku nová stínící fólie pod světlík atria rozebrání skladby podlahy pro kotvení mraku, od dvorní fasády po atrium- navrácení celé skladby podlahy Požadováno vyjmout z PD nová stálá expozice v 3.NP - vitríny, osvětlení, AV technika, výkladce a zasklené stěny mobiliář v 1.NP nové pracovní stoly a vitríny do otevřeného depozitáře 203 a 210 a pojízdné žebříky |