Senovážné náměstí6/230,

parc. č. 385 v k. ú. České Budějovice 6

oprava uličních a dvorních fasád

NÁVRH PRACÍ

květen 2019

Předkládá: 	Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3, 118  01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – generální ředitelka

Zpracovatel: 	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Senovážné nám. 6/230, 370 21 České Budějovice

xxxxxxxxxxxx – ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích

Technická zpráva

Návrh prací řeší opravu uliční a dvorních fasád objektu Senovážné nám. 6/230, kulturní památky ÚSKP 14858/3-842, na parcele č. 385 v k. ú. České Budějovice 6

Uliční fasáda do Senovážného náměstí

Současný stav

Dvouvrstvá štuková fasáda je poškozená povětrnostními vlivy, vykazuje lokální poruchy v jádrové vrstvě omítky, která je nesoudržná a má nízkou přilnavost k podkladu. Fasádní nátěr je vyžilý, barevnost kolísá. Poruchy jsou především v soklové části objektu. V celé ploše fasády se objevují vlasové trhliny. Tato fasáda byla opravovaná v souvislosti s povodněmi v roce 2002 a průzkum potvrdil, že v té době byla odstraněna většina omítkových a nátěrových vrstev. Průzkum, který tomuto zásahu předcházel, doporučil stávající barevnost, plocha starorůžová, plastické prvky lomená bílá.  Truhlářské prvky fasády (okna, dveře do přízemí vlevo od vstupu) jsou natřeny lomenou bílou barvou a ta je místy degradovaná.

Návrh řešení

Projekt uvažuje s odstraněním nesoudržných vrstev omítky, štuků a nátěrů a provedení lokálních oprav jádra pomocí vápenné omítky nastavené bílým cementem, sjednocením struktury přeštukováním, respektive přepěněním celé plochy. Plastické členění fasády bude zachováno se všemi detaily a profilacemi. Reliéfní desky nad vstupními vraty budou po dobu oprav zakryty proti poškození a znečištění. Jsou v dobrém technickém stavu a nebude do nich nijak zasahováno. Fasáda bude natřena ve stávající barevnosti. Na fasádu bude aplikován vápenný nátěr v odstínu starorůžové – hladká plocha omítky (např. dle vzorníku KEIM Exclusiv č. 9149). V odstínu lomené bílé bude proveden vápenný nátěr plastických prvků fasády (např. dle vzorníku KEIM Exclusiv č. 9137).  V odstínu lomené bílé budou obnoveny nátěry truhlářských prvků, vrata zůstávají ve stávající úpravě, bude pouze obnovena impregnace dřeva na bázi olejovo-voskové emulze. Stejnými technologiemi a barevnými nátěry budou obnoveny i vikýře, orientované do náměstí.

Fasády prvního nádvoří

Současný stav

Dvouvrstvá štuková fasáda je poškozená povětrnostními vlivy, vykazuje lokální poruchy v jádrové vrstvě omítky, která je nesoudržná a má nízkou přilnavost k podkladu. Fasádní nátěr je vyžilý, barevnost kolísá. Vploše fasády se objevují trhliny, které ji při působení povětrnostních podmínek dále narušují a přispívají k rychlejší degradaci. Na fasádě jsou nezačištěné a barevně nesjednocené pozůstatky dřívějších oprav, zejména oprav spojených s obnovou střešního pláště. Také lokální opravy v parteru domu s výměnami truhlářských prvků nejsou zcela barevně sjednoceny se staršími nátěry v patrech. Část fasád nejstarší části objektu (s mansardovými střechami) má plochu provedenou v hladké štukové omítce.

Novější část domu (se sedlovými střechami) má plochu hrubě strukturovanou. Stávající barevnost je ve dvou odstínech olivově zelené barvy, plocha je ve světlém odstínu olivově zelené, architektonické prvky jsou ve středním odstínu olivové zeleně. Nízký sokl je natřen tmavou olivově zelenou barvou. Okna jsou natřena v odstínu lomené bílé, dveře a vrata v parteru jsou natřeny v lazurovacím nátěru v odstínu kaštan.

Návrh řešení

Projekt uvažuje s odstraněním nesoudržných vrstev omítky, štuků a nátěrů a provedení lokálních oprav jádra pomocí vápenné omítky nastavené bílým cementem, sjednocením struktury přeštukováním, respektive přepěněním hladké plochy fasády. Strukturované omítky budou zachovány, lokální opravy ve velmi malém rozsahu budou řešeny omítkami stejné struktury, stejné zrnitosti použitého kameniva. Štuková výzdoba bude zachována se všemi detaily a profilacemi. Reliéfní desky s koňskými hlavami nad dveřmi do průjezdu budou po dobu oprav zakryty proti poškození a znečištění. Plocha fasády (hladká i strukturovaná) bude natřena ve světlém odstínu olivově zelené barvy podle doložené barevnosti při prováděném průzkumu (viz přílohy). Nátěr bude proveden na vápenné nebo modifikovaně vápenném nátěru v odstínu např. dle vzorníku KEIM Exclusiv č. 9529 nebo 9348, dle vzorníku KEIM Naturstein S163. Architektonické prvky (římsy, rámování, šambrány, suprafenestry) budou provedeny v odstínu střední olivově zelené barvy (např. dle vzorníku KEIM Exclusiv č. 9529/9345 nebo 9348/9345, dle vzorníku KEIM Naturstein č. S163/S161). Nízký sokl bude natřen v odstínu střední hnědo-olivové barvy (např. dle vzorníku KEIM Naturstein č. S143). Truhlářské prvky (dveře, vrata) jsou novodobé a zůstávají bez oprav, u oken bude obnoven nátěr v odstínu lomené bílé. Klempířské prvky jsou většinově provedeny v mědi. Pouze nad přízemním jižním křídlem jsou střecha a klempířské prvky provedeny v pozinkovaném plechu. Nátěry budou obnoveny v odstínu tmavé šedé (dle vzorníku RAL č.7009) dle stávajícího stavu.

Východní fasáda na druhém nádvoří

Současný stav

Dvouvrstvá štuková fasáda je minimálně poškozená povětrnostními vlivy. Fasádní nátěr je však vyžilý. Plocha fasády má strukturovanou omítku bez známek většího poškození. Lokální poškození je v soklové části, v ploše fasády se vyskytuje několik vlasových trhlin. Barevně nesjednocená je část korunní římsy po opravách střech a položení nové krytiny. Nátěr je proveden ve dvou odstínech olivově zelené barvy, nízký sokl je tmavě olivově zelený. Okna jsou natřena v odstínu lomené bílé.

Návrh řešení

Projekt uvažuje s odstraněním nesoudržných vrstev omítky, štuků a nátěrů a provedení lokálních oprav jádra pomocí vápenné omítky nastavené bílým cementem, sjednocením struktury přeštukováním, respektive přepěněním hladkých ploch fasády. Strukturované omítky budou zachovány, lokální opravy ve velmi malém rozsahu budou řešeny omítkami stejné struktury, stejné zrnitosti a použitého kameniva. Štuková výzdoba bude zachována se všemi detaily a profilacemi. Strukturovaná plocha fasády bude natřena ve světlém odstínu olivově zelené barvy podle doložené barevnosti při prováděném průzkumu (viz přílohy). Nátěr bude proveden ve vápenném nebo modifikovaně vápenném nátěru v odstínu např. dle vzorníku KEIM Exclusiv č. 9529 nebo 9348, dle vzorníku KEIM Naturstein S163. Architektonické prvky (římsy, rámování, šambrány) budou provedeny v odstínu střední olivově zelené barvy (např. dle vzorníku KEIM Exclusiv č. 9529/9345 nebo 9348/9345, dle vzorníku KEIM Naturstein č. S163/S161). Nízký sokl bude natřen v odstínu střední hnědo-olivové barvy (např. dle vzorníku KEIM Naturstein č. S143). U oken bude obnoven nátěr v odstínu lomené bílé.

Před zahájením nátěrů fasád bude svolán kontrolní den stavby za účasti zástupců památkových orgánů a budou posouzeny vzorky nátěrů tak, aby tyto maximálně odpovídaly nálezové situaci provedeného průzkumu.

Projekt oprav uliční a dvorních fasád významně přispěje k pozitivnímu vnímání památkově chráněného objektu, který se významně pohledově uplatňuje z pohledů od městské památkové rezervace.  Zároveň bude tímto dokončena obnova pláště této veřejně přístupné budovy.

Situace s vyznačením předmětných fasád

Předmětné fasády vyznačené v ortofotomapě(zdroj mapového podkladu: www.mapy.cz)

Pohled na uliční fasádu do Senovážného náměstí

Pohled na fasády na I. nádvoří

Pohled na fasády na I. nádvoří

Pohled na fasády na I. nádvoří

Pohled na fasádu na II. nádvoří

Detail poškození soklové oblasti uliční fasády

Detail trhlin v ploše fasády a u okenních otvorů (I. nádvoří)

Detail poškození a barevné nesourodosti říms (II. nádvoří)