# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. Radovanem Necidem,

ve věcech technických Věrou Markovou

##### Zhotovitel:	Vladimír Vala, trvale bytem a adresa místa podnikání Oslavice 217, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 60666633

###### II.

###### Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko 
a odpovědnost a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo:

„oprava a montáž nouzového osvětlení“, tj.

Část 1: Oprava nouzového osvětlení v bytových domech na ulici Bezručova č. p. 1520 a 1543

- Opravy nouzového osvětlení musí být provedeny v souladu s normami a podmínkami:

- ČSN EN 61347-2-7 ed.3, ČSN EN 60598 -2-22 ed.2, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172+opr.1 a ČSN 33 2000-1 ed.2

- Záruka na dílo musí být 5 roků v celém rozsahu včetně baterií na základě SoD

- Vystavení provozního deníku a zápisů provedení kontrol min. 1x za rok nebo podle předepsaných lhůt výrobce svítidel a jednotlivých komponentů

- Provedení výměny baterií v nouzových svítidlech v případě uvedení výrobce lhůty kratší 5 roků

- Stávající nouzové osvětlení může být pouze opraveno a uvedeno do původního stavu za předpokladu výměny 2 kusů baterií (akumulátorů), nabíjecího zdroje a světelných zdrojů LED 24V 9W viz níže.

- Nouzové osvětlení výtahu řeší výrobce, provozovatel anebo dodavatel výtahu

- Nouzové svítidlo musí mít minimální dobu svícení 3 hodiny

- Stupeň krytu nouzového svítidla musí být minimálně IP21

- V případě výměny svítidla za nové musí být patice E27 označena zelenou tečkou min. 5mm a to i v případě, že svítidlo je nekombinované, ale slouží pro účely NO, výměna musí být provedena v páru na 1 patře.

- Světelný zdroj může být instalován pro provozní napětí 24V AC/DC

- Příkon musí být pro LED min. 9W a CRI：Ra>75%, úhel svícení:180°,  životnost: 30000 hodin (průměrná)

- Příkon žárovky 24V musí být min. 40W

- Zářivkové svítidlo je nepřípustné

- Indikátor funkčnosti nabíjení a kontroly svítidla, pokud je instalován, musí být zelené barvy

- Akumulátor musí mít minimální kapacitu 2x120Ah 12V a musí být bezúdržbový, ventilem řízený olověný akumulátor s životností 10 let. Akumulátor musí být hermeticky uzavřený a pro libovolné polohy instalace.

- Na novou montáž systému nouzového osvětlení musí být vystavena výchozí revize dle ČSN 33 1500, neplatí však v případě instalace systému 24V a to i při výměně nového nabíjecího zdroje za starý. Stačí prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty.

- Požadavky na nabíjecí zdroj 24VDC jsou pouze: přetížitelnost o 1,7 násobek, životnost výrobku 50000 hodin a doba nabíjení baterií do plné hodnoty kapacity nesmí přesáhnout čas 16 hodin.

- Kontrolní a spouštěcí zařízení musí být zachováno a to např. hlavním jističem, který musí být 10kA, min. 10A, charakteristiky C pokud je hlavní jistič starší 10 roků anebo výměna za stejný typ, pokud byl PD navržen před 8 roky.

- Kontrolní a spouštěcí zařízení musí být řádně označeno.

- Pokud původní dokumentace stanovuje způsob ověřování, kontroly a spouštění NO při kontrolách, není nutné způsob provádění měnit, pokud nestanovuje předpis, nebo vyhláška např. pro PBZ jinak.

- Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který bude kontrolován osobou s odpovídající kvalifikací a to minimálně vyhláškou 50 §6, znalostí nouzových svítidel a bude nezávislý.

Část 2: Oprava nouzového osvětlení v domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové č. p. 2001

- Opravy nouzového osvětlení musí být provedeny v souladu s normami a podmínkami:

- ČSN EN 61347-2-7 ed.3, ČSN EN 60598-2-22 ed.2, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172+opr.1 a ČSN 33 2000-1 ed.2

- Záruka na dílo musí být 5 roků v celém rozsahu včetně baterií na základě SoD

- Vystavení provozního deníku a zápisů provedení kontrol min. 1x za rok nebo podle předepsaných lhůt výrobcem svítidel

- Provedení výměny baterií v nouzových svítidlech v případě uvedení výrobce lhůty kratší 5 roků.

- Před koncem záruky 5 roků bude provedena kontrola životnosti baterií (akumulátorů), předřadníků nebo světelných zdrojů s kontrolou zápisů provozního deníku a případně musí být provedena výměna za nové. Jinak nebude dílo řádně předáno a bude vymáhána smluvní pokuta dle SoD.

- Stávající nouzové osvětlení může být pouze opraveno a uvedeno do původního stavu za předpokladu výměny stávajících zářivkových svítidel nouzového osvětlení z 8W na 11W, nebo LED min. 9W nebo 780 lm

- Svítidlo musí být zapojeno SE – svítící při výpadku, netrvalé, s autotestem

- Nouzové osvětlení výtahu řeší výrobce, provozovatel anebo dodavatel výtahu

- Nouzové svítidlo musí mít minimální dobu svícení 1 hodinu, bude kontrolováno se zápisem do provozního deníků a tento čas musí být po celou dobu záruky.

- Nouzové svítidlo nesmí být zapojeno přes snímač pohybu PIR nebo ultrazvuk a soumrakový spínač

- Stupeň krytu nouzového svítidla musí být minimálně IP42

- Výška instalace nouzového svítidla má být 2,5m

- Svítidlo nesmí mít piktogram na difuzoru, pokud takto nebylo nainstalováno před opravou

- Nový piktogram se směrem úniku musí být osazen, velikost a odrazovou plochu řeší výše uvedené ČSN

- Tech. data musí být pro nouzová svítidla minimálně: CRIRa>75%, 4000K,  životnost: 45-50 tis. hodin

- Indikátor funkčnosti nabíjení a kontroly svítidla musí být zelené barvy, při poruše může změnit barvu

- Na novou montáž systému nouzového osvětlení musí být vystavena výchozí revize dle ČSN 33 1500

- Po opravě nouzového osvětlení musí být vystavena mimořádná periodická revize dle ČSN 33 1500

- Kontrolní a spouštěcí zařízení musí být řádně označeno a dále dle stávající PD

- Záznam změn musí být zanesen do PD skutečného provedení

- Pokud původní dokumentace stanovuje způsob ověřování, kontroly a spouštění NO při kontrolách, není nutné způsob provádění měnit, pokud nestanovuje předpis, nebo vyhláška např. pro PBZ a PBŘS jinak.

- Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který bude kontrolován osobou s odpovídající kvalifikací a to minimálně vyhláškou 50 §6, znalostí nouzových svítidel a bude nezávislý, např. revizní technik.

Část 3: Montáž nouzového osvětlení v bytových domech na ulici Čermákova č. p. 2009, 2012, 2039, 2040, 2064, 2065, 2066

- Montáž nouzového osvětlení musí být provedeny min. v souladu s normami a podmínkami:

- ČSN EN 61347-2-7 ed.3, ČSN EN 60598-2-22 ed.2, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172+opr.1, ČSN EN 62034 ed.2 a ČSN 33 2000-1 ed.2

- Záruka na dílo musí být 5 roků v celém rozsahu včetně baterií na základě SoD

- Vystavení provozního deníku a zápisů provedení kontrol min. 1x za rok nebo podle předepsaných lhůt výrobcem svítidel

- Provedení výměny baterií v nouzových svítidlech v případě uvedení výrobce lhůty kratší 5 roků.

- Před koncem záruky 5 roků bude provedena kontrola životnosti baterií (akumulátorů), předřadníků nebo světelných zdrojů s kontrolou zápisů provozního deníku a případně musí být provedena výměna za nové. Jinak nebude dílo řádně předáno a bude vymáhána smluvní pokuta dle SoD.

- Montáž nového nouzové osvětlení může být pomocí zářivkových svítidel nouzového osvětlení  11W nebo LED min. 9W nebo 780lm

- Svítidlo musí být zapojeno SE – svítící při výpadku, netrvalé, s autotestem

- Nouzové svítidlo musí mít minimální dobu svícení 1 hodinu, bude kontrolováno se zápisem do provozního deníků a tento čas musí být po celou dobu záruky.

- Nouzové svítidlo nesmí být zapojeno přes snímač pohybu PIR nebo ultrazvuk a soumrakový spínač

- Stupeň krytu nouzového svítidla musí být minimálně IP42

- Výška instalace nouzového svítidla má být 2,5m a min. výška je 2m.

- Nouzové svítidlo nesmí oslňovat, viz tabulka č.1 ČSN EN 1838 a dále viz poznámka č.1 níže

- Svítidlo může mít piktogram na difuzoru

- Nový piktogram se směrem úniku musí být osazen, velikost a odrazovou plochu řeší výše uvedené ČSN

- Tech. data musí být pro nouzová svítidla minimálně: CRIRa>75%, 4000K,  životnost: 45-50tis. hodin

- Může být zřízen automatický systém nouzového osvětlení s centrálním automatem pro jednotlivá svítidla

- Indikátor funkčnosti nabíjení a kontroly svítidla musí být zelené barvy, při poruše může změnit barvu

- Na novou montáž systému nouzového osvětlení musí být vystavena výchozí revize dle ČSN 33 1500

- Kontrolní a spouštěcí zařízení musí být řádně označeno a zapsáno do PD skutečného provedení

- Záznam změn musí být zanesen do PD skutečného provedení

- PD dokumentace stanovuje a musí řešit způsob ověřování, kontroly a spouštění NO při kontrolách, pokud nestanovuje předpis, nebo vyhláška např. pro PBZ a PBŘS jinak.

- Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který bude kontrolován osobou s odpovídající kvalifikací a to minimálně vyhláškou 50 §6, znalostí nouzových svítidel a bude nezávislý, např. revizní technik.

(2) Objednatel nemá pro tuto zakázku zpracovanou projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že zpracoval svoji nabídku tak, aby obsahovala všechny položky, a to v množství nezbytném pro zdárnou realizaci díla. Zhotovitel tak odpovídá za správnost a úplnost podané nabídky. Provedení díla zahrnuje zejména úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a vyklizení a úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu provádění díla.

(3) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při realizaci stavby nedošlo 
k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či narušení je zhotovitel povinen na své náklady odstranit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního stavu.

(4) Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá v plném rozsahu i za jednání svých subdodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené.

(5) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(6) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III.

Termín plnění

- Zhotovitel je povinen dílo provést nejpozději do 14.12.2016.

- Délka prováděných prací na jednotlivých částech nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů.

- Smluvní strany po podpisu smlouvy stanoví a sepíší přesnější harmonogram provádění díla v podrobnostech na jednotlivé domy.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:

- Cena vzešla z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.

###### V.

###### Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- Provedené práce budou fakturovány ve třech fakturách, vždy po předání a převzetí jednotlivé části řádně provedeného díla.

- Zhotovitel předloží objednateli soupis skutečně provedených prací a po jejich písemném odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací, z kterého je zřejmé, že objednatel převzal a zhotovitel předal plnění, vykonává funkci zápisu o předání a převzetí provedených prací. Faktura bude vystavena jako daňový doklad ve smyslu zákona o DPH.

(3) Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla až po řádném provedení a předání díla bez vad a nedodělků.

(4) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeným na faktuře. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

(5) Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude na dílo aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH.

(6)	Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

(7) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči faktuře.

(8) Objednatel zaplatí zhotoviteli do 14 dnů od doručení faktury.

VI.

Smluvní pokuty

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla či některé jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení a to pro každou jednotlivou část.

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

(3) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v den předání díla nebo bude-li v prodlení se závěrečným úklidem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a to pro každou jednotlivou část díla.

(4) Pokud zhotovitel neodstraní případné vady nebo nedodělky v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(5) Všechny tyto smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po jejich vyúčtování.

(6) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

###### VII.

###### Místo provádění prací

(1) Objednatel předá zhotoviteli místo provádění prací (dále také „staveniště“) prosto práv třetí osoby v den zahájení provádění díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

(2) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jeho výstavbou nevznikly žádné škody na okolních pozemcích a po ukončení je uvést do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a vyklizení staveniště jsou zahrnuty v ceně. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a PO na pracovišti, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

VIII.

Provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a platným technickým normám. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Pokud zaviněním zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.

Předání díla

(1) Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem předání dle této smlouvy.

(2) O průběhu přejímacího řízení sepíší smluvní strany protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků, pokud jej dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto protokolu uvedeném, o odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol 
o odstranění všech vad a nedodělků. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za důvody, které objednatele opravňují odmítnout převzetí díla, jsou vady, které brání užívání díla.

(3) Dílo je považováno za dokončené jeho převzetím objednatelem a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání nedodělky tak až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Dokončením díla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele.

(4) Objednatel převezme i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí.

(5) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

X.

Záruka za jakost a záruční podmínky

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo podle nabídky, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a právními předpisy 
a technickými normami stanovené.

(2) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo s tím, že zaručuje odborné a kvalitativně bezvadné provedení díla při dodržení veškerých směrnic, norem a obecně závazných právních předpisů, kvalitu dodaných materiálů a konstrukcí (materiálová záruka), jakož i bezvadné, věcně správné a včasné splnění dodávek a výkonů, které vyplývají z jeho převzatých závazků.

(3) Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání vady a nedodělky, začíná záruční doba běžet až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

(4) Zhotovitel je povinen v průběhu stanovené záruční doby bezodkladně odstranit oprávněně a prokazatelně vytčené vady bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro objednatele (tj. bezplatně). Termíny na odstranění vad zjištěných a písemně oznámených v záruční době činí deset dnů ode dne jejich uplatnění, pokud nebude smluvními stranami pro daný případ písemně sjednáno jinak. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v této lhůtě, popř. v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. Nároky objednatele vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady a postup při uplatňování této odpovědnosti se řídí občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak nebo pokud se smluvní strany pro určitý případ písemně nedohodnou jinak.

(5) Nenastoupí-li zhotovitel do 30-ti dnů po obdržení písemné reklamace objednatele, či v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, na odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to na náklady zhotovitele.

(6) V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

(7) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.

(8) Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem doručení písemné reklamace zhotoviteli a končící dnem podpisu protokolu o odstranění reklamované vady oběma smluvními stranami.

XI.

Odpovědnost za škodu

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle, respektive jeho rozestavěné části a na pozemcích objednatele v důsledku jednání svých zaměstnanců i subdodavatelů. Zhotovitel je pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn.

XII.

Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.

Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

###### XIV.

###### Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

(2) Ve věci náhrady škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

(4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů).

(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 27. července 2016

……………………………………….		      ..………………………………..

Ing. Radovan Necid, starosta                                                Vladimír Vala

Město Velké Meziříčí                                                         zhotovitel

objednatel