Mobil: xxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

| Komu: |  |
| --- | --- |
| Firma: | DIAMO, s.p. |
| e-mail : tel.: |  |
| Od: | Ing. Petr Šup |
| Datum: | 13.9.2019 |
| Počet stránek: | 7 |
| Věc: | Oprava záložního zdroje v hlavní rozvodně |

Nabídka č.:  				S 19 414P

Vážený pane

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme na opravu zdroje pro hl. rozvodnu.

Děkujeme Vám za pozornost věnovanou této nabídce a těšíme se na další spolupráci.

S  pozdravem

Ing. Petr Šup

# Technické zadání

zdroj 24/100 A TDG

baterie 24 V OPzV490

stojan

montáže

# Návrh řešení

Tyristorový usměrňovač 24VDC/100A

Jedná se o tyristorově řízené proudové zdroje, které ve všech směrech vyhovují nejnovějším požadavkům uživatelů. Nedílnou součástí zdroje je moderní koncepce regulace a dohledu, včetně řady vestavěných dohledových a signalizačních funkcí.

Hlavní součásti:	-   síťový vstup s ochranou

-   síťový transformátor s galvanickým oddělením

-   plně řízený jednofázový/třífázový můstek

-   regulátor s digitálním nastavením požadovaných hodnot

-   digitalizovaná dohledová jednotka

-   displej a klávesnice na čelních dveřích

-   vyhlazení stejnosměrného proudu ve výstupu

-   kondenzátorová baterie pro snížení zbytkového zvlnění

Dohledové funkce:	-   hlídání sítě

-   vyhodnocení poruchy zdroje na základě poklesu napětí

v závislosti na hodnotě proudu

-   hlídání  podpětí baterie

-   hlídání zemního spojení (pro 110 V a 220 V systémy)

-   vyhodnocení proudového omezení (přetížení)

-   hlídání pojistek polovodičů pomocných i výkonových

okruhů

-   test okruhu baterie

-   vyhodnocení testu baterie

-   znázornění aktuálního provozního stavu

-   programovatelná nabíjecí automatika

Pro dvě volitelné signalizace lze využít volné vstupy na beznapěťové kontakty pro externí signalizaci. Moderní design signalizační jednotky, s popisy na vyměnitelné folii,  zjednodušuje použití různých jazyků v popisu signalizace.

Digitální obslužný a zobrazovací čelní panel

Obslužný a zobrazovací panel, umístěný na čelních dveřích, obsahuje LC displej 30 x 50mm 
pro textové zobrazení základních údajů a měřených veličin.

Standardně jsou zobrazovány hodnoty:

- Výstupního proudu usměrňovače

- Výstupního napětí usměrňovače

Je možno zobrazovat i jiné měřené veličiny.

Programování a dohled usměrňovače THYROTRONIC se provádí ve dvou úrovních, chráněných heslem.

LED signalizace

- Provoz

- Provoz z baterie

- Podružná porucha

- Naléhavá porucha

- Udržovací nabíjení

- Rychlé / vyrovnávací nabíjení

- Test baterie

- Porucha sítě

- Porucha zdroje

- DC napětí vysoké

- Napětí baterie nízké

- Porucha okruhu baterie

- Test baterie negativní

- Zemní spojení

Další 2 LED jsou k dispozici pro další hlášení nebo externí jednotky.

Beznapěťové kontakty: “Porucha sítě”, “Napětí baterie nízké” a “Sumární porucha”.

Pro další beznapěťová hlášení lze volitelně rozšířit výbavu a přídavnou reléovou kartu 
s dalšími 7 relé.

Jištěný vývod k baterii je osazen pojistkovým odpojovačem s pojistkou a jištěný vývod ke spotřebiči je osazen NH pojistkovým spodkem s nožem.

# Typ:	D400G24/100BWrug-TDG

Napájení:	3×400 V ±10 % / 50 Hz ±5 % / 5,5 A

účiník 0,83 při jmenovitém napětí sítě a udržovacím nabíjení

Výstup:	nabíjení 27,4 V ±1 % (2,28 V/čl.)

udržovací nabíjení 27,4 V ±1 % (2,28 V/čl.)

jmenovitý proud 100 A

nastavitelný v rozsahu 50 - 100% (stabilita ± 2%)

zvýšené vyhlazení 2 % ef. (bez baterie)

Charakteristika:	IU

Výbava:	- 1× jištěný vývod pro baterii odpínač 2P 100A

- 1× jištěný vývod ke spotřebiči, odpínač 2P 100A

Rozměry skříně usměrňovače: V 1500 × Š 600 × H 600 mm
přívody a vývody spodem

Hmotnost:	cca 150 kg

Provedení:	IP 20/00

kabelové přívody spodem

Výška instalace:	do 1000 m nad mořem  In = 100%

Teplota okolí:	0 ÷ + 40(°C		In = 100%

Chlazení:	přirozené

Vlhkost:	max. 95 % bez orosení

Barva:	RAL 7035

1 ks staniční olověná ventilem řízená baterie 24 V 490Ah typ 7 OPzV 490

1 ks stojan stupňovitý dvouřadý d. 1100 mm, hl. 500 mm

# Služby

- Dopravné dodávky

- Instalace zdrojů, baterií a uvedení do provozu

- Zaškolení obsluhy

# Cena

Níže uvedené ceny jsou bez DPH.

| Ceny | Kč bez DPH |
| --- | --- |

| Poz. | Položka | cena Kč/ks | ks | celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usm. D400G24/100Bwrug-TDG, bat. 24V 490Ah, stojan, práce | 338 230,- | 1 | 338 230,- |

# Dodací podmínky

- Cenová klauzule: Pokud k datu uskut. zdanitelného plnění překročí směnný kurz Kč / EUR  vyhlášený Raifeisenbank a.s. pro devizy prodej částku 26,- o více než 5% Kč, bude kupní cena přepočtena dle aktuálního kurzu uvedené banky.

- Dodací lhůta: cca 10 týdnů od předání objednávky nebo podpisu smlouvy o dílo

- Záruční lhůta: 24 měsíců

- Platební podmínky: splatnost faktury 30 dnů

- Dodací parita: DAP DIAMO H

- Ostatní: Ve všem ostatním, co není upraveno v této kapitole, platí Všeobecné dodací podmínky EnerSys, s.r.o.

- E-mailové zprávy, telefonní hovory, zápisy z jednání ani nabídky nejsou smluvním vztahem s  EnerSys. s.r.o. Smluvní vztah vzniká pouze v písemné formě podpisem oboustranně  odsouhlaseného dokumentu.

# Platnost nabídky

Platnost této nabídky je 2 měsíce