Technické podmínky dodávky

a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky

(Hodnocení: výrok „ano“ - „ne“, není-li požadováno jiné)

Předmětem dodávky je sací armatura, která bude plně kompatibilní s mobilní čerpací stanicí MČS 24-550 SIGMA, kterou má povodí Odry v majetku. Sací armatura bude vybavena čtyřmi vstupy a doplněna o sací hadice a příslušenství.

ano/ne

| 1 | Slučovač |
| --- | --- |
| 1.1 | Materiál těla: ocel zinkovaná | Ano |
| 1.2 | Vstup: DN 400 vsuvka | Ano |
| 1.3 | Sací vstup: 4x DN 200 hrdlo | Ano |
| 1.4 | Příslušenství: 3x záslepka sacího vstupu DN 200 ze zinkované oceli 4x sací koš DN 200 s ovládanou zpětnou klapkou, ze zinkované oceli | Ano |
| 2 | Sací hadice DN 200 |
| 2.1 | Počet: 12 kusů | Ano |
| 2.2 | Vnitřní průměr: 203 mm | Ano |
| 2.3 | Délka včetně koncovek: 3 m | Ano |
| 2.4 | Pracovní tlak: min. 5 bar | Ano |
| 2.5 | Podtlak: min. 0,8 bar | Ano |
| 2.6 | Pracovní teplota: -30 až +80 °C | Ano |
| 2.7 | Poloměr ohybu: 1015 mm | Ano |
| 2.8 | Vnitřní materiál: černá hladká pryžová směs SBR | Ano |
| 2.9 | Vnější materiál: černá pryžová směs SBR/EPDM s tlakovým opletem, otěruvzdorný | Ano |
| 2.10 | Vyztužení: vysokopevnostní syntetická vlákna se spirálou z ocelového drátu | Ano |
| 2.11 | Nátrubky: typ Ital, pozinkovaná ocel, vsuvka/hrdlo | Ano |

V Lutíně, dne 3.10.2019

_______________________

Razítko a podpis uchazeče