Lesy města Klatov, s.r.o.
Pravidla pro přejímku prací
Pěstební činnost:
- ožínání musí být provedeno po celé ploše, po zásahu nesmějí být poškozeny sazenice, výška strniště smí být do 1/3 výšky sazenice, buřeň musí být ožnuta tak, aby nezalehla sazenice, do ožnutí patří i nežádoucí dřeviny a keře do 1cm u kořenového krčku
- nádoby od chemikálií musí být odstraněny nejpozději v den předání
- oplocení, kůly od sebe smí být maximálně do 3 m, do země mají být dostatečně zapuštěny, dále dbát pokynů lesního
- prořezávky – jedinci musí být staženy na zem, krátí se na sekce dlouhé 2 m, porost musí být rozčleněn linkami dle pokynů lesního, zásah musí být proveden v požadované intenzitě po celé ploše
- klest, odklízí se spálením nebo naházením na hromady nebo řady o základě 2 m po celé ploše porostu
- výsek, vyřezaní jedinci se krátí na 2 m dlouhé sekce a ukládají se tak, aby materiál nebránil růstu kultury nebo dalším pracovním operacím, dle pokynů lesního
- zpřístupnění, hmota se krátí na 2 m sekce a ukládá se na řady nebo na hromady dle určení lesního
Těžba:
- číslování, číselná řada přidělena příslušným lesním
- těžit tak, aby se neponičily nálety, mlaziny, oplocenky apod.
- zpracovávat dřevo do 4 cm na čepu, slabá hmota se přijímá jako surové kmeny (změřením délky a středu) tam, kde hmotnatost podle tabulek nedosahuje tř.0, bude hmota přijímána jako tř. 00 (hmotou 0,03m3)
- středy dřeva označovat křídou nebo zářezem
- na čele se vyznačí délka, tloušťka, jakost (A,B,KPZ,LD)
- kmeny, kde je středový průměr přes 20 cm se měří střed 2x (křížkem), při měření se zaokrouhluje vždy na celé cm dolů, např. 23,8 = 23, nesouhlasné průměry se zaokrouhlují dolů, tj. např.23,24 = 23
- na dřevě musí být odstraněny nedořezy, třísky, kořenové náběhy (nesmí být více jak 3cm nad oblou plochou kmene)
- dřevo musí být kvalitně odvětveno po celém obvodu a délce kmene
- maximální délka dřeva je 18 m, není-li určeno jinak
- při výrobě tyčí tyto důsledně třídit, snášet a u oddenku podložit
- kulatinové sortimenty přijímat kulatinovým číslem přidělěné číselné řady
- těžené sortimenty budou upřesněny vždy před započetím práce v porostě
obecně platí:	čep u LD	= min 30cm bez kůry nadměrek 20cm
čep u kulatiny	= min 15cm bez kůry nadměrek do 10 m délky 20cm
nad 10 m délky 30cm
čep u list.kulat.	= min 25 cm bez kůry nadměrek do 10 m délky 20cm
 nad 10 m délky 30cm
- na místech, kde by bylo dlouhé dříví neodvozitelné nebo se nedá přiložit se budou vyrábět výřezy délek 4 nebo 5 m s nadměrkem 20cm
- v porostu nesmějí po opuštění pracoviště zůstat zavěšené stromy, lesní nesmí porost zaplatit, pokud v něm zůstaly zavěšené stromy
Přibližování:
- místo skládkování určí lesní stejně jako směr a trasu přibližování, na cizí pozemky skládkovat až po dohodě LM KT s majitelem
- zakazuje se skládkovat do stok, pokud nebude zajištěno řádné podložení pro průtok vody
- skládky musí být podloženy dvěma podvaly o minimální tloušťce 20cm, skládky se začelují s přesností 0,5m
- výjimku tvoří skládky kolmo k cestě, které smí být hluboké max. 6m od středu vozovky
- skládkovat se musí podle dřevin sortimentů a pokud je např. dlouhá a krátká kulatina nebo surové kmeny, musí být tyto skládkovány zvláště
- na skládce musí být maximální počet kmenů orientován jedním směrem
- odřené stromy musí být ošetřeny vhodným fungicidním přípravkem, nátěr provedou pracovníci, kteří dříví přibližovali na své náklady – pokud nebude ošetření provedeno, neměla by být práce lesním převzata do doby natření odřených stromů

Termíny natření – dle smlouvy
od 1. 3. – 30. 11. dle konce směny
od 1. 12. – 28. 2. do konce následujícího kalendářního týdne
Tyto pokyny mohou být během platnosti smlouvy změněny příkazem lesního.

Beru na vědomí tyto základní požadavky odběratele vyplývající z „Pravidel pro přejímku prací“ a zavazuji se je plnit.
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s Traumatologickým plánem a Organizační směrnicí společnosti Lesy města Klatov, s.r.o.