DRAFT DRAWING (NOT DEFINITIVE)

|  | CAR GUIDE | COUNTERWEIGHT GUIDE |
| --- | --- | --- |
| Guide type | T-127-L1/A | T-50/A |
| Clip type | M2 | SL1 |
| Max distance between brackets [mm] | 3110 | 3500 |
| Fx max [daN] | 316,58 | 7,33 |
| Fy max [daN] | 129,91 | 18,7 |
| Fv max [daN] | 1318,84 | 48,67 |
| a perm [N/mm2] | 261,11 | 125,33 |
| a max [N/mm2] | 182,98 | 62,87 |
| 6 perm [mm] | 5 | 10 |
| 6 guide max X [mm] | 4,96 | 4,24 |
| 6 guide max Y [mm] | 4,83 | 5 |
| 6 str max [mm] | 0 | 0 |

* Information about guides and flanges available on Orona’s web ’Documentation per OV’

LANDING DOOR FIRE REGULATION

|  | ENTRANCE 1 |
| --- | --- |
| E120 | 0,1,2,3 |

REMARKS

All the conditions in the document ’Work preparation guide’ must be followed Optimum assembly process: Orona Platform

ADDRESS:

CITY:

Huskova 2, PN Brno

Orotn#

| DRAWN 27/05/2019 EXWB00000 | SCALE |
| --- | --- |
| CHECKED | UNIT mm |
| DRAWING N? |  |
| PAGE | 2/8 |

REF:

860898

2. Zatěžující síly