Příloha č. 1

ke smlouvě čÍSLO: p - 33610/01

TECHNICKÝ Popis odběrného místa

Pro odběrné místo číslo: 10-208

|  | Prodávající | Kupující |
| --- | --- | --- |
| Jméno/ firma | Teplárny Brno, a.s. | ČR - Krajské státní zastupitelství v Brně |
| Sídlo/místo podnikání | Okružní 25, 638 00 Brno | Mozartova 3 / 601 52 Brno |
| RČ / IČ | 46347534 Zapsáno v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 786 | 00026069 |
| DIČ/ | CZ46347534 |  |
| zastoupen(a) | Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel | JUDr. Jan Sladký, krajský státní zástupce |
| oprávněn jednat a podepisovat | xxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení fakturace a pohledávek | xxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení | Komerční banka, a.s. | Česká národní banka |
| Číslo účtu | xxxxxxxxxxxx/ 0100 | xxxxxxxxxxxxx/ 0710 |
| Způsob platby | Převodní příkaz | Převodní příkaz |

*S133610210-208*

# Odběrné místo

| adresa odběrného místa | Moravské náměstí 2 - Kr.státní zast. |
| --- | --- |
| číslo odběrného místa | 10-208 |
| místo předání dodávky | Příruba před hlavním uzávěrem ve výměníkové stanici |
| místo připojení | M252 |
| majitel přípojky | Prodávající |

Přípojka

| Délka přípojky | m | 31 |
| --- | --- | --- |
| Vnější průměr přípojky | mm | 57 |

Vytápěné objekty

| Počet vytápěných budov | - | 1 |
| --- | --- | --- |
| Počet bytových jednotek | - | 0 |
| Počet bytových jednotek s TeV | - | 0 |

Instalovaný příkon

| pro vytápění (ÚT) | MW | 0,188 |
| --- | --- | --- |
| pro ohřev vody (TeV) | MW | 0,100 |
| pro technologii | MW | 0,000 |
| celkem | MW | 0,288 |

Parametry dodávaného média

| teplota | °C | 180 |
| --- | --- | --- |
| tlak | MPa | 0,8 – 1,2 |

Jmenovitý provozní tlak páry je 0,9 MPa absolutních. Skutečný tlak se může v závislosti na provozních podmínkách pohybovat v rozmezí  od 0,4 MPa do 1,2 Mpa abs. Teplota u kupujícího se v závislosti na skutečném tlaku pohybuje na mezi sytosti, max. 230 ºC.

Vrácený kondenzát

| odběr kondenzátu | - | NE |
| --- | --- | --- |
| vracený kondenzát léto | % | 100 |
| vracený kondenzát zima | % | 100 |

Jakost vraceného kondenzátu – maximální přípustné hodnoty

| teplota | 50 °C | pH | 6,5 – 8,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| tvrdost | 0,1 mval/l | obsah Fe | 0,3 mg/l |
| vodivost | 20 (S/cm 20 (S/cm 20 (S/cm | obsah oleje | 0 |

# Dohoda o měření

| komodita | způsob měření | místo měření |
| --- | --- | --- |
| dodávka tepla | ultrazvukový průtokoměr | Předávací stanice |
| vracený kondenzát | bez měření | Neměřeno |

Je-li dodávka tepla měřena průtokoměrem na straně otevřeného kondenzátního systému, stanoví se hmotnost dodané páry ve výši 1,00 násobku hmotnosti změřeného kondenzátu.

Pokud změřená entalpie dodané páry není v mezích 2,600 – 2,900 GJ/t, účtuje se entalpie  vypočtená z průměru entalpií účtovaných v posledních třech měsících. Pro vyhodnocení a účtování množství tepla ve vráceném kondenzátu, se sjednává tepelný obsah nejvýše 0,209 GJ/t kondenzátu.

Tato příloha se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 1. ledna 2017

.........................…......................			           …...............................................

Podpis a razítko prodávajícího 			              Podpis a razítko kupujícího