# PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY – TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE KROPÍCÍ A MYCÍ NÁSTAVBY V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

# Název výběrového řízení:	„DODÁVKA KROPÍCÍ A MYCÍ NÁSTAVBY“

# Číslo výběrového řízení: 	VŘ/2019/1/04

Druh výběrového řízení:	výběrové řízení na dodávky, finanční limit 1

| CISTERNA |
| --- |
| Nová, nepoužitá pevná nástavba | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Určená pro čerpání, přepravu a přečerpávání užitkové vody a vody z vodních toků, mytí komunikací, čištění uličních vpustí a propustků toků | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Nástavba na stávající podvozek 4x4 | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Pohon nástavby od komunální hydrauliky | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Provedení nerez tanku, materiál AISI304 | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Vnitřní vlnolam, 1x | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Nádrž o objemu min. 7 000 litrů | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Optický ukazatel hladiny na přední části tanku a v panelu řízení nástavby – elektronický – ukazující hladinu v % | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Vývody připraveny na pravé straně v provedení typu Storz „B“ | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Kalník s odpouštěním sedlých sedimentů | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Vrchní vlez DN 560 mm, žebřík k reviznímu poklopu | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Odvodnění míst rozvodů před odstavením | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Upevnění na rám nosiče pomocí odklopných prvků | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Nástavba vybavena úchyty pro odstavné nohy | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Vodní čerpadlo rotační s parametry 250 l/min při max. 50 bar (alternativa 360 – 400 l/min při tlaku až 20 bar | ZADAVATEL POŽADUJE | 250l/min Max 50 bar |
| Regulace vodního proudu nejen pomocí řízené hydrauliky, ale i pomocí BY-PASS plně hodnotného ventilu s rychloodlehčením | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Technologie čerpadla – plnění z hydrantu (bajonet vel. „c“); tlakovou vodou přes víko nádrže; alt. vlastním čerpadlem, systém samonasátím | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| POHON |
| Od komunální hydrauliky podvozku s LS systémem | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO/ musí být vybaven nosič nástaveb tímto systém hydrauliky |
| Ovládání nástavby (čerpadla) elektronicky řízeným rozvaděčem – řízení vodního proudu vody bez rozdílu pojezdové rychlosti | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Elektronické řízení čerpadla z kabiny řidiče a pomocného panelu v místě „strojovny“ | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Řízení funkcí mikroprocesorem, umožňující výstup dat na svorkovnici (základní funkce – ON/OFF) | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| MYCÍ ZAŘÍZENÍ |
| Mycí lišta, upevnění na upínací desku, šířka cca 2 350 mm, 11 ks, provedení nerez | ZADAVATEL POŽADUJE | 2 350 mm |
| Zvedání, snižování a přetáčení lišty hydraulicky | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Samostatné – 2 trysky pro mytí vozovky se samostatným ovládáním krajových (jedna nalevo a druhá napravo) velkoobjemových trysek, plochých trysek s kloubem s možností přestavění do vertikální polohy (čištění svodidel, krajovek podjezdů aj.) | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| VYSOKOTLAKÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO ČIŠTĚNÍ PROPUSTÍ A TRUBEK DO 400 mm |
| Vysokotlaký agregát s příslušenstvím a pohonem, ovládání propoje | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Mycí puška s hadicí 5 m | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Odbočka, ovládací panel s ukazatelem tlaku | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Čistící hlava ¾“ – provedení pro čištění potrubí do 400 mm | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Čerpadlo min. 102 l/min a 160 bar | ZADAVATEL POŽADUJE | 102 l/min – 160bar |
| Kompletní řízení a vybavenost okruhu – základním pojišťovacím ventilem, nátokovým filtrem min. 600 l/min, regulačním BY-PASS ventilem s plynulou regulací – ruční | ZADAVATEL POŽADUJE | 600l/min |
| Agregát navržen tak, aby lépe byl využit na tzv. ucpávky | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Hydraulicky ovládaný buben hadice, možnost nastavení rychlosti navíjení, reverzace, hadice min. DN ¾“ a 60 m délky | ZADAVATEL POŽADUJE | 60m/3/4“ |
| Sada dvou hlav – standardní čistící + 1x prorážecí, trojúhelníková | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Vodítka hadic a ochranné přípravky na tlakovou hadici – spodní a vrchní | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Ruční navádění hadice při navíjení – pomocí ruční páky s vodítky | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| DALŠÍ POŽADAVKY |
| Schválené výstražné osvětlení (šipka, kříž) | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Otevřená schránka nerez – 1 ks po boku nástavby | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Barevné provedení nástavby oranžová RAL 2011 | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Optický a digitální ukazatel stavu hladiny vyvedeným do přední části nástavby a do ovládacího panelu | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Rozhraní pro signál GPS – kompatibilní se zařízením ve stávajícím vozidle (na stávajícím vozidle je namontován modul GPS zajišťující komunikaci se softwarem používaným zadavatelem v souladu s podmínkami ŘSD ČR od firmy R ALTRA spol. s r.o., www.protank.cz, e-mail: info@protank.cz), musí min. přenášet: levý splach, pravý splach, střední splach, čerpadla (popř. čištění propustků, čištění vpustí) | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Schválené výstražné osvětlení – 2x maják | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Odstavné heverové nohy 4 ks | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| 1x 6 m savice typ C (B) s košem | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| 1x redukce B/C | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| 1x klíč B/C | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| 1x klíč na filtr | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| 1x hadice požární typ "C" | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Montáž nové nástavby na stávající podvozek, který není součástí dodávky | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Odzkoušení nástavby | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| HYDRAULICKÝ OBVOD |
| Minimálně dva okruhy – jeden okruh silový pro pohon nástaveb – v jízdním režimu (cca 35 – 85 kW při otáčkách motoru 1 000 až 1 200 ot/min) s možností regulace množství oleje | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Druhý okruh pro ovládání lišty, hydraulického navijáku, resp. radlice (cca 3 kW při otáčkách motoru 1 000 až 1 200 ot/min) | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Uvedené parametry musí být dosaženy již od otáček motoru 1 000 ot/min., hydraulika 85 až 105 l/min/250 bar – dle použitého vodního čerpadla | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Rychlospojky – tlaková, vratná a prosak – musí být připraveno v objednané hydraulice | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Hydraulické vývody (rychlospojky) pro nástavby budou umístěny u upínací desky a za kabinou, resp. na zadní části vozidla (pro pohon nástaveb) | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Kompatibilita s používanými nástavbami | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL – V SOULADU S PODMÍNKAMI ŘSD ČR |
| Sběr dat na vozidle/nástavbě |
| Povinně sledované hodnoty dodané nástavby – požadavky na provedení a kvalitu GPS jednotek a telemetrických dat vozidel provádějící údržbu komunikací |
| Datum, čas – vznik záznamu | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO – signál spuštění nástavby/ pokud komplexní systém řízení obsahují |
| Nesená nástavba (kropice) | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Levý splach | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Pravý splach | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Střední splach | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |
| Čerpadla (popř. čištění propustků, čištění vpustí) | ZADAVATEL POŽADUJE | ANO |

# PŘÍLOHA Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY – TABULKA CENOVÉ NABÍDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

# Název výběrového řízení:	„DODÁVKA KROPÍCÍ A MYCÍ NÁSTAVBY“

# Číslo výběrového řízení: 	VŘ/2019/1/04

Druh výběrového řízení:	výběrové řízení na dodávky, finanční limit 1

| Položka | MJ | Cena za jednotku bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena celkem s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Kropící a mycí nástavba MK 7 | ks | 1 585 000,- | 332 850,- | 1 917 850,- |

V Jičíně dne 30.12.2019

…………………	………………        …………….	…………………….      ……………………………            razítko	                               Ing. Petr Nožička, jednatel spol.                   podpis