ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: 	„Sportovní hřiště, ul. Pěší, Bruntál“

Smlouva o dílo ze dne 18. 10. 2019

projekt „Demolice bytového domu na ulici Pěší 1847/2 v Bruntále – projekt následného využití“,

č. 117D081000107

Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXX

Zhotovitel: KARETA s.r.o.,  Krnovská 51, 792 01 Bruntál - XXXXX

Technický dozor: XXXXXXXXXX

Autorský dozor: XXXXXXXXXX

Změna:	změna výměr navržených úprav jednotlivých demontáží a montáží spojených s úpravou konstrukce oplocení v místech sloupků pro síť, vstupní branku a fotbalových branek, s umístěním výkopku, bouráním zdiva a změnou tloušťky obrubníků

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |
| --- | --- |
| Neprovedené obrubníky síly 50mm Neprovedení vstupní branky dvoukřídlé š – 2050mm Neprovedená část plotových sloupků včetně montáže a demontáže patek pro sloupy Neprovedení fotbalových branek ze systémového oplocení Neprovedení bourání zdiva v odkopávkách a uložení na skládku | Provedené obrubníky síly 100mm Vstupní branka š – 1100mm Provedená část plotových sloupků včetně montáže a demontáže patek pro sloupy – změna materiálu, počtu a umístění Provedení fotbalových branek z uzavřených pozinkovaných profilů Dodávka a montáž sloupků na volejbal Dodávka náhradních antihlukových spon |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla |
| Vliv změn na konečný termín: Konečný termín se s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky od 13. 11. 2019 do 17. 04. 2020, kdy nebylo možné pro mrazivé počasí a podmáčené podloží pokračovat v pracích posunuje. Nově stanovený termín dokončení díla je do 15. 07. 2020. Celková doba plnění 16 týdnů se nemění. |
| Výkres: Zhotovitel k předání dokončeného díla doloží dokumentaci skutečného provedení. |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH -165.809,52 Kč | Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH 162.718,00 Kč |
| Rozdíl v ceně: -3.091,52 Kč |
| Cena dle Smlouvy o dílo: 1.492.000,00 Kč Změnový list: -3.091,52 Kč Konečná cena po úpravě bez DPH: 1.488.908,48 Kč |
| Seznam příloh: Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací |

Datum: 30. 04. 2020

Objednatel:		_________________	Zhotovitel:		_________________

Technický dozor	_________________	Autorský dozor		_________________