Specifikace technických parametrů osvětlovacích těles v budově Šaldova divadla

| LED osvětlovací těleso - označení | Požadované technické parametry | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 / LINEA LED/ | požadované rozměry tělesa | délka | 1110-1300mm | 1160 |
|  |  | šířka | 100 - 115 mm | 109 |
|  |  | výška | 80-100 mm | 85 |
|  | příkon | 22 W | 22 |
|  | světelný tok LED zdroje | 3100-3200 lm | 3200 |
|  |  | 2700-3000 K | 3000 |
|  | stupeň krytí | IP54 | IP54 |
| 2 / LINEA LED/ | požadované rozměry tělesa | délka | 1110-1300mm | 1160 |
|  |  | šířka | 135 - 160 mm | 159 |
|  |  | výška | 80-120 mm | 85 |
|  | příkon | 42 W | 42 |
|  | světelný tok LED zdroje | 6300-6400 lm | 6400 |
|  |  | 2700-3000 K | 3000 |
|  | stupeň krytí | IP54 | IP54 |
| 3 /FUTURA LED/ | požadované rozměry tělesa | délka | 610-620mm | 612 |
|  |  | šířka | 140 - 150 mm | 145 |
|  |  | výška | 110-120 mm | 111 |
|  | příkon | 22 W | 22 |
|  | světelný tok LED zdroje | 3100-3200 lm | 3200 |
|  |  | 2700-3000 K | 3000 |
|  | stupeň krytí | IP66 | IP66 |
| 4 /FUTURA LED/ | požadované rozměry tělesa | délka | 1170-1180mm | 1172 |
|  |  | šířka | 140 - 150 mm | 145 |
|  |  | výška | 110-120 mm | 111 |
|  | příkon | 22 W | 22 |
|  | světelný tok LED zdroje | 6300-6400 lm | 6400 |
|  |  | 2700-3000 K | 3000 |
|  | stupeň krytí | IP66 | IP66 |
| 5 /FUTURA LED/ | požadované rozměry tělesa | průměr | 1170-1180 mm | 1172 |
|  |  | šířka | 140-150 mm | 145 |
|  |  | výška | 110-120 mm | 111 |
|  | příkon | 42 W | 42 |
|  | světelný tok LED zdroje | 3100-3200 lm | 3200 |
|  |  | 2700-3000 K | 3000 |
|  | stupeň krytí | IP66 | IP66 |
| 6 /Svítidlo MODUS BRS, DALi/ | požadované rozměry tělesa | průměr | 360-380 mm | 375 |
|  |  | výška | 140-150 mm | 125 |
|  | příkon | 34 W | 34 |
|  | světelný tok LED zdroje | 3700-3900 lm | 3900 |
|  |  | 2700-3000 K | 3000 |
|  | stupeň krytí | IP40 | IP40 |
| 7 /Svítidlo MODUS BRS, DALi/ | požadované rozměry tělesa | průměr | 460-490 mm | 480 |
|  |  | výška | 140-150 mm | 150 |
|  | příkon | 34 W | 34 |
|  | světelný tok LED zdroje | 3700-3900 lm | 3900 |
|  |  | 2700-3000 K | 3000 |
|  | stupeň krytí | IP40 | IP40 |