# Brno: 24.7.2020

# Nabídka na dodávku elektroforetického systému Hydrasys 2 Scan

Vážení obchodní přátelé,

Na základě Vaší veřejné zakázky si dovolujeme zaslat Vám nabídku na dodávku repasovaného elektroforetického systému Hydrasys 2 Scan, výrobce Sebia Francie.

# Základní technické specifikace:

- poloautomatický procesor pro zpracování agarózových gelů

- 48 migračních a 12 barvících, navzájem nezávislých programů

- umožňuje provedení elektroforézy proteinů v séru a moči, imunofixaci, stanovení izoenzymů alkalické fosfatázy

- výkon do 90 stanovení za hodinu

- migrační parametry standardního modulu řízené programem: 0 – 350 V, 0 – 100 mA, 0 – 35 W, migrační teplota 20 – 30ºC

- zabudovaná jednotka pro skenování gelů

- součástí dodávky je i PC včetně vyhodnocovacího programu elektroforeogramů Phoresis

- garantujeme zachování stávající databáze výsledků včetně elektroforetických křivek, což je důležité z dlouhodobého hlediska sledování vývoje u jednotlivých pacientů

- součástí nabídky je i připojení do LISu

- rozměry: 76 x 51 x 23 cm, hmotnost: 35 kg