Předpis pro montáž odbavovacího systému a dalších vybraných zařízení

# Úvod

Tento dokument tvoří přílohu č. 2 kupní smlouvy na dodávku vozidel délky 
7-9m“ a obsahuje podrobný popis montáže jednotlivých komponentů odbavovacího systému a dalších vybraných zařízení, jejichž dodávka není předmětem veřejné zakázky (tj. jejichž dodávka není dle kupní smlouvy předmětem plnění ze strany dodavatele vozidel) a které jsou zadavateli dodávány ze strany společnosti TELMAX s.r.o. (souhrnně dále jen „odbavovací systém“ či „OS“). Jednotlivé komponenty OS budou vybranému dodavateli Vozidel předány ze strany zadavatele či – v souladu s pověřením zadavatele – zástupce společnosti TELMAX s.r.o. způsobem a za podmínek stanovených v kupní smlouvě uzavřené v rámci této veřejné zakázky. Vybraný dodavatel Vozidel bude povinen před dodáním vozidla zadavateli provést jejich montáž do všech jím dodávaných Vozidel v souladu s níže uvedenými pravidly a postupy a za podmínek stanovených v kupní smlouvě uzavřené v rámci této veřejné zakázky.

# Seznam komponent OS

## Komponenty OS

V níže uvedené tabulce je přehled komponent OS, jejichž dodávka není předmětem veřejné zakázky (tj. jejichž dodávka není dle kupní smlouvy předmětem plnění ze strany dodavatele vozidel) a které jsou zadavateli dodávány ze strany společnosti TELMAX s.r.o.:

Tabulka 1 - Komponenty OS

| Typ | Název | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| FCS 2100 | Palubní počítač s integrovanou komunikační ústřednou a výklopným displejem | 1 |
| FCU 810 EMV 2D | Odbavovací jednotka | 1 |
| FCS POK VS | Pokladna na mince a bankovky s konektory, uzamykatelný výměnný box | 1 |
| FCS POK VSN | Uzamykatelný box pokladny | 1 |
| ANT SDR | Anténa sdružená GSM/GPS/WIFI/FM | 1 |
| FCS KAB5 | Kabelový svazek pro připojení palubního počítače k vozidlové kabeláži 10m | 1 |
| FCU DRUV | Držák odbavovací jednotky na svislou tyč, průměr 30 až 36mm, 14 pin | 1 |
|  | Montážní sada s rámem elektroniky obsahující komponenty dle tabulky 2 níže | 1 |

Rám elektroniky je dodáván s již namontovanými komponentami podle níže uvedené tabulky. Tyto níže uvedené komponenty jsou již dodány propojené a napojené na svorkovnici WAGO.

Tabulka 1 - Komponenty osazené na rámu elektroniky

| Typ | Název | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| CS-2 | Časový spínač | 1 |
| SW-214/8 | Switch Ethernet 8 portů | 1 |
| TMX GPS ETH 40 GSM WIFI | GSM a WIFI Router LTE se sledováním polohy a 4 portový switch | 1 |
| PPN/ETH | Povelový přijímač nevidomého Ethernet | 1 |
|  | Svorkovnice WAGO | 1 |

Grafické zobrazení způsobu zapojení jednotlivých zařízení vozidla do OS (zejména do svorkovnice WAGO a switche) je uvedeno v příloze č. 1 tohoto předpisu pro montáž. Pro odstranění pochybností se stanoví, že tato grafická příloha nedefinuje předmět plnění veřejné zakázky v tom smyslu, že by závazně stanovila, která konkrétní zařízení má dodané vozidlo mít (tj. neplyne z ní a nelze z ní vyvozovat, jaká konkrétní zařízení je povinen dodat dodavatel vozidel). Z této přílohy plyne pouze a jen to, jakým způsobem, popř. v jakém místě mají být jednotlivá zařízení vozidla (jsou-li dle kupní smlouvy předmětem plnění ze strany dodavatele vozidla) zapojena do OS.

# Montáž jednotlivých komponent OS

Níže jsou uvedeny pokyny pro montáž jednotlivých komponent OS.

## Montáž v základní výrobě vozidla

Níže je uvedena montáž komponent OS, které je nutné montovat již v základní výrobě vozidla, protože k těmto komponentám pak již nebude přístup nebo vyžadují speciální uchycení.

### Propojovací kabel FCS KAB5

Tento kabel (svazek vodičů a kabelů) propojuje rám elektroniky (viz níže) s palubním počítačem a odbavovací jednotkou (viz níže). Na rámu elektroniky je tento kabel zapojen po montáži rámu elektroniky do WAGO svorkovnice tohoto rámu (konec kabelu, kde nejsou konektory) dle schéma zapojení – viz příloha. Kabel je tedy skrytě protažen od místa, kde bude namontován rám s elektronikou k zadní částí pokladny na mince a bankovky, kde jsou na této pokladně otvory pro upevnění konektorů na konci kabelu FCS KAB5 a dále madlem do držáku odbavovací jednotky, kde bude zakončen v konektoru viz montáž držáku kap. 2.2.2.

Obrázek 1 - Propojovací kabel

### Anténa sdružená ANT SDR

Tato anténa musí být namontována na střeše vozu (otvor ve střeše). Její umístění ve střeše (vzdálenost od místa rámu s elektronikou) musí být situováno tak, aby kabely antény (součást antény), které mají délku 5m bylo možné přivést k rámu elektroniky a zapojit do komponent zařízení TMX GPS ETH 40 GSM WIFI dle schématu – viz příloha. V případě, že střecha vozidla není kovová, je potřeba použít protiváhu ve formě kovového plechu o rozměrech minimálně 50 x 50 cm.

Obrázek 2 - Anténa  sdružená

## Montáž ostatních komponent OS

### Pokladna na mince a bankovky FCS POK VS

Pokladna na mince a bankovky slouží současně jako držák pro palubní počítač, který musí být umístěn v dosahu řidiče. Pokladna se tedy montuje na palubní desku v dosahu řidiče tak, aby bylo možné vysunout zásuvku pokladny. Palubní deska musí být v daném místě vyztužená tak, aby unesla váhu pokladny s mincemi a palubním počítačem. V zadní části pokladny jsou umístěné propojovací konektory s palubním počítačem. Tyto konektory jsou součástí propojovacího kabelu FCS KAB5 (viz výše), a tedy tento kabel musí být přiveden do této zadní části pokladny. Při montáži pokladny se současně upevní konektory kabelu do příslušných otvorů (konektory jsou různého typu a není možná záměna osazení). Konektor typu CANON je připevněn dvěma šroubky, kterou jsou součástí dodávky pokladny. Dutinky jsou součástí dodávky pokladny FCS POK VS (viz níže).

Obrázek 3 - Pokladna

### Držák odbavovací jednotky FCU DRUV

Držák odbavovací jednotky slouží k upevnění odbavovací jednotky, která je umístěna v prostoru nástupu cestujícího. Pod odbavovací jednotkou musí být prostor pro pohodlné přikládání 2D kódu vytisknutého na jízdence nebo zobrazeného na displeji mobilního telefonu do čtecí zóny čtečky čárových kódů, která je umístěna ve spodní částí zařízení. Tento prostor musí mít při pohledu shora na odbavovací jednotku průřez odpovídající průřezu odbavovací jednotky a výška tohoto prostoru pod odbavovací jednotkou musí mít minimální rozměr 150 mm měřeno od spodní hrany zařízení. Držák se montuje na svislou tyč. Do této tyče musí být zavedena část propojovacího kabelu FCS KAB5 (viz výše), sloužící k připojení odbavovací jednotky. Součástí dodávky držáku je i tělo konektoru a dutinky. Na vodiče propojovacího kabelu se nalisuji dutinky dle kapitoly 3.4. Vodiče opatřené dutinkami se zasunou do těla konektoru do pozic dle schématu – viz příloha.

Obrázek 4 - Držák odbavovací jednotky

### Rám elektroniky

Rám elektroniky se montuje do prostoru, který je dostatečně velký pro montáž tohoto rámu, kam jsou přivedené veškeré vodiče a kabely a který není obalen kovovým pláštěm. Velikost rámu elektroniky je 660 x 360mm, výška zástavby na desce elektronky je max. 150 mm. Vodiče a kabely jsou zapojené do svorkovnice WAGO dle popisu svorkovnice a schématu – viz příloha, kromě kabelů ethernet, které se zapojují přímo do switche. Kabely od antény sdružené jsou zapojené do příslušných zařízení dle schématu – viz příloha.

Obrázek 5 - Rám elektroniky

### Palubní počítač FCS 2100

Palubní počítač se nasadí na pokladnu a zajistí uzamčením zámku.

Obrázek 7 - Palubní počítač

### Odbavovací jednotka

Odbavovací jednotka se nasadí na držák FCU DRUV a zajistí šroubem uvnitř odbavovací jednotky (tento šroub je součástí dodávky odbavovací jednotky).

Obrázek 8 - Odbavovací jednotka

# Použité vodiče a kabely

## Ethernet

Použít kabel 100 Mbit pro průmyslové prostředí kategorie 5e flexibilní stíněný, vyhovující odolnosti proti hoření např.: ETHERLINE® 4-pairs flexible-high flexible CAT.5e nebo ETHERLINE® 2-pairs CAT.5/5e

## Napájecí vodiče

Jako napájecí vodiče použít izolované lanko pro průmyslové prostředí vyhovující odolnosti proti hoření.

Páteřní vedení průřez 2,5 mm2

Vedení k zařízením průřez 1,5 mm2

## Signálové vodiče

Jako signálové vodiče použít izolované lanko pro průmyslové prostředí vyhovující odolnosti proti hoření průřezu 0,75 mm2

## Zapojení konektorů v držáku

Napájecí vodiče musí být zakončeny nalisovanými dutinkami MOLEX 5556-T3L  - 0039000078

Vodiče kabelu pro ETHERNET musí být zakončeny nalisovanými dutinkami MOLEX 5556-TL  - 0039000039

K nalisování dutinek zmíněných v tomto bodu 3.4 je potřebné mít kleště s následující specifikací: MOLEX HAND CRIMP TOOL  0638190900 (zmíněné nalisování dutinek se provádí v rámci montáže OS)

# Přílohy

Příloha schéma zapojení a blokové schéma zapojení:

Pokyny pro instalaci čidla: KDIA_IRMA-MATRIX_R2_Installation-manual-ETH_1.3_en.pdf

# Text boxes

Text o důvěrnosti / Confidentiality

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti TELMAX s.r.o.. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

.