## TECHNICKÝ POPIS A CENOVÁ NABÍDKA

## Plynová turbína

## ET 792 Gas turbine

1 schéma procesu se zobrazovacími jednotkami a ovládacími prvky, 2 přívod vzduchu s tlumičem hluku, 3 spouštěcí dmychadlo, 4 spínací skříňka, 5 připojení chladicí vody, 6 generátor, 7 výkonová turbína, 8 proudová trubka s hnací tryskou, 9 plynový generátorů (kompresor, spalování komora, turbína), 10 tlumič výfuku

Trenér ET 792 zkoumá chování systému v uspořádání se dvěma hřídelemi (pohon vozidla, pohon lodi nebo pohon generátoru) a proudového motoru (pohon letadla). Jádrem sestavy jsou tzv. plynový generátor a volně běžící energetická turbína. Generátor plynu sestává z radiálního kompresoru, spalovací komory a radiální turbíny. Kompresor a turbína jsou namontovány na hřídeli.
V závislosti na uspořádání je energie proudu výfukových plynů buď přeměněna na mechanickou energii ve volně běžící turbíně (uspořádání s jedním hřídelem), nebo zrychlena a transformována na tah pomocí trysky (uspořádání se dvěma hřídelemi). Je možné převést z jednoho hřídele na uspořádání se dvěma hřídeli v několika málo krocích. Plynová turbína pracuje jako otevřený cyklický proces, přičemž okolní vzduch je nasáván a přiváděn zpět. Tlumiče sání a výfuku snižují hluk při provozu energetické turbíny. Použití propanu jako spalného plynu zajišťuje čistý provoz bez zápachu. Ke spuštění plynové turbíny se používá spouštěcí ventilátor. Příslušné měřené hodnoty jsou snímány čidly a zobrazovány na displeji a ovládacím panelu. Současně mohou být naměřené hodnoty přenášeny také přímo do PC přes USB. Software pro sběr dat je zahrnut.

Objekty výuky / experimenty

seznámení s funkcí a typickým chováním při provozu plynové turbíny
provoz jako proudový motor
provoz jako energetická turbína
stanovení efektivní síly
měření tahu
stanovení specifické spotřeby paliva
zaznamenávání charakteristiky výkonové turbíny
stanovení účinnosti systému

Technická data

Generátor plynu (kompresor a vysokotlaká turbína)
rozsah rychlosti: 60000… 125000min-1
max. tlakový poměr: 1: 2,2
max. hmotnostní průtok (vzduch): 0,125 kg / s
max. spotřeba paliva: 120 g / min

Výkonová turbína
rychlostní rozsah: 10000… 40000min-1
mechanický výkon: 0… 2kW
elektrický výkon: 0… 1,5 kW
hladina zvuku ve vzdálenosti 1 m: max. 80 dB (A)
teplota výfukových plynů: 700 ° C

Provoz jako proudový motor
měření tahu: 0… 50N
hladina zvuku ve vzdálenosti 1 m: max. 110 dB (A)

Měřicí rozsahy
teplota: 4x 0… 200 ° C / 3x 0… 1200 ° C
rychlost: 0… 199999min-1
elektrický výkon: 0… 1999W
průtok: 0… 100 l / s (vzduch)
průtok: 1,5… 10,5 kg / h (palivo)
tlak přívodu paliva: 0… 25bar
tlak trysky: 0… 4bar (palivo)
Ztráta tlaku ve spalovací komoře: 0… 100mbar
tlak (vstup): 0… 2,5bar (vysokotlaká turbína)
tlak (vstup): 0… 300mbar (výkonová turbína)

230 V, 50 Hz, 1 fáze,
Rozměry a hmotnost
1500 x 680 x 1820 mm, Hmotnost: cca. 325 kg

Vyžaduje se pro provoz:
chladicí voda 200 l / h,

propanový plyn: 4… 15bar
větrání 500m3 / h, vedení výfukových plynů
Doporučujeme PC s Windows (není součástí dodávky)

CENOVÁ NABÍDKA

Plynová turbína ET792 – 1 ks (včetně instalace a zaškolení)

Cena bez DPH:	1 589 900,00 Kč

DPH 21 %:		   333 879,00 Kč

Cena s DPH 21 %: 1 923 779,00 Kč