Změnový list č.01

Objednatel:	Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

Komenského 1670, 390 02 Tábor

Předkladatel:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce:	Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor -

objekt Martina Koláře

Číslo SoD:	zhotovitele  07/2020/21

Provozní soubor:	SO01 - Stavební část

Název změny:	Doplnění a úprava skladby střešní konstrukce

Iniciátor změny:	Objednatel

Forma předložení změn:	Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla:	Cena zvýšena o 288 686,54 Kč bez DPH

Vliv na HMG:	Vliv na termín není.

Technický popis:

- Sbíjené vazníky střechy s osovou vzdáleností 3,60 m/projekt uvádí

1,15 m

- Systém vlašských krokví 100/160 mm s osovou vzdáleností

1,15 m/projekt neobsahoval vlašské krokve.

- Bednění střechy osazeno na krokve zespoda, t.j nepochozí/

projekt uvádí konstrukční a pochozí bednění na sbíjených vaznících á 1,15 m

- Demontáže a montáže klempířských prvků a doplňků střechy/projekt

neobsahoval doplňky střechy

Příloha:	01, Položkový rozpočet změn

02, Vysvětlení a popis konstrukcí

Změnu bude realizovat:	Zhotovitel stavby

Vliv na záruku:	Bez vlivu na záruku stavby

Vypracoval: Ing. Pavel Markvart, příprava výroby	Datum:

Za zhotovitele: ………………….….……….	 Za projektanta: ……………………………...

Za objednatele:  .………………………….…

Vyjádření objednatele: ………………………………………………………………………………

Podpis: …………………………….…….….	Datum: ………………………………………