Smlouva o dodávce

I. Smluvní strany

| Zhotovitel (dodavatel): | RepasPoint s.r.o. Ing. Miroslav Vaněk Stojanova 1334 686 01 Uherské Hradiště IČO 29243254 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 |
|  | 381 01 Český Krumlov |
|  | Zastoupená: Mgr. Jaroslava Neumannová (ředitelka školy) |
|  | IČ: 00583740 |
|  | Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Boháč (tel. 773444585) |
|  | Email: zsplesivec@zsplesivec.cz |

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka ze dne 1. 2 2017 odsouhlasená a potvrzená objednatelem a vypracovaná dle jeho zadání.

2.2. Výchozí údaje:

# Název stavby: Pořízení repasovaných počítačů pro výměnu počítačů v učebně informatiky a učebnách v budově ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, a pořízení SSD disků pro zkvalitnění stávajících PC

Místo stavby:      	ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01

Investor:     		ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, Č. Krumlov 381 01

III. Předmět plnění

  - Dodávka a provedení:

Pořízení repasovaných počítačů pro výměnu počítačů v učebně informatiky a učebnách v budově ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249, a pořízení SSD disků pro zkvalitnění stávajících PC s těmito minimálními parametry:

1) Repasovaný PC minimální parametry:

Procesor s výkonem podle CPU Bench Mark - viz www.cpubenchmark.net - minimálně s hodnotou 6570 bodů

Nejnovější verze operačního systému, který bude plně kompatibilní s tím, který škola aktuálně na většině počítačů používá a umožňuje přímé připojení do stávající domény (Windows 10 Profesional 64 bit)

Paměť 4GB DDR3

Pevný disk 250GB SSD

Optická zařízení DVD R

Grafická a zvuková karta integrovaná

Síťová karta: 100/1000 Mbit

Záruka: záruka 5 let

Porty: 4 externí porty USB 3.0, 6 externích portů USB 2.0, 1 port RJ-45, 1port VGA, 1 vstup mikrofonu a 1 výstup pro sluchátka (vpředu)

Provedení desktop SFF

Počet kusů: 25

2) SSD disk parametry:

nový SSD disk 250 GB, 500 MB/s zápis i čtení

Rámeček pro uchycení do stávajících PC

Počet kusů: 5

IV. Čas plnění

4.1. Pro předmět plnění v rozsahu bodu III. jsou dohodnuty tyto termíny:

Předání dodávky objednavateli: do konce měsíce března

4.2. Tento termín je pro zhotovitele (dodavatele) závazný

4.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a uhradí dle smlouvy.

V. Cena díla

5.1. Cena za dodávku v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená jednotkovými cenami vyjádřenými v odsouhlasené nabídce.

5.2. Cena za dodávku dle článku III. činí:

Nabídková cena celkem 208.140,- Kč bez DPH

Celková cena vč. DPH 21%  251.850,- Kč s DPH

VI. Platební podmínky

6.1.  Cenu za dodávku uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví na základě skutečného plněn. Splatnost faktur je dohodnuta 14 dní od jejího vystavení.

VII. Smluvní pokuty

7.1. Nesplnění konečného termínu díla bude penalizováno 0,1% z celkové ceny dodávky dle bodu V., a to za každý den prodlení. Nedodržení splatnosti faktur objednatelem v termínech dle bodu VI. je rovněž penalizováno 0,1% z hodnoty dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. Podmínky plnění díla

# 8.1. Zastoupení smluvních stran ve věcech technických:

-objednatele zastupuje:  Mgr. Petr Ondřich, tel. 773 444 587

-zhotovitele zastupuje:  Ing. Miroslav Vaněk, tel.: 776 335 527

# IX. Záruční doba

9.1. Dodavatel přejímá po dokončení a předání dodávky záruku v délce 60 měsíců na repasované PC a 36 měsíců na SSD disky.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že na závadách vzniklých v záruční době zahájí zhotovitel práce do 10-ti dnů od obdržení písemné výzvy objednatele, nebo na základě jiné dohody.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oběma stranami.

10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

V Č. Krumlově dne 6. 2. 2017    				V Č. Krumlově dne 6. 2. 2017

Objednatel:							Zhotovitel (dodavatel):

…...........................................................  ……………………………………………

Mgr. Jaroslav Neumannová				Ing. Miroslav Vaněk

ředitelka ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249