DC Computers s.r.o., Za Ženskými domovy 124/3, 150 00 Praha 5, tel: IČO: 25680781, DIČ: CZ25680781,

zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 60668, Banka: KB 19-8786440257/0100

V Praze dne: 26.11.2016

Věc: Výběrové řízení „WiFi – zajištění přístupu na internet po celé

budově"

1. Identifikace uchazeče

Název společnosti: DC Computers s.r.o.

Adresa: Za Ženskými domovy 124/3, 150 00 Praha 5

Spisová značka: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 60668

IČ: 25680781

DIČ: CZ 25680781

Bankovní spojení:

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Jména osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech nabídky a rozsah jejich

oprávnění: Ing. Petr Bořánek, jednatel společnosti

2. Technické parametry navrhovaných komponentů

2.1. Navrhovaný HW

2.1.1. Bezpečnostní brána Cyberoam CR25iNG

Model CR25iNG (Next Generation) je vybaven gigabitovými porty pro větší propustnost a kompletní

výbavou bezpečnostních nástrojů - firewall, antivir, antispam, webový a aplikační filtr, IPS, QoS, VPN,

webový aplikační firewall, outbound antispam, management šířky pásma.

Zařízení je osazeno: 1,4 GHz procesor, 1GB DDR3 operační paměti, 4x gigabitový ethernetový port, 2

GB Compact flash + 250GB pevný disk. Max propustnost až 1500 Mbit/s v celkové propustnosti

firewallu. Antivir je schopen pracovat až rychlostí 300 Mbit/s.

UTM Cyberoam podporuje kontrolu jak na základě identity, tj. na základě IP adres či dalších atributů

nižších vrstev, tak je možné kontrolu vztáhnout na uživatele nebo skupinu uživatelů.

Výhody UTM Cyberoam:

DC Computers s.r.o. Stránka 2

All in one - všechny bezpečnostní funkce v jednom zařízení, což zjednodušuje výběr produktu

a jeho instalaci do běžícího systému.

Možnost identifikovat a aplikovat bezpečnostní pravidla kdekoliv v síti.

Zařízení lze snadno instalovat a spravovat díky velice intuitivnímu webovému managementu.

Samozřejmostí je vzdálená správa, jež usnadňuje práci administrátora sítě a tím nepřímo

snižuje náklady firmy.

Zařízení lze do sítě instalovat jako gateway nebo transparentní bridge.

Produktová řada Cyberoam CR obdržela již několik významných certifikátů od VPN

Consorcium, od ICSA labs a od Westcoast labs

K zařízení je dodávána placená podpora Total Value Subscription, která umožňuje mimo jiné i aktivně

filtrovat web stránky. Podpora obsahuje tyto části: Anti Malware, Anti Spam, Web and Application

Filter, Intrusion Prevention System , 8x5 Support, hardware warranty and RMA fulfillment.

2.1.2. Indoor přístupový bod Ruckus Unleashed AP R500

Základní parametry:

Podpora bezkontrolérového řešení Ruckus Unleashed

Rozhraní: 2x10/100/1000 (PoE)

WiFi 802.11a/b/g/n/ac, souběžně fungující v pásmu 2.4 a 5GHz, 2x2:2

BeamFlex+ – adaptivní anténa, 64 vyzařovacích patternů na pásmo

802.11ac: 80 MHz šířka kanálu, Modulace 256-QAM

Polarizační diverzita (vert. a horizont. polarizované anténní segmenty a jejich dynamický

výběr)

Fyzický zisk anténního pole: 3dBi, další 4dB na zisku jsou docílené pomocí BeamFlex

technologie

Až o 10dB lepší odstup signálu od rušení za použití BeamFlex technologie

Možno nasadit jako stand-alone router s podporou NAT a DHCP

Maximální propustnost (L1): 867 Mbps (5 GHz) a 300 Mbps (2.4 GHz)

Až 27 SSID

Rozměry: 15,8 x 15,8 x 4cm, 350g

Pracovní teplota 0°-50°C

Napájení PoE 802.3af/at nebo 12VDC

2.1.3. Switch HP 1920-24G PoE

Přístupový prvek Gigabit Ethernet switch, L2 a L3 (static routing), SNMP a Web řiditelné

PARAMETRY:

Gigabit Ethernet porty 10/100/1000 24

Combo porty (SFP/RJ45) pro optický nebo metalický Gigabit Ethernet uplink

Všechny porty PoE (PoE+)

L2 funkce (VLAN, Linkové agregace LACP, MSTP/RSTP Spanning Tree), L3 static routing

Základní QoS a další funkce pro hlasové VoIP a video aplikace

Stolní/rack provedení

3. Cenová nabídka

Celková cena zakázky bez DPH ..................................................... 230 140,00 Kč

Celková cena zakázky s DPH ......................................................... 278 469,40 Kč

DC Computers s.r.o. Stránka 3

4. Záruky

Záruka na dodávané HW komponenty:

Bezpečnostní brána Cyberoam CR25iNG .............. v ceně je zaplacená TVS vakcína s HW podporou 8x5

po dobu 1 roku, kterou je možno každý rok

prodloužit až do doby podporované výrobcem

zařízení (tzn., pokud platíte podporu, tak máte

zařízení v záruce)

Ruckus Unleashed AP R500 .................................. doživotní záruka pro prvního majitele, pro možnosti

update firmware a technické podpory je třeba platit

roční podporu

Switch HP 1920 PoE ............................................... 24 měsíců, limitovaná doživotní záruka

5. Podrobná cenová kalkulace

6. Závěr

Věřím, že Vás naše nabídka zaujala a rádi bychom byli zařazeni do výběrového řízení.

Těšíme se na další spolupráci

S pozdravem za DC Computers s.r.o.

Ing. Petr Bořánek

Jednatel společnosti

SOŠ Drtinova - WiFi, Bezpečnostní brána, Switch

Počítáno s maximálním možným využitím stávající infrastruktury (kabeláž do tříd)

Materiál P.N. ks cena/ks cena celkem

Ruckus Unleashed AP R500 - 802.11abgnac, 2x2:2 Dual-band (2.4+5GHz) indoor

přístupový bod 9U1-R500-WW00 12 12 980,00 155 760,00 Kč

Podpora pro koncové zákazníky pro 1 instalaci Unleashed přistupových bodů 1 rok 806-RUNL-1U00 1 2 890,00 2 890,00 Kč

HP 1920-24G-PoE+ (370W) JG926A 1 13 920,00 13 920,00 Kč

Cyberoam CR25iNG 01-CRI-0025iNG-01 1 15 500,00 15 500,00 Kč

CR25iNG - licence Total Value Subscription (AV+AS+IPS+CF+8x5), na 1 rok 01-TVS-PRC-0025iNG-01 1 7 020,00 7 020,00 Kč

Instalační kabel U/UTP, Cat 5e 600 6,00 3 600,00 Kč

Ostatní instalační materiál (lišty, spojovací materiál apod) 1 4 850,00 4 850,00 Kč

cena za materiál bez DPH: 203 540,00 Kč

Práce

Příprava kabelových tras, položení, instalace a měření kabeláže ks 1 11 500,00 11 500,00 Kč

Konfigurace AP a sítě ks 16 850,00 13 600,00 Kč

Doprava ks 5 300,00 1 500,00 Kč

celková cena za práci bez DPH: 26 600,00 Kč

Celková cena zakázky bez DPH: 230 140,00 Kč

Celková cena zakázky s DPH: 278 469,40 Kč