Příloha č. 3 d)

Zvláštní technické podmínky

na Zpracování ZÁměru projektu včetně povinných příloh, PŘÍPRAVNé DOKUMENTACe A PROJEKTového souhrnného řešení STAVBY včetně předložení žádosti, úplných podkladů pro územní a stavební řízení a zajištění součinnosti ve správních řízeních

„Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald“

Datum vydání: 	18.01.2016

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1	Předmětu zadání	3

1.2	Hlavní cíle stavby	3

1.3	Místo stavby	3

1.4	Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)	3

2.	podklady pro Zpracování	3

2.1	Závazné podklady pro zpracování	3

2.2	Ostatní podklady pro zpracování	4

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Všeobecně se společně uvedou obecné technické požadavky.	4

4.2.	Organizace výstavby	5

4.3.	Inženýrské objekty	5

4.4.	Trakční a energetická zařízení	5

4.5.	Zabezpečovací zařízení	5

4.6.	Životní prostředí	6

5.	Geotechnické, geodetické a ostatní požadavky	6

6.	Specifické požadavky	7

7.	Související normy a předpisy	7

- Specifikace předmětu díla

  - Předmětu zadání

    - Předmětem zadání je zhotovení záměru projektu, přípravné dokumentace a projektu stavby včetně povinných příloh stavby „Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald“, která leží na jednokolejné neelektrifikované trati Železný Brod – Tanvald číslo přejezdu P5492. Zajištění územní ho rozhodnutí resp. §15 a stavebního povolení včetně vypracování žádostí a zajištění úplných podkladů pro jejich podání, za splnění bude považováno řízení bez přerušení. V případě podání neúplné žádosti bude tento stav podléhat sankci.

    - Zhotovitel zpracuje záměr projektu včetně nezbytných příloh dle Směrnice č. V-2/2012, změna č. 4 čl. 5.2 nebo jiné platné, která ji případně nahradí a PD dle Přílohy č. 1, změna 1 Směrnice č. 11/2006 v souladu s VTP. Hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH) bude zpracováno dle platné metodiky pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury včetně CBA tabulek v platném znění. V případě, že stavba nebude ekonomicky efektivní, bude případně možné k obhájení ekonomické efektivity použít MKA, bude-li tato do doby zpracování EH schválena

    - Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná se o investiční stavbu malého rozsahu typu globál zařazenou v plánu investiční výstavby v položce „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“ s CIN o max. výší do 9 mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby tak, aby nedošlo k překročení uvedené výše CIN při současném splnění ekonomické efektivity stavby. Překročení CIN z důvodu rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami nebo bez prokazatelného odsouhlasení rozšíření rozsahu stavby zadavatelem bude považováno za nesplnění předmětu zadání a bude předmětem penalizace ze strany zadavatele.

  - Hlavní cíle stavby

Hlavním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu zabezpečovacím zařízením 3. Kategorie. Současně bude umožněno zvýšení rychlosti drážních vozidel na přejezdu – odstranění propadu rychlosti a zvýšena bezpečnost silniční dopravy.

  - Místo stavby

1.3.1 Kraj :                         Liberecký kraj

1.3.2 Okres :                      Semily

1.3.3 Katastrální území :  Jesenný

1.3.4 Trať dle JŘ  :             č.035 (TTP 548A)

1.3.5 Traťový úsek :          1661 02

1.3.6 Kategorie trati :       Regionální dráha REG013

1.3.7 Staničení :                km  3,400 – 5,500

  - Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

    - Železniční přejezd leží na regionální REG013 trati Železný Brod  - Tanvald v km 4,477, číslo přejezdu  P5492.

    - Příslušný správce:  OŘ Hradec Králové

- podklady pro Zpracování

  - Závazné podklady pro zpracování

    - Všeobecné technické podmínky  VTP/PD/03/15 (součást zadávací dokumentace)

2.2.2      Všeobecné technické podmínky VTP/P/03/15 (součást zadávací dokumentace)

  - Ostatní podklady pro zpracování

    - Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění

předmětu díla zajistí u správce OŘ Hradec Králové, který ji na vyžádání poskytne.

    - Geodetickou část I.3 (vyjma majetkoprávní části) včetně geodetického zaměření a stabilizace BP zajistí zadavatel prostřednictvím SŽG. Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je na cení.

    - Platné geodetické a mapové podklady si zajistí zhotovitel

- Koordinace s jinými stavbami

3.1.	Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

3.2.	Na souvisejícím úseku probíhá stavba: OŘ Hradec Králové - opravné práce plán 09-10/2016

- Požadavky na technické řešení

  - Všeobecně se společně uvedou obecné technické požadavky.

    - Práce projektanta bude ukončena po nabytí právní moci stavebního povolení a dále resortním schválením díla.

    - Správní poplatky hradí zhotovitel a zatím to účelem si je ocení

    - Výkazy výměr budou zpracovány v rozsahu dle vyhlášky č.230/2012 Sb. v platném znění.

    - Součástí dokumentace bude též oceněný soupis prací ve formátu XML.

    - Souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení předloží zhotovitel před dokončením ke kontrole investorovi.

    - Všechny podklady EH, rozpočtu a CBA tabulek budou odevzdány v otevřené formě (*.xls, *.doc) i uzavřené formě (*.pdf).

    - V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC a ČD, zaváděcí listy, normy TNŽ apod.

    - V rámci zpracování projektové dokumentace stavby zhotovitel vypracuje kapitoly týkající se nakládání s odpady. Zapracuje nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu.

    - Na počátku prací na dokumentaci svolá projektant vstupní jednání, na které pozve dotčené útvary dráhy včetně objednatele a na kterém představí navrhované technické řešení. Další pracovní porady budou svolány podle profesí a po předchozí dohodě se zadavatelem. Zpracovatel splní předmět zadání nejméně na jedné profesní a výstupní poradě po ukončení prací na dokumentaci.  Zápisy z těchto jednání budou rozeslány zúčastněným účastníkům k odsouhlasení a budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

    - Projektant zapracuje zadavatelem odsouhlasené připomínky vzešlé ze stanovisek odborných složek SŽDC a ČD.

    - Přílohy záměru projektu požadujeme zpracovat ve třech vyhotoveních. Přípravnou dokumentaci včetně dokladové části požadujeme zpracovat v 3 vyhotoveních a v případě požadavku na územní řízení 3 soupravy dokumentace pro územní řízení dle požadavku Vyhl. č. 503/2006 Sb. a projekt stavby 6 vyhotoveních. Součástí zakázky je i předání dokumentace v digitální formě (podle opatření VŘ DDC č. j. 12/133/1998 a v souladu s prováděcím opatřením č. j. 2347/1999-O7 v platném znění). Pro potřeby připomínkového řízení bude projekt stavby předložen též ve formátu *.pdf. Souhrnný rozpočet stavby a výkazy výměr budou předány též ve formátu *.xls, *.xlm.

  - Organizace výstavby

    - Organizace výstavby bude určena v rámci zpracování projektové dokumentace.

  - Inženýrské objekty

    - Železniční svršek a spodek

    - Stávající železniční svršek a spodek je tvořen kolejnicemi tvaru S49 na dřevěných pražcích. Přejezdová konstrukce je tvořena dřevěnými pražci. Traťová rychlost je 60 km/h a na přejezdu je omezena podle směru na 50km/h resp. 30km/h z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů podle směru jízdy.

    - Navrhované řešení předpokládá:

Před zpracováním projektové dokumentace bude proveden geotechnický průzkum v požadovaném rozsahu.

Železniční spodek - na základě výsledků geotechnického průzkumu bude navržena odpovídající konstrukce pražcového podloží. Pláň tělesa železničního spodku a zemní pláň budou provedeny v jednostranném sklonu 5%. Těleso bude odvodněno trativodem.

Železniční svršek - Po zřízení železničního spodku bude svršek obnoven kolejovým roštem v délce 25 m z kolejnic 49E1 a betonových pražců s bezpodkladnicovým pružným upevněním, rozdělení pražců bude „u“. Pod plastbetonovou konstrukcí přejezdu budou z důvodu zvýšení životnosti upevňovacích součástí kolejnic použity upevňovadla s antikorozní úpravou. Kolejové lože bude zřízeno z drceného kameniva frakce 31,5/63 tl. 0,35m pod pražcem. Bezstyková kolej bude obnovena.

Konstrukce železničního přejezdu bude navržena rozebíratelná schváleného typu podle třídy zatížení. Musí být minimálně zachována stávající šíře přejezdu, návrh vnitřních a vnějších panelů musí odpovídat šířce přejezdu, úhlu křížení s komunikací 135o a šířce navazující komunikace. Rekonstrukce komunikace bude provedena do vzdálenosti maximálně 2,5m od hranice nebezpečného pásma na obě strany tak, aby bylo zajištěno plynulé napojení konstrukce vozovky u přejezdu na stávající komunikaci. Spáry mezi stávající komunikací a novou živičnou konstrukcí a mezi živičnou konstrukcí a závěrnou zídkou budou vyplněny modifikovanou plastickou zálivkou Návrh konstrukce přejezdu a technologie provádění bude v souladu se vzorovými listy železničního spodku Ž11.11 – Železniční přejezdy a přechody. Závěrné zídky budou zhotoveny z materiálů dle platných Technických podmínek dodacích pro plastbetonové přejezdové konstrukce a budou součástí dodávky přejezdové konstrukce. Podle druhu komunikace a dopravního zatížení bude navržena konstrukce vozovky komunikace. Vlevo trati ve směru staničení bude zřízen odvodňovací žlab.

Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní opatření (DIO) odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR a odborem dopravy pověřeného OÚ.

  - Trakční a energetická zařízení

    - Stávajíc stav bez napájení

    - Navrhované řešení předpokládá, že pro přejezd bude zřízena samostatná přípojka NN. Bude prověřena možnost napájení ze zastávky Jesenný, pokud nebude dostatečný příkon v místě připojení. Pro přejezd bude zřízeno nové odběrné místo s přípojkou z distribuční sítě. Měření bude umístěno v samostatném sloupku mimo reléový domek včetně měření a dalších prvků. Součástí sloupku bude i zásuvka s přepínačem pro připojení záložního zdroje.

  - Zabezpečovací zařízení

    - Stávající železniční přejezd přes silnici III.třídy č. 2881 je zabezpečen dopravním značením A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a dopravní značkou č.6 „Stůj, dej přednost v jízdě“.

    - Přejezd bude zabezpečen PZS 3.kategorie dle ČSN 34 2650 v platném znění. Výstražné kříže budou v provedení ve zvýrazněném retroreflexním provedení. Technologie bude umístěna v zatepleném technologickém objektu a s vnitřní temperací, objekt bude uzemněn. Přejezd bude zavázán do DOZZ trati Liberec – Tanvald – Železný Brod. Pro spouštění PZS budou použity počítače náprav.

Přibližovací úseky budou navrženy dle cílového rychlostního profilu trati (na rychlost 80 km/h) s odložením výstrahy.  Bude provedena ochrana před přepětím a atmosférickými vlivy.

PZS bude vybaven záznamovým zařízením vybraných provozních stavů v souladu s technickými

specifikacemi a vybaven měřící diagnostikou.

Součástí RD bude čidlo EZS a EPS s přenosem do DOZZ.

Objekt VTO bude umístěn mimo RD. Kabely budou použity TCEKPFLEY, spojky na kabelech označeny Markery fialové barvy (f=66,35kHz)

Na stavbě může zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou provozovatelem dráhy schválena pro provoz na celostátních a regionálních drahách České republiky; pokud použije výrobky nebo části, které nejsou schváleny pro provoz na drahách celostátních a regionálních bude postupovat dle směrnice SŽDC č.34//2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty; stavba bude ukončena až po úspěšném ukončení ověřovacích provozů těchto zařízení,

Zhotovitel zpracuje tabulky přejezdů a zajistí jejich odsouhlasení na příslušných odborných útvarech SŽDC před odevzdáním díla.

  - Životní prostředí

    - Při zpracování části Odpadové hospodářství bude vycházeno z aktualizované předkategorizace (ne starší než jeden rok). S veškerým výziskem, i železným šrotem bude za spolupráce s příslušným OŘ nakládáno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem Č.j.: S 6495/09-MTZ ze dne 20.05.2009. V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04* a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem.

    - Při zpracování části odpadové hospodářství budou respektovány následující metodické pokyny:

    - Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, MŽP Praha, leden 2008

    - Metodický pokyn MŽP pro vzorkování odpadů, 02/2008

    - Bude nárokováno případné smýcení křovin a drobných náletových dřevin, které provede OŘ na své náklady v rámci hlavní činnosti v termínu před zahájením stavby. Toto bude doloženo smluvně nebo vyjádřením do Dokladové části.

    - Budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho prováděcích vyhlášek.

    - Zhotovitel se bude řídit dle Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.

- Geotechnické, geodetické a ostatní požadavky

    - Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů :

- jako třetí odstavec se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2011 (prozatímní)  Pro tvorbu ŽBP - č.j. 2479/2011-SŽG PHA-Ř ze dne 1.12.2011“,

- stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem ředitele SŽG Praha č.01/2012 (prozatímní)  Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, fotokatalogy - č.j. 370/2012-SŽG PHA-Ř (účinnost 13.2.2012), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)“,

- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje  textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012-OIT (účinnost 1.4.2013) (dokument je umístěn na adrese www.tudc.cz)“,

- Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006.

    - Železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP) pro projektování stavby v rozsahu km 3,400 – 5,500 do hranic dráhy vyhotovené v roce 2015, které vyhovuje TKP staveb státních drah, dodá objednatel ve formátu Geodetické dokumentace část I.3 (GD-I.3).

    - V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

    - Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha).

    - V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny veškeré průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

- Geodetické zaměření stávajícího stavu celé stavby zajistí objednavatel dokumentace. Po

jeho vyhotovení jej předá zhotoviteli. Odpovědný geodet bude uveden v návrhu smlouvy o

dílo. Geodetická část bude schválena SŽG.

- Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi

v návrhu technického řešení.

- Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází

k nevyhnutnému zásahu mimo hranici dráhy.

    - V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.

- Specifické požadavky

    - Navrhovaná struktura dokumentace:

PS 01    Výstavba PZS v km 4,477

SO 01   Železniční svršek

SO 02   Železniční spodek

SO 03   Přejezdová konstrukce přejezdu v km 4,477

SO 04   Přípojka NN pro PZS v km 4,477

- Související normy a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba:

http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.