| Změnový list č. 03 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna souvrství hydroizolace a skladby podlah HS2-B |
| --- |
| Změna požadována kým: | Zhotovitelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 16.12.2020 |
| Podklady: | PD; návrh úpravy skladeb a HI | Počet příloh/stran: | 8/2 |
| Je požadováno provedení následující změny: Změna souvrství hydroizolace a skladby podlah P1-P3 v HS2-B |
| Zdůvodnění změny: změna skladeb hydroizolačního souvrství a s ní související změna skladby podlah HS2-B – náhrada původního hydroizolačního souvrství asfaltové hydroizolace + PVC-P fólie za skladbu mPVC fólie + bentonitová rohož. Důvodem je zrychlení výstavby i při realizaci v zimním období. Důvodem záměny pořadí vrstev je ochrana hydroizolace před jejím porušení při kotvení kolejnic regálového systému. |
| Technický popis změny: Záměna asfaltové penetrační emulze, asfaltového izolačního pásu a PVC-P fólie za bentonitovou rohož a mPVC fólii. Doplnění podlahové skladby o vyrovnávku jemným kamenivem frakce 0-4 a umístěním hydroizolačního souvrství pod podkladní beton. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 1.057.812,32 Kč Vícepráce 1.034.964,40 Kč Změnový list č. 03 celkem - 22.847,92 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Vystavil: | Ing. Zdeněk Varyš | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Ocenil: | Ing. Lukáš Kubíček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |