| Změnový list č. 24 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Reprofilace beton. povrchů v HS2 |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 9.7.2021 |
| Podklady: | PD; | Počet příloh/stran: | 1/3 |
| Je požadováno provedení následující změny: Provedení povrchových úprav konstrukcí souvisejících s protipožárními opatřeními v HS2, části B, dle ZL č.17. |
| Zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících konstrukcí (podhledů a omítek) bylo zjištěno: lokálně nedostatečné krytí výztuže ( lokálně odhalená výztuž ) nevyhovující estetické parametry, přelitky spojů bednění, poškozené hrany bet. povrchů, stropy musí být reprofilovány a sanovány nejen z důvodu statické funkce, ale také z důvodů požadavků PBŘ |
| Technický popis změny: Provedení povrchové úpravy (reprofilace) betonových povrchů sanační maltou. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 126.298,00 Kč Změnový list č. 24 celkem 126.298,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |