CENOVÁ NABÍDKA včetně popisu technického řešení – specifikace movité věci
Datum:	08.07.2021
Pro:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

MALÉ OSOBNÍ A PRACOVNÍ ELEKTROMOBILY EVOLUTION

EVOLUTION – multifunkční osobní a pracovní elektromobily vynikající obratností a uživatelsky příjemným uspořádáním pro posádku, vhodné do města i do přírody.

Životnost:
 Ocelový svařovaný rám opatřený antikorozní úpravou a ochranným nátěrem.
 Trvanlivé automobilové plasty – plástvová textura.
 Trakční akumulátory TROJAN.
 Spolehlivá řídící elektronika.

Bezpečnost:
 Široká přední náprava s hydraulickými tlumiči – vynikající stabilita.
 Robustní ochranný rám.
 Pohodlné a přehledné pracoviště řidiče.
 Osvětlení s blinkry a brzdovými světly, klakson.
 Akustická signalizace při zpětném chodu.

Užitné vlastnosti:
 Vysoká užitečná hmotnost.
 Prostorné pracoviště operátora – snadné nastupování a vystupování.
 Dojezd na jedno nabití až 80km.
 On-Board vestavěná automatická nabíječka.
 Minimální údržba.
 Nízké provozní náklady.
 Široká škála příslušenství.
 Šetrný k životnímu prostředí

EVOLUTION – Flat Bed
Není schválen k provozu na veřejných pozemních komunikacích
- Dvoumístný, nákladní elektromobil
- Elektro pohon 48 V AC.
- Plně automatická nabíječka 220/240 V, 50 Hz, 48 V.
- Regenerativní brzdění - dobíjení i při jízdě z kopce.
- Dojezd 50 – 80 km na jedno nabití.
- Max. rychlost 31 km/hod.
- Standardní výbava: stříška, čelní sklo, zrcátka, osvětlení vozidla, brzdová světla, směrová světla, klakson, on-board nabíječka na 230V, multifunkční panel a výstražná signalizace při zpětném chodu.
- Minimální údržba, tichý chod, šetrný k životnímu prostředí

EVOLUTION – Flat bed – technické parametry

POHON
Motor	48V AC
Výkon	6,3 kW)
Elektrický systém	48V
Baterie	Trakční baterie T105 (Trojan) Včetně centrálního doplňování destil.vody
Řídící jednotka / Nabíječka baterií	Curtis 400A (48V) s regenerativním brzděním Přepínání předvolených režimů H - L / 48 V DC – automatická, vestavěná
Diferenciál	Diferenciál s šikmým ozubením
ROZMĚRY VOZIDLA
Délka	310 cm
Šířka	120 cm
Výška se střechou	180 cm
Poloměr zatáčení - obrysový	350 cm
VLASTNOSTI VOZIDLA
Počet míst k sezení	2
Celková nosnost	540 kg
Dojezd na jedno nabití	40-60 km
Stoupavost	30%
NÁKLADOVÁ PLOŠINA / Rozměr 163x119 cm / Nosnost 300 kg / ŘÍZENÍ A ZAVĚŠENÍ
Řízení	Hřebenové
Přední odpružení	Vinuté pružiny s hydraulickým tlumičem
Zadní odpružení	Listové pružiny s hydraulickým tlumičem
Provozní brzdy	Kapalinové, přední kotoučové
Parkovací brzda	Nezávislá na zadní kola Paralelně – automatická, elektromagnetická
Pneumatiky	Univerzální 205/50 -10 (20x10-10)
RÁM, KAPOTÁŽ
Rám	Ocelový, svařovaný rám
Kapotáž / Barva / Výbava	Laminátová skořepina / Zelená, bílá, červená, žlutá, červená, modrá / Čelní sklo, stěrač, stříška, bezpečnostní pásy, osvětlení, blinkry, klakson

Flat Bed – 48V AC motor - nehomologovaný	212 900,- cena (Kč)
Příslušenství:
Příplatek za olověné trakční akumulátory Trojan T105 – větší kapacita	7 980,-

Cena celkem za model Flatbed (bez DPH)	220 880,-
DPH 21%	46 385,-
Cena celkem za model Flatbed (vč. DPH)	267 265,-
Obchodní podmínky:
- Ceny jsou uvedeny bez DPH
- Nabídka platí do 30.7.2021
- V ceně stroje je zahrnuto předvedení stroje a zaškolení obsluhy.
- V ceně stroje je zahrnuta doprava k zákazníkovi.
- Ke všem strojům zajišťujeme autorizovaný záruční a pozáruční servis a dodávky originálních náhradních dílů.
- Naše hlavní servisní centra jsou v Praze-Modleticích, v Plasích u Plzně a v Havířově nebo přímo u zákazníka našimi servisními vozidly po celé ČR.

Za ECO CARS s.r.o. s pozdravem xx +xx
ECO CARS s.r.o. Společnost je zapsána v OR u MS Praha oddíl C 267222 Dne 12.12.2016
Fakturační údaje ECO CARS s.r.o. xxx IČO 01835068
Korespondenční adresa ECO CARS s.r.o. xxx
 Kontaktní informace Tel: +xx E-mail: xx xxx