# Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.   137 – OTEV – 10  /  M

# Technické parametry odběrného místa : Rokytnice č.p. 425 (MŠ)

| Poř. č. | Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Místo předání pro ÚT | na vstupu do vytápěného objektu |
| 2 | Projektovaný tepelný spád objektu [oC] |  |
| 3 | Úroveň předání pro ÚT | teplo z domovní předávací stanice |
| 4 | Místo měření pro ÚT | na vstupu do vytápěného objektu |
| 5 | Způsob měření pro ÚT | měřič tepla |
| 6 | Zdroj tepelné energie pro ÚT a TUV | soustava CZT město - horkovod |
| 7 | Teplonosná látka | teplá voda |
| 8 | Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT | 0,6 |
| 9 | Potřebná tlaková diference [MPa] pro ÚT na patě objektu *) |  |
| 10 | Příkon [kW] pro ÚT *) | 185,0 |
| 11 | Teplota při - 15 ˚C přívod/zpátečka | dle nastavené topné křivky |
| 12 | Úroveň vytápění | regul. RVD: topná křivka č. 22, útlum 18°C |
| 13 | Denní doba vytápění | 02:00 až 16:00 |
| 14 | Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění *) |  |
| 15 | Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] *) | 800 |
| 16 | Způsob a místo přípravy TUV | bez dodávky TUV |
| 17 | Místo předání pro TUV |  |
| 18 | Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV |  |
| 19 | Způsob měření tepelné energie pro přípravu TUV |  |
| 20 | Místo měření studené vody pro přípravu TUV |  |
| 21 | Způsob měření studené vody pro přípravu TUV |  |
| 22 | Denní doba dodávky TUV |  |
| 23 | Teplota TUV |  |
| 24 | Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části B. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TUV *) |  |
| 25 | Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TUV na jednotlivá odběrná místa |  |
| 26 | Dodávka kondenzátu | ne |
| 27 | Dodávka horké vody | ne |
| 28 | Kondenzát vratný | ne |
| 29 | Datum zahájení odběru **) |  |

# *) Údaje poskytnuté odběratelem

# **) Vyplňuje se pro  nově připojovaná odběrná místa

# Ve Vsetíně  dne  .......……………                               Ve Vsetíně  dne  .......……………

# Dodavatel:

# Zásobování teplem Vsetín a.s.

# Odběratel:

# Mateřská škola Vsetín-Rokytnice

# ..................................................	      ......................................................

# Ing. Michal Chmela                                                       	      Jarmila  K ř í ž o v á

# předseda představenstva                                                                 ředitelka MŠ

# ……………………………….                                             ........................................................

# Petr Heincl

místopředseda představenstva