Příloha č. 1 – bližší specifikace plnění

- Vypracování sedmi projektových dokumentací výměny svítidel veřejného osvětlení v souladu s Generelem veřejného osvětlení, z nichž každá bude obsahovat zejména:

- Výběr typických geometrií soustavy VO z definované lokality

- Zajištění změření geometrie soustavy VO včetně návaznosti na okolní zástavbu (podklad pro světelně-technický výpočet)

- Zpracování světelně-technických výpočtů prokazujících splnění požadavků Generelu VO (norem ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464)

- Projednání návrhu na případné úpravy a doplnění (v případě nutnosti doplnění světelných míst)

- Odsouhlasení finálního řešení pro výměnu LED svítidel

- Zpracování tabulkové a grafické podoby schválené lokality pro výměnu LED svítidel

- Zpracování soupisu prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr výkazu a výměru stavby

Seznam a rozsah jednotlivých projektových dokumentací

Název stavby

2022-24 Domky SV - Dolní Radslavice

2022-24 Františky Stránecké SV

2022-24 Mírová SV

2022-24 Olší nad Oslavou SV

2022-24 Třebíčská SV

2022-24 U Světlé SV

2022-24 Vrchovecká SV

#### 2022-24 Domky SV

2022-24 Františky Stránecké SV

#### 2022-24 Mírová SV

2022-24 Olší nad Oslavou SV

#### 2022-24 Třebíčská SV

2022-24 U Světlé SV

#### Vrchovecká SV

- Vypracování pěti projektových dokumentací výměny svítidel a stožárů veřejného osvětlení v souladu s Generelem veřejného osvětlení, které budou obsahovat zejména:

- Prověření vlastníků dotčených pozemků s případným geodetickým zaměřením stávajících stožárů (pokud nejsou stožáry v rámci Pasportu VO geodeticky zaměřeny)

- Prohlídka stavby a příprava podkladů

- Výběr typických geometrií soustavy VO z definované lokality

- Zajištění změření geometrie soustavy VO včetně návaznosti na okolní zástavbu (podklad pro světelně-technický výpočet)

- Zpracování světelně-technických výpočtů prokazujících splnění požadavků Generelu VO (norem ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464)

- Zpracování grafické části dokumentace

- Soupis konstrukčních prvků osvětlovací techniky

- Zpracování soupisu prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr výkazu a výměru stavby

Seznam a rozsah jednotlivých projektových dokumentací

Název stavby

2022-24 Bezručova SV ST

2022-24 Mírová SV ST

2022-24 Příkopy SV ST

2022-24 U Světlé SV ST

2022-24 Zámecká SV ST

#### 2022-24 Bezručova SV ST

2022-24 Mírová SV ST

#### 2022-24 Příkopy SV ST

2022-24 U Světlé SV ST

#### Zámecká SV ST

##### Projektová dokumentace výměny 17 ks rozvaděčů veřejného osvětlení, která bude obsahovat zejména:

- Prověření vlastníků dotčených pozemků s případným geodetickým zaměřením rozvaděčů VO

- Prohlídka stavby a příprava podkladů

- Zpracování výkresové části dokumentace

- Zpracování soupisu prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr výkazu a výměru stavby

Rozmístění rozvaděčů VO:

#### 2022-24 Výměna RVO