Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 254 – OTEV – 15 / M
Technické parametry odběrného místa: Ohrada 1879 (MŠ)
Poř. č.	Technické parametry a údaje
1	Místo předání pro ÚT	na vstupu do vytápěného objektu
2	Projektovaný tepelný spád objektu [oC]
3	Úroveň předání pro ÚT	z domovní předávací stanice
4	Místo měření pro ÚT	na vstupu do vytápěného objektu
5	Způsob měření pro ÚT	měřič tepla
6	Zdroj tepelné energie pro ÚT a přípravu teplé vody (TV)	soustava ZTE město - VST Ohrada
7	Teplonosná látka	teplá voda
8	Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT	0,6
9	Potřebná tlaková diference [MPa] pro ÚT na patě objektu *)
10	Příkon [kW] pro ÚT *)	80,0
11	Teplota [°C] při - 15 ˚C přívod/zpátečka	67/47
12	Úroveň vytápění	Regul. RVD: dle topné křivky č. 16, útlum 18°C
13	Denní doba vytápění	Po: 03:00 - 16:00, Út-Pá: 05:00 - 16:00, So-Ne: útlum
14	Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění *)
15	Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro ÚT a přípravu TV *)	600
16	Způsob a místo přípravy TV	rychloohřev v OPS
17	Místo předání pro TV	na vstupu do teplem zásobeného objektu
18	Místo měření tepelné energie pro přípravu TV	v OPS na vstupu do objektu
19	Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV	společný měřič pro ÚT a TV
20	Místo měření studené vody pro přípravu TV	vodoměr v rámci OPS
21	Způsob měření studené vody pro přípravu TV	vodoměr
22	Denní doba dodávky TV	Po-Pá: 06:00-16:00, So, Ne: útlum
23	Teplota [oC] TV	50, v době útlumu: 30
24	Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části B. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *)
25	Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
26	Dodávka kondenzátu	ne
27	Dodávka horké vody	ne
28	Kondenzát vratný	ne
29	Datum zahájení odběru **)

# *) Údaje poskytnuté odběratelem
# **) Vyplňuje se pro nově připojovaná odběrná místa

Ve Vsetíně dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ve Vsetíně dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dodavatel:
Zásobování teplem Vsetín a.s.

Odběratel:
Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace

..................................................	......................................................
Ing. Michal Chmela	Pavla Martinásková
        předseda představenstva ředitelka

        ……………………………….
        Petr Heincl
     místopředseda představenstva