Příloha č.2

Technické zadání zakázky „Obměna kamer MKDS“

Z důvodu zvýšené poruchovosti kamer městského kamerového systému Jihlava bylo rozhodnuto o první fázi obměny kamer, které jsou v nepřetržitém provozu již 10 let.

- Z důvodu rychlého řešení servisních zásahů zadavatel požaduje zachování 100% kompatibility se stávajícími kamerami AXIS, jejich centrálním managementem a kamerovým systémem Ateas Security.

- Zadavatel požaduje, aby veškeré dodané zboží bylo nové a výrobcem určené pro český trh. Dodávka jiného, použitého či repasovaného zboží je nepřípustná.

- Níže uvedené specifikace představují minimální požadavky zadavatele na poptávaný hardware.

- Zadavatel požaduje u všech položek záruční dobu minimálně 60 měsíců na zboží a 24 měsíců na práci

- Dodávka a montáž venkovních kamer

- Zadavatel vlastní a provozuje venkovní PTZ kamery AXIS a požaduje jejich upgrade na PTZ kamery s Full HD rozlišením a panoramatickým pohledem

- Umístění a typy kamer dle tabulky.

| ID kamery | Lokalita | Původní kamera | Nová kamera |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Znojemská/Hradební | AXIS Q6044-E | PTZ + PANO |
| 5 | OC Vysočina | AXIS Q6034-E + Q6000-E | PTZ + PANO |
| 3 | Matky Boží | AXIS Q6034-E | PTZ + PANO |
| 16 | Kino Dukla | AXIS Q6034-E | PTZ |
| 11 | Park GM | AXIS Q6034-E | PTZ |

- Minimální parametry kamer jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

- Zadavatel požaduje maximální využití všech stávajících komponent (držáků, výložníků, rozvaděčů...). Vyměněna budou pouze vlastní tělesa kamer a jejich napájecí zdroje.

Původní sejmuté kamery budou vráceny na MMJ OI

- Montáž/výměna venkovní kamery

- Sejmutá kamera AXIS Q6044-E z bodu ad 1. "19 - Znojemská/Hradební" nahradí kameru AXIS Q6034-E v lokalitě "13 - Heulos sloup".

- Dodávka setů venkovních kamer - servisní rezerva 2ks

- Pro potřeby rychlých servisních zásahů a zachování maximální kompatibility, zadavatel požaduje dvě kompletní sestavy kamer PTZ + PANO dle zadání v bodu 1 a to včetně držáků na sloup.

Minimální parametry PTZ kamer

- Rozlišení: 1080p

- Zoom: 40x optický, 12x digitální

- Rozsah náklonu: 220° (automatické přetočení)

- Minimální osvětlení: Color: 0.1 lux, F1.6

B/W: 0.002 lux, F1.6

- Provozní teplota: -50 °C až 74 °C

- Relativní vlhkost: 10–100% RH (kondenzující)

- Stupeň krytí: IP66-, IP67-, NEMA 4X-, IK10-rated

- Součástí dodávky bude i 60W zdroj High PoE + SFP v jednom

- Kamera určená k trvalému otáčení

- Kódování videa: H.264, H.265, Motion JPEG

- Přepínání režimu den/noc: automatické

- Nastavení obrazu:

- Wide Dynamic Range (WDR), Lightfinder, Kompenzace světla na pozadí

- Pokročilé možnosti privátního maskování včetně polygonů a mozaiky

- Otevřené API pro integraci se softwarem třetích stran

- Zabezpečení:

- ochrana heslem, filtrování IP adres, HTTPS šifrování,

- IEEE 802.1x (EAP-TLS), digest authentication, protokol přístupu uživatele,

- ochrana proti útoku hrubou silou, podepsaný firmware,

- secure boot, ochrana kryptografických klíčů pomocí modulu TPM2.0

- Integrované analytické funkce:

- Video Motion Detection, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard,

- Autotracking 2, Active Gatekeeper

- Základní analýza: objekt odstraněn, detektor vstupu / výstupu, počítadlo objektů

- Možnost instalace analytických aplikací třetích stran

- Možnost osadit SD/SDHC/SDXC kartu pro uložení záznamu

(Minimálním parametrům vyhovuje například AXIS Q6075-E)

Minimální parametry PANO kamer

- Kamera kompatibilní s kamerou PTZ (na jedno kliknutí provede automaticky PTZ)

- Kamera s rozsahem vidění 360° H, 84° V

- 4 x 5 mpx senzor

- Minimální osvětlení: Color: 0.4 lux, F2.0

B/W: 0.03 lux, F2.0

- Provozní teplota: -50 °C až 74 °C

- Relativní vlhkost: 10–100% RH (kondenzující)

- Stupeň krytí: IP66-, NEMA 4X-, IK10-rated

- Kódování videa: H.264, H.265

- Přepínání režimu den/noc: automatické

- Nastavení obrazu:

- Wide Dynamic Range (WDR)

- Pokročilé možnosti privátního maskování včetně polygonů a mozaiky

- Otevřené API pro integraci se softwarem třetích stran

- Zabezpečení:

- ochrana heslem, filtrování IP adres, HTTPS šifrování,

- IEEE 802.1x (EAP-TLS), digest authentication, protokol přístupu uživatele,

- ochrana proti útoku hrubou silou, podepsaný firmware

- Integrované analytické funkce:

- Autopilot, Video Motion Detection, Motion Guard, Fence Guard, Loitering Guard,

- Možnost instalace analytických aplikací třetích stran

- Možnost osadit SD/SDHC/SDXC kartu pro uložení záznamu

- Jeden napájecí kabel PoE pro celou sestavu Kamera PTZ  + Kamera PANO

(Minimálním parametrům vyhovuje například AXIS Q6010-E)