DOMOV HARMONIE, centrum sociálních služeb Mirošov,

příspěvková organizace

Skořická 314, 338 43 Mirošov

Tel:   XXXXXXXXXX	Bankovní spojení: KB Rokycany

FAX: XXXXXXXXXX                                           	Účet: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX	IČ: 48379808    DIČ: CZ48379808

Vyřizuje:  	XXXXXXXXXX	KLARO, spol. s r. o.

e-mail: 	XXXXXXXXXX	Velké Chvalovice 187

tel.:     	XXXXXXXXXX               	289 11 Pečky

Č.j.:	255/2017	e-mail: XXXXXXXXXX

tel.:  XXXXXXXXXX

IČ 614 60 478

V Mirošově dne: 15. 3. 2017

Objednávka č. 175162

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 9.3.2017 u Vás objednáváme dodávku zdravotnických vozíků a manipulačních vozíků na odpad –  dle rozsahu a vymezení zadání výběrového řízení.

K datu předání zboží předloží zhotovitel

- Předávací protokoly

- Záruční listy

- Český návod k používání a obsluze

  - zdravotnické vozíky - převazové

Konstrukce vozíku:

- ocel s vypalovanou práškovou barvou (šedá – RAL 7042) s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku

Rozměry: max š 75 x hl 55 x v 105 cm

Horní pracovní deska:

- materiál z nerez oceli AISI304 s prolisem

- čtyři zaoblené ochranné prvky z plastu ABS umístěných v rozích plata

Vozík:

- ochrana z odolného nárazuvzdorného plastu (PE) ve spodní části vozíku

KOLA

- 4 x otočná kola, 2x brzděná kola, d=12,5 cm

- kolečka vyrobena z polypropylénu, běhoun: termoplastická guma, šedá-neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

- tvrdost běhounu:  Shore A 64 – A 65

ZÁSUVKY

- Centrální uzamykání zásuvek

- Madla zásuvek včetně tlačného madla - z nerezové oceli AISI304 (zaoblené rohy)

- Čela zásuvek – celý vnitřní obvod je vybaven pryžovým profilem

- Zásuvky - osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením

- Zásuvky – kryty kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami

- Zásuvku tvoří vyjímatelný koš z odolného plastu (ABS) pro snadne dělení vnitřního prostoru zásuvky pomocí jednotlivých příček

KOŠE A ZÁSUVKY (platí pro 1 ks vozíku)

Koš - výška  cca 10 cm			1x zásuvka

včetně dělení koše – příčkami

Koš - výška cca 20 cm			1x zásuvka

včetně dělení koše – příčkami

Koš - výška cca 20 cm			1x zásuvka

včetně dělení koše – příčkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ  VOZÍKU (platí pro 1 ks vozíku)

Nerez sklopný stolek

Umístění:	na pravé straně z čelního pohledu

Materiál: 	nerezová ocel AISI304

sklopný stolek s prolisem max 5 mm s ochrannými plastovými rohy

Nosnost:	10 kg

Rozměr:	max d 46 cm x š 31 cm

Plastový odpadní koš s bezdotykovým otevíráním (elektrické, mechanické –  př. otevírání kolenem)

Umístění:	na levé straně z čelního pohledu

Materiál:	odpadní koš s vnitřní vyjímatelnou plastovou vložkou

Objem:	8 l

Vnější rozměr odpadního koše:	max š 23 cm x hl 21 cm x v 36 cm

Rozměr vyjímatelné vložky:		max š 20 cm x hl 17 cm x v 30 cm

Plastový vyjímatelný odpadní koš uzavíratelný

Umístění:	na pravé straně z čelního pohledu pod sklopným stolkem

s odklápěcím plastovým víkem

Objem:	10  l

Rozměr:	max š 20 cm x hl 12 cm x v 27 cm

- barevné provedení čel zásuvek odshora: oranžová – šedá – oranžová

(RAL 2011 – RAL 7042)								1 ks

- barevné provedení čel zásuvek: modrá (RAL 5015)					1 ks

Počet:	2 ks	á    21 010,50 Kč bez DPH					42 021,00 Kč

  - ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY – LÉKOVÉ

Konstrukce vozíku:

- ocel s vypalovanou práškovou barvou (šedá – RAL 7042) s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusu vozíku

Rozměry: max š 75 x hl 55 x v 105 cm

Horní pracovní deska:

- materiál z nerez oceli AISI304 s prolisem

- čtyři zaoblené ochranné prvky z plastu ABS umístěných v rozích plata

KOLA

- 4 x otočná kola, 2x brzděná kola, d=12,5 cm

- kolečka vyrobena z polypropylénu, běhoun: termoplastická guma, šedá-neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

- tvrdost běhounu:  Shore A 64 – A 65

ZÁSUVKY

- Centrální uzamykání zásuvek

- Madla zásuvek včetně tlačného madla - z nerezové oceli AISI304 (zaoblené rohy)

- Čela zásuvek – celý vnitřní obvod je vybaven pryžovým profilem

- Zásuvky - osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením

- Zásuvky – kryty kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami

- Zásuvku tvoří vyjímatelný koš z odolného plastu (ABS) pro snadne dělení vnitřního prostoru zásuvky pomocí jednotlivých příček

KOŠE A ZÁSUVKY (platí pro 1 ks vozíku)

Koš - výška cca 5 cm				1x zásuvka

včetně dělení koše – příčkami

Koš – výška cca 20 cm				3x zásuvka

včetně dělení koše – příčkami

PŘÍSLUŠENSTVÍ  VOZÍKU (platí pro 1 ks vozíku)

Nerez sklopný stolek

Umístění:	na pravé straně z čelního pohledu

Materiál: 	nerezová ocel AISI304

sklopný stolek s prolisem max 5 mm s ochrannými plastovými rohy

Nosnost:	10 kg

Rozměr:	max d 46 cm x š 31 cm

Plastový vyjímatelný odpadní koš uzavíratelný

Umístění:	na pravé straně z čelního pohledu pod sklopným stolkem

s odklápěcím plastovým víkem

Objem:		10  l

Rozměr:	max š 20 cm x hl 12 cm x v 27 cm

- barevné provedení čel zásuvek odshora: oranžová – šedá – oranžová - oranžová

(RAL 2011 – RAL 7042)								1 ks

- barevné provedení čel zásuvek odshora: zelená – šedá – zelená – zelená

(RAL 6018 – RAL 7042)							1 ks

- barevné provedení čel zásuvek: modrá – šedá – modrá – modrá

(RAL 5015 – RAL 7042)							2 ks

Počet: 4 ks	á    22 398,50 Kč bez DPH					89 594,00 Kč

1.3 	manipulační vozík  NA ODPAD

- vozík pro ukládání infekčního odpadu

- bezdotykové otevírání nožním pedálem

- uzávěr tvoří odolné gumové planžety

Konstrukce vozíku:

- celonerezové provedení konstrukce vozíku z nerez oceli AISI304

Rozměry min.: š 60 cm x hl 47 cm x v 95 cm

Nosnost:	 40 kg

Objem:	 80 l

KOLA

- 4 x otočná kola, 2x brzděná kola, d=6,5 cm, včetně plastových nárazníků

- kolečka vyrobena z polypropylénu, běhoun: termoplastická guma, šedá-neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

- tvrdost běhounu:  Shore A 64 – A 65

Počet: 14 ks	á     4 200,00 Kč bez DPH						58 800,00 Kč

  - zdravotnické vozíky

Materiál: celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plat z nerez oceli

- 2 x samonosné plato s prolisem

- celková nosnost vozíku: 200 kg

Rozměry min.: vnější – 110 x70 x 85 cm

Rozměr plata min.: 104 x 60 cm

KOLA:

- 4 x otočná kola, d=12,5 cm,  4 x pryžový nárazník

- kolečka vyrobena z polypropylénu, běhoun: termoplastická guma, šedá-neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

- tvrdost běhounu:  Shore A 64 – A 65

- 2x otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola

Počet: 	1 ks	á     9 468,00 Kč bez DPH						  9 468,00 Kč

Platební podmínky:

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Kupní cenu zaplatí objednatel dodavateli bankovním převodem na bankovní účet dodavatele – na základě daňového dokladu vystaveného objednateli ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

- Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

- Dodavatel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde mezi dnem podpisu objednávky a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ke kupní ceně ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna sazby DPH musí být provedena formou písemného dodatku k této objednávce.

Záruka za jakost

- Záruka běží ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

- Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které dodavatel objednatele neupozornil, má objednatel právo na bezplatnou výměnu vadné věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady.

- Právo odstoupit od této objednávky má objednatel i tehdy, jestliže jej dodavatel ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo dodavatel objednatele ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

- Objednatel má právo na úhradu nutných nákladu, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

- Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

Záruční doba u kancelářské techniky:	24 měsíců

Termín dodání:			do 28.4.2017

Předpokládaná cena bez DPH celkem				     199 883,00 Kč

Předpokládaná cena včetně DPH celkem		 241 858,43 Kč

V ceně je zahrnuta dodávka zdravotnických vozíků, manipulačních vozíků na odpad, doprava na místo určení a všechny ostatní předvídatelné náklady.

Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka (vč. příloh) a případných dodatků bude uvedena v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle uzavřenou objednávku k uveřejnění do registru smluv.

……………………………………								           Mgr. Radmila Dortová		 							            ředitelka

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb

příspěvková organizace

…………………………………..	      …………………………

Ing.  Dana Mitterbachová	  	    Jana Strobachová

vedoucí ekonomického úseku				     správce rozpočtu

Potvrzení objednávky č. 175162 ze dne 15.3.2017

Souhlasíme s podmínkami objednávky

V ……………….… dne: …………….2017 		Jméno: ………………………….

Podpis: ………………………….

Jsme plátci DPH

Pozn.: Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky

Požadovaná min. doba splatnosti 30 dní po doručení faktury.

Prohlášení: V případě poskytnutí služeb uvedených v CZ-CPA 41-43 požadujeme fakturaci v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 a) a e) zákona o DPH.