Vážená paní ředitelko,		
na základě vaší poptávky a prohlídky školy zasílám nabídku na opravu školního zvonění, školního času a školního rozhlasu ve vaší škole.

Součastný stav - návrh řešení

Po prohlídce vaší školy jsme zjistili, že školní rozhlas, školní zvonění a jednotný čas mají po rekonstrukci školy poškozené rozvody a všechny linky jsou ve zkratu.
Vzhledem k tomuto stavu došlo k poškození řídících hodin, protože konstrukce hodin dlouhodobě neumožňuje jejich provoz do linky, která je ve zkratu. Vzhledem ke stáří řídících je jejich oprava nerentabilní. Co se týká školního rozhlasu situace je obdobná na vedení je několik přerušení a zkratů, které se nadají přesně změřit a 100% určit místo závady. Vzhledem ke stáří a stavu reproduktorů bychom navrhovali jejich výměnu a doplnění do prostor, kde chybí (knihovna, šatny).

Reproduktory bychom nahradili novými reproskříňkami, které jsou určeny k ozvučení třídy nebo chodeb. Vlastní zvonění a podružné hodiny by nově řídili spínací hodiny SIRIUS 2. Výhoda těchto hodin je v tom, že jsou řízeny signálem z internetu, tzn. ,že se automaticky nastavují na letní nebo zimní čas. Jsou to moderní řídící hodiny pro školy, kancelářské objekty, nákupní centra apod. Slučují v sobě výstupy pro pohon podružných hodin (školní hodiny na chodbách) a MP3přehrávače s možnosti napojení na rozhlasovou ústřednu, nebo jiný hlasový systém. Tzn. že by škola místo klasického zvonění mohla využívat melodické přes školní rozhlas.

Co se týká vlastních rozvodů rozhlasu, hodin a zvonění provedli bychom opravu nebo realizaci nových rozvodů. Vzhledem k rekonstrukci bychom využili součastných kabelových a datových tras včetně lišt, abychom minimalizovali zásah do rekonstruované budovy.

V tuto chvíli nejsme schopni odhadnout přesný rozsah prací, proto předkládáme nabídku jako kompletní realizaci nových páteřních tras pro rozhlas, podružné hodiny a zvonění. Vlastní rozsah prací může být daleko menší, ale i větší, ale to nelze v tuto chvíli přesně odhadnout.

Cenová nabídka – dodávka zařízení

30x 100V/5, 10W - reproskříňka pro ozvučení tříd (681,- Kč/kus)			  20.430,- Kč
1x Školní zvonění SIRIUS 2.1 s MP3, LAN	, DCF, 75V  				  24.700,- Kč
EATON 5E 2000i USB

Cenová nabídka – instalace + montáž

1x elektromateriál – SCY kabel 2x1,5mm, hmoždinky, konektory, wago svorky		    											    9.700,- Kč
1x Demontáž původních matečních hodin, reproduktorů, oprava rozvodů, rozhlas, zvonění,  jednotný čas, natažení páteřních rozvodů			  			  22.000,- Kč
1x Instalace melodického zvonění - nastavení, zprovoznění, proškolení	 	    3.000,- Kč

Doprava 										       800,- Kč

Celkem s DPH							         		  80.630,- Kč

Příloha: Technická specifikace zařízení

| Foto zařízení | Technické parametry |
| --- | --- |
|  | Reproskříňka na zeď. Vhodná pro ozvučení tříd a kanceláří. Specifikace: Příkon RMS: 5 / 10 W Provedení: 100V Frekv. rozsah (Hz): 160-15000 Hz Citlivost (dB): 91 dB Průměr reproduktoru: 165 mm Venkovní rozměry: 260x180x130 mm Hmotnost: 1,5 kg |

|  | Řízení podružných hodin ( max. 150 ks ) Výběr základních melodií a znělek s možností jejich doplnění z PC Zobrazení údajů na přehledném displeji Ovládání nejpoužívanějších funkcí určenými tlačítky Řízení všech stávajících komponentů zařízení jednotného času Synchronizace času z Internetu přes rozhraní LAN nebo signálem DCF/GPS (přijímač DCF/GPS není součástí hodin) |
| --- | --- |