Jilemnicko – svazek obcí

Masarykovo náměstí 82

514 01 Jilemnice

Tel.:

E-mail:

Zn.: 511170270	Český Brod, 02. 03. 2017

Věc:  Cenová nabídka

V návaznosti na Vaši poptávku předkládáme cenovou nabídku na oceloplechové kontejnery s hákovým natahovacím systémem, výška háku 1000 mm:

typ ABL-372KOT1250-12.21, objem 12 m3

  - vnitřní rozměry: 3720 x 2200 x 1500 mm, (d x š x v)

  - vnější rozměry: 3930 x 2300 x 1670 mm, (d x š x v)

  - materiál ocel tř. 11375, plech dno a čelo tl. 3 mm, pevná část bočnic a vrata 2 mm, sklopná část bočnic 1,5 mm

  - nosný rám z profilu I 120 a U 120

  - zkosení mezi podlahou a boky 45 st.

  - vzadu dvoukřídlá vrata s otáčením o 270 st. s jištěním v otevřené poloze řetízky, panty vrat opatřené maznicemi

  - sklopné horizontálně dělené bočnice, shora otevřený

  - přední čelo a zadní vrata ve výšce bočnic

  - vnější rozteč ližin 1060 mm

  - 2 rolny šířky 200 mm, čepy pr. 40 mm se zapuštěnými maznicemi

  - háčky po obvodu pro uchycení sítě, plachty

  - lakovaný zevnitř a zvenku základním antikorozním nástřikem a zvenku vrchním nástřikem, odstín zelený RAL 6001

  - nosnost 6 000 kg

  - kontejner je určen pro použití ve středně těžkých podmínkách do výše uvedené nosnosti, je vhodný pro převoz a uskladnění velkoobjemového odpadu apod.

  - kontejner je certifikovaný akreditovanou zkušebnou, provedení kontejneru odpovídá Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, kontejner je schválen pro provoz na pozemních komunikacích na základě schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku

  - každý kontejner má vystavené „Technické osvědčení samostatného technického celku“ a „Výpis technického osvědčení“

Cena bez dopravy: Kč 37 000,- + DPH/ks

Předpoklad odběru: 3 ks

Cena dopravy 3 ks do Jilemnice bez skládání: Kč 5 000,- + DPH

Cena celkem za dodávku 3 ks CPT Jilemnice bez DPH:	Kč 116 000,-

DPH 21%						Kč 24 360,-

Cena celkem za dodávku 3 ks CPT Jilemnice vč. DPH:	Kč 140 360,-

Termín dodání:		cca 5 týdnů od objednání

Záruční doba:		12 měsíců od dodání

Platnost nabídky:	14 dnů

Naše výrobky jsou certifikované a schválené pro provoz na pozemních komunikacích, osvědčení pro provoz vystavíme. Na požádání vydáme prohlášení o shodě na základě vystavených certifikátů. Typy a provedení kontejnerů MULTITEC vyhovují Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.

Konstrukce kontejneru je odzkoušená v těžkých provozních podmínkách. Na základě vašeho požadavku jsme schopni dodat kontejner v libovolné modifikaci.

Technické provedení výrobků, které není v cenové nabídce výslovně specifikováno, provede výrobce dle vlastní technologie a standardních technologických postupů.

V případě jakýchkoliv dotazů či upřesnění provedení výrobků nás prosím kontaktujte.

Děkujeme za poptávku a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Ing. Aleš Smolík

MULTITEC Český Brod, s.r.o.

Klučovská 259

282 01 Český Brod

CZECH REPUBLIC

www.multitec.eu