NÁVRH MIKROSKOPU

pro

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Název veřejné zakázky: „Laboratoř mol. biol. a genetiky 2021/0079“

- část 3

Vážený pan doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 400 96 Ústí nad Labem IČ: 44555601 Kontaktní osoba: Zbyněk Tichý Tel.: +420 475 286 356

| Vaše značka: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 | Naše značka: NS-DH-02 | Datum: 25.11.2021 |
| --- | --- | --- |

Oslovení,

níže Vám zasílám cenový návrh na dodávku 1 ks inverzního binokulárního mikroskopu.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nás, prosím, neváhejte opět kontaktovat na e-mailu mikroskopy@arsenal.cz.

Se srdečným pozdravem

Daniela Hanusová

Obchodní oddělení

Platnost cenové nabídky: do 31. 12. 2021

NÁVRH MIKROSKOPU

Inverzní binokulární mikroskop AE 2000

| Technické údaje | M. AE 2000 Katalogové číslo: K1111020400002 |
| --- | --- |
| Vhodný pro pozorování | V procházejícím světle ve světlém poli a metodou fázového kontrastu živých tkáňových kultur a dalších objektů v živém médiu (buněčných roztoků), umístěném ve speciálních laboratorních nádobách (Petriho miskách, Teresakiho deskách atd.) o maximální tloušťce dna 1,4 mm. |  |
| Rozsah zvětšení | 40 – 400x |  |
| Vizuální hlavice | Binokulární, v provedení Seidentopf, úhel sklonu 45 °, nastavitelný oční rozestup 48–75 mm, dioptrická aretace v rozsahu ± 5D |  |
| Revolverová hlavice | Pro 4 objektivy |  |
| Okuláry | Širokoúhlé (DIN) N-WF 10x/20 mm (2 ks), včetně gumových očnic (2 ks) |  |
| Objektivy | Planachromatické CCIS 4:1/0,1 (WD=12,6 mm), LWD PL 40:1/0,5 (WD=3 mm), CCIS planachromatické fázové PL Ph 10:1/0,25 (WD=4,1 mm) Ph1, LWD PL Ph 20:1/0,3 (WD=4,7 mm) Ph1, objektivový závit (RMS standard) W 4/5“ x 1/36“ |  |
| Ostření | Hrubé a jemné, koaxiálně umístěné ovladače hrubého a jemného ostření, nastavení tuhosti |  |
| Pracovní stolek | Obdélníkový 200 x 239 mm, tvrzený pro vkládání vložky, kovová a skleněná vložka |  |
| Kondenzor | ELWD N. A. 0,30 (WD = 72 mm) s clonou (LWD – Dlouhá pracovní vzdálenost), držák filtru |  |
| Osvětlení | Žárovka halogenová 6 V 30 W, plynulá regulace intenzity, spící režim, napájecí napětí 100–240 V (CE) |  |
| Fázový kontrast | Fázový kroužek Ph1, BF, pomocný mikroskop pro středění fázových clonek, modrý filtr ø 45 mm, zelený interferenční filtr ø 45 mm, neutrální filtr ø 45 mm, držák |  |
| Příslušenství | Hexagonální klíč, náhradní pojistka, protiprachový obal, napájecí kabel |  |
| Rozměry přístroje Hmotnost přístroje | Šířka 218 mm, hloubka 556 mm, výška 496 mm 12,2 kg |  |

Změna designu vyhrazena.

Dodavatel si vyhrazuje právo na dodání zboží s kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry.

CENOVÁ KALKULACE

| P.č. | Zboží | Jednoznačná identifikace (produktové nebo seriové číslo) | Počet kusů | Cena za kus bez DPH | Cena za kus včetně DPH | Cena celkem bez DPH | Výše DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | M. AE 2000 | K1111020400002 | 1 | 58 760,00 Kč | 71 099,60 Kč | 58 760,00 Kč | 12 339,60 Kč | 71 099,60 Kč |
| Celkem | 58 760,00 Kč | 12 339,60 Kč | 71 099,60 Kč |

JAKÉ ZÁRUKY A GARANCE CHRÁNÍ VAŠI OBJEDNÁVKU A VAŠE PŘÍSTROJE

1. Kvalita mikroskopů ARSENAL odpovídá normě ISO 9001 a je osvědčena certifikátem od renomované švýcarské společnosti SGS. Pro Vás, jako zákazníka, neexistuje na trhu lepší záruka kvality než certifikace, provedená právě touto švýcarskou společností, světovým lídrem certifikačních služeb.

2. Abychom dosáhli a zachovali vysokou kvalitu, provádíme mimo jiné:

- pečlivý výběr a sledování kvality optických prvků, kdy do mikroskopů ARSENAL používáme vždy tu nejlepší možnou optiku,

- důkladnou několikastupňovou kontrolu ještě před samotným prodejem, aby se k zákazníkovi vždy dostaly jen ty nejlepší výrobky a abychom předcházeli zbytečným reklamacím a ušetřili tak zákazníkům i sobě čas a starosti.

3. Abychom prodloužili životnost a zachovali kvalitu zobrazení Vašich mikroskopů, zajistíme pravidelný odborný servis. Pravidelným zajištěním servisu Vašich přístrojů získáte nejen delší záruční dobu, ale výrazně prodloužíte životnost Vašich nových přístrojů a také zachováte kvalitní zobrazení Vašeho mikroskopu (pokud nejsou přístroje pravidelně odborně udržovány, dochází často k narušení speciálních antireflexních vrstev na povrchu optických prvků – okulárů, objektivů atd., což má za následek výrazné snížení kvality obrazu a schopnosti mikroskopu rozlišit detaily). Standardně poskytujeme i servis v pozáruční době, a i na jiné typy a značky mikroskopů.

| DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ZÁVĚR K NAVRHOVANÉ SESTAVĚ |
| --- |
| ZÁRUČNÍ DOBA | 24 měsíců |
| TERMÍN DODÁNÍ | Do 8 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky |
| ZPŮSOB DODÁNÍ | Společností ARSENAL do místa plnění, jímž Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO), Laboratoř 4.15, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem. Součástí dodávky bude následující dokumentace: Návod k obsluze, obalový materiál (kartonové krabice, polyester), faktura včetně dodacího listu, předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy. V rámci předání zboží bude uskutečněno zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy. |
| ZÁRUČNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY, SERVISNÍ PROGRAM | Záruční servis na mikroskop zajišťujeme standardně do 48 hodin od nahlášení poruchy přístroje. Pokud vadu nelze odstranit obratem, poskytneme po dobu opravy náhradní přístroj. Záruka na mikroskopy až 5 let při pravidelném servisu: 1. servisní prohlídka za rok od zakoupení je ZDARMA (kromě dopravy). Další servisní prohlídky po dalších 6 měsících. Servisní údržba mikroskopu 550 Kč/hod, dopravné 10 - Kč/km (tam i zpět). Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. |
| POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY | Pozáruční servis mikroskopu zajišťujeme standardně do 72 hodin od nahlášení poruchy přístroje. Servisní údržba mikroskopu 550 Kč/hod., dopravné 10,- Kč/km (tam i zpět). Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. |
| DALŠÍ UJEDNÁNÍ | Mikroskop je způsobilý provozu v ČR |

Nákupem optických přístrojů ARSENAL a dalšího příslušenství získáte nejen přístroje, které Vám pomohou, usnadní, zkvalitní a zjednoduší Vaši práci, ale i podporu naší společnosti, která nekončí samotným prodejem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Daniela Hanusová

Obchodní oddělení

# Text boxes

Na Zámkách 53/45 • 181 00 Praha 8 • Tel.: +420 261 222 561