Příloha č. 1 – Specifikace díla

Repase a výmalba výstavních prostor v přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18, po výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého 2021; výroba a dodání výstavních prvků, vč. práce a materiálu pro výstavu Rodinné záležitosti: archeologie a konceptuální umění (Pražákův palác Moravské galerie v Brně, Husova 18, Brno); provedení hrubého úklidu (vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd.) + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací a dopravy materiálu na místo realizace.

Termín a místo plnění: od 13. 6. do 22. 6. 2022 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno

Cena Jindřicha Chalupeckého 2021

Repase – zapravení stěn – oprava malby: díry po hřebech, nerovnosti, praskliny

Škrabání a výmalba stěn, barva: Primalex bílý standard; rozsah cca 40 m²

Rodinné záležitosti: archeologie a konceptuální umění

První fáze výstavních prací

Dostavba SDK panelu cca 4,8 x 3,5 m a jeho kompletní nátěr odstín RAL 7006 (cca 30 m²)

Montáž 2x SDK panelů cca 8 x 3,5 m, cca 3,7 x 4 m a jejich nátěr odstín RAL 7021 (cca 44 m²)

Montáž panelu – překrytí dveří 2 x 3 m, nátěr odstín RAL 7021 (6 m²)

Výmalba stěn cca 123 m², nátěr odstín RAL 7021

DTD – překrytí 3 oken, rozměry 3x 2,75 x 1,66 m

Montáž vitrín, 3 ks, 6035 x 3000 mm, viz výkres Příloha č. 3

Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za spojovací materiál, dopravu a úklid.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Petra Kolaja (vedoucí výstavního odd. MG), tel. 725 061 365, petr.kolaja@moravska-galerie.cz

Martina Třeštíková

produkční Moravské galerie v Brně

+420 778 482 476

martina.trestikova@moravska-galerie.cz