23

Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 4 v domě č.p. 714 na ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky

- Elektroinstalace: rozšíření elektroinstalace pro zapojení nového kondenzačního kotle

- Úprava plynovodu:  úprava plynoinstalace v bytové jednotce dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Brožkem.

- Seřízení a spuštění kotle servisním technikem včetně dodání termostatu

- Při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do vnitřní kanalizace

- Vyvložkování komínu

- Při předání díla doložení revize plynu, elektroinstalace a komínu bez závad

- Celá plynoinstalace musí odpovídat ČSN EN 1775

- Zdravotechnika:

- výměna 1 ks vanové baterie, umývadlové baterie, vany a umývadla

- výměna klozetového zařízení combi

- nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku

- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

- Koupelna a WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300

- dodávka obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu

- zaspárování flexibilní spárovací hmotou

- odvoz bojleru do skladu města (dle ústní domluvy)

- Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

- odstranění spížní skříně zaslepení větracích mřížek z vnitřní strany

- dodání a montáž nového parapetu

- impregnace stěn, protiplísňový nástřik v postižených místech stěn

- dodání a montáž kuchyňské linky ( cena linky max.15.000 Kč) s jednoduchým nerez dřezem včetně zapojení odpadu

- dodání a montáž dřezové baterie

- dodání nové zářivky pod linku

- oprava podlahy a položení nového PVC (12m)

- Byt:

- oprava omítek

- impregnace stěn, protiplísňový nástřik v postižených místech stěn

- dodání 1 ks plných dveří – 80 cm pravé,

- nátěr dveřních zárubní 5 ks

- výměnu části podlahy od balkónových dveří (vyřezání cca 1m² dřevěných desek a výměnu za betonový potěr ), následné položení PVC (13,3m)

- odstranění původního poškozeného PVC v pokoji

- výmalba a úklid celé bytové jednotky, včetně umytí vypínačů a zásuvek

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

B) Obsah nabídky

- Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.

- Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 6  tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 4 v domě č.p. 714, Vám bude umožněna dne 28.3.2017 v 9:00 hod (sraz před domem).

C) Doba a místo plnění zakázky

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 10.05.2017.