| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Stretcher | 11 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 11 ks Stretcherů pro oddělení OARIM v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje | Sprint 100 |
| Výrobce přístroje | L I N E T spol. s r.o. |
| Požadované parametry |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka | ANO | ANO |
| Min. 3 dílná ložná plocha, polohovatelné pomocí plynových pružin – min záda a stehna | ANO | ANO, 4-dílná ložná plocha |
| Rozměr lůžka | max. 88,5 cm x 216 cm | ANO, 76 cm x 211 cm |
| Ložná plocha | max.70 cm x 200 cm | ANO, 66 cm x 193 cm |
| Ložná plocha vyrobena z materiálu transparentního pro RTG paprsky | ANO | ANO |
| Hydraulický zdvih lůžka v rozsahu | 60 cm až 88 cm | 55,5 cm až 88 cm |
| Nastavitelný zádový díl | min.v rozsahu 0° - 65° | ANO, 0° - 90° |
| CPR odblokování zádového dílu | ANO | ANO |
| Nožní ovladače; nastavení výšky. Umístění nožních ovladačů z boku stretcheru | ANO | ANO |
| 4 kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran | ANO | ANO |
| Páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem | ANO | ANO |
| Držák na malou tlakovou láhev | ANO | ANO |
| Možnost uchycení transportního ventilátoru a transportního monitoru | ANO | ANO |
| Univerzální držáky na drobné příslušenství | ANO | ANO |
| Lehce odnímatelná multifunkční odkládací plocha u nohou pacienta | ANO | ANO |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka | ANO | ANO |
| Bezpečná provozní zátěž | min. 300 kg | ANO, 320 kg |
| Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění, , bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou | ANO | ANO |
| Výška postranic nad ložnou plochu | min. 30cm | ANO |
| Možnost snímaní pacienta C ramenem kontinuálně od hlavy k pánvi | ANO | ANO |
| Zámek postranic u nohou | ANO | ANO |
| Infuzní stojan u hlavy (integrovaný sklopný, možnost odejmutí stojanu) | ANO | ANO |
| Požadované parametry matrace: |  |  |
| Kompatibilita s 3 dílnou ložnou plochou | ANO | ANO |
| Matrace ze studené PUR pěny s voděodolným antistatickým potahem | ANO | ANO, matrace Standard |
| Tloušťka matrace | min. 6 cm | ANO |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO | ANO |

V ……………. dne …………..				Za uchazeče:	………………………..