Příloha č. 3 – Specifikace díla

Výroba výstavních prvků a výstavní prezentační plochy dle přiložené Realizační dokumentace2 (příloha č. 2) vč. dopravy do Moravské galerie v Brně vše včetně dodání a dopravy materiálu na místo; provedení hrubého úklidu (= vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací) pro výstavu KMENY 90

Termín a místo plnění: ihned po vysoutěžení do 9. 5. 2017 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí, Camera, Respirium Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno

A) Výroba a nátěr prezentačních ploch

- Výroba prezentační plochy z SDK (viz Realizační dokumentace) vč. ukotvení do stěn sálu

#### výroba vloženého výstavního mobiliáře – oboustranná prezentační plocha výšky 6,4 m s výřezy

#### materiál: SDK tl. 10 mm

#### plocha: 57 m2

#### nátěr líc: barva bílá matná, akrylátová, plocha 57 m2

#### technický výkres viz Realizační dokumentace str. 1

#### 2)	Odbourání stávající SDK stěny (viz Realizační dokumentace) a zaklopení stávající SDK stěny z jedné strany

#### a) odbourání stěny, tak aby byl průchod mezi SDK stěnou a stěnami stavby byl 1,2 m

#### natření stávající stěny na antracitovou barvu RAL 7021

#### b) zaklopení zadní části stávající SDK stěny do výšky 4,5 m

#### materiál: SDK tl. 10 mm

#### plocha: cca. 22 m2

#### nátěr: barva bílá matná, akrylátová, plocha 22 m2

#### technický výkres viz Realizační dokumentace str. 2

3) Výroba prezentační plochy z SDK (viz Realizační dokumentace) vč. ukotvení do stěn sálu

#### výroba vloženého výstavního mobiliáře – oboustranná prezentační plocha výšky 4,5 m;

#### materiál: SDK tl. 10 mm

#### plocha: cca. 52 m2

#### nátěr líc – směrem do místnosti: antracit, RAL 7021, plocha cca. 52 m2

#### nátěr rub – směrem do chodby: bílá, akrylátová; plocha cca. 52m2

#### vytvoření sololitových oblouků a U spojením s SDK stěnami

#### technický výkres viz Realizační dokumentace str. 3

4) Výroba prezentační plochy ze sololitu do tvaru U

#### výroba vloženého výstavního mobiliáře – oboustranná prezentační plocha výšky 2,7 m; samostojná konstrukce šířky: 300 mm; radius 3650 mm

#### materiál: sololit

#### plocha: cca. 15 m2

#### nátěr na konkávní straně: horizontálně rozděleno do šesti barevných pruhů: od shora – červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová

#### nátěr na druhé straně: bílá, akrylátová, mat

#### technický výkres viz Realizační dokumentace str. 10

#### Dodání materiálu (SDK, profily, spojovací materiál, barva) je součástí zakázky

B) Výroba a nátěr vloženého výstavního mobiliáře

Výroba 73 soklů

- materiál: DTD: tl. 18 mm

- různé velikosti a tvary

- nátěr: různý

- bližší specifikace viz Realizační dokumentace str. 1-10 + Realizační dokumentace2_sokly

C) Výmalba výstavních prostor

- Výmalba výstavních prostor viz Realizační dokumentace str. 1-10; různé barvy

##### Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za dopravu a úklid.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Petra Kolaja (vedoucí výstavního odd. MG), tel. 725 061 365,

petr.kolaja@moravska-galerie.cz

NA 21. 4. 2017 V 10:00 JE MOŽNO SI TELEFONICKY DOMLUVIT KONTROLNÍ DEN V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM MUZEU = PROHLÍDKA + KONZULTACE ZAKÁZKY S VEDOUCÍM VÝSTAVNÍHO ODDĚLENÍ MG PETREM KOLAJOU. TELEFONICKÉ POTVRZENÍ ÚČASTI NA NÍŽE UVEDENÉM TEL. ČÍSLE NUTNÉ! (NEJPOZDĚJI DO 20. 4. 2017 DO 10:00)