ANAFRA s.r.o.

IČO: 26878291

5. května 1109/63

140 00 Praha

#### Objednávka č.	Vyřizuje/kancelář/linka	Datum

#### ZAK 22-0157-4 IF	/VEZ/5663

Objednávka

Objednáváme u Vás pracovní stanice pro AV režii (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky:

Předmětem objednávky je následující technika:

Základní deska

Základní deska serverového formátu by měla být určena pro procesor s nejvýše 64 jádry, jehož nejvyšší možný tepelný výkon je 280W. Osazena by měla být min. čtyřmi SATA3 (6Gbps) porty, min. jedním portem RJ45 standardu 10GBase-T, jedním portem RJ45 standardu GbE. Dále by měla být osazena min. jedním USB-C portem 3.2 Gen2x2, čtyřmi USB porty 3.2 Gen2, třemi USB porty 3.2 Gen1 a minimálně dvěma porty USB 2.0. Nedílnou součástí by měly být PCI-E sloty standardu 4.0 x16 v počtu min. 6 ks, dále min. 4 ks standardu 4.0 x4 pro připojení zařízení typu M.2. Interní zvuková karta by měla podporovat 7.1 HD audio s možností připojení po otickém S/PDIF konektoru. Základní deska by měla být osazena headerem pro připojení TPM 2.0.

Processor/Cache

Procesor musí kompatibilní s Winows 10 64bit Edition a paticí sWRX8. Ideálním je procesor se 64 jádry technologie TSM 7nm FinFET a 128 vlákny. Jeho základní frekvencí by mělo být 2.7GHz, jeho nativní boost clock pak nejméně 4GHz. Velikost cache L1 by měly být nejméně 4MB, L2 32MB a Lš pak 256MB. Nejvyšší možný tepelný výkon procesoru by měl být do 280W

Systémová paměť

Celková kapacity paměti by měla být 128GB. Kapacita jednoho modulu paměti by měla být min. 16GB při požití technologie DDR4 a technologie ECC typu REG DIMM. Rychlost paměti by měla být minimálně 3200MHz. RAM by měla pracovat pod napětím 1.2V. Latence CAS modulu paměti by neměla být nižní než CL22.

Diskové úložiště

Systémový disk s kapacitou 1.9TB, sběrnicí NVMe M.2, formátem M.2, rychlost: 4 500MBps (čtení) / 1 750 MBps (zápis), náhodné čtení: (4K): 550 000 IOPS, náhodný zápis (4K): 70 000 IOPS, životnost: 1.5 DWPD, technologie: MLC

Pracovní disk ve dvou kusech o parametrech kapacita: 7.6 TB, podporovaná sběrnice:  PCIe 4x4, Formát : 2.5", rychlost: 6800 MBps (čtení) / 4000 MBps (zápis), 4KB Náhodné čtení: 1000000 IOPS, 4KB Náhodný zápis: 180000 IOPS, Životnost: 1 DWPD

Projektové úložiště ve kapacitě 10TB ve dvou kusech v RAID zapojení. Kapacita jednoho kusu 10TB, formát: 3,5", otáčky: 7200rpm, rozhraní: SATA3, cache: 256MB, sektory: 512e

Grafická a synchronizační karta

Jedná se o grafickou kartu pro pracovní stanice. Pro připojení k základní desce vyžaduje PCIe 4.0 x16 slot. Grafický procesor využívá architekturu Ampere a nabízí 8192 CUDA jader, 256 Tensor jader a 64 RT jader. Využívá paměť typu GDDR6 s ECC a kapacitou 24 GB. 384-bit sběrnice. Karta nabízí 4x DisplayPort 1.4a konektor. Maximální rozlišení je 7680 x 4320 @ 60 Hz. 

Synchronizační karta umožňuje spojení několika vybraných RTX a Quadro grafických karet a tím i jejich připojených monitorů a projektorů, pro vytvoření video zdí a více-projektorových systémů. To vše bez artefaktů, které by měly dopad na výkon. Podporuje také NVIDIA Mosaic pro snadné škálování rozlišení jakékoliv aplikace.

Umožňuje zapojení až 2 Sync karet do jednoho systému, zapojení až 4 GPU do jedné Sync karty, až 8 synchronizovaných GPU na systém a až 32 připojených projektorů či displejů na systém. Podporuje stereoskopické displeje, přesahování projektorů a Windows Management Instrumentation (WMI).

Ostatní požadavky

Součástí poptávky jsou všechny nezbytné kabely, příslušenství, chlazení a jiné nezbytné k sestavení pracovní stanice. Pro dodání bude požadovaná pracovní stanice sestavena a plně funkční, včetně operačního systémů Windows 10 Pro. Záruka na sestavu je jeden rok a na jednotlivé komponenty tři roky.

| Počet ks. | Název komponentu |
| --- | --- |
| 1 | Supermicro AS -5014A-TT |
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32C/64T 3.60Ghz-4.50Ghz 128MB 280W - 100-000000445 |
| 1 | Supermicro SNK-P3045A4 |
| 8 | RAM 16GB DDR4-3200 2Rx8 - MEM-DR416LD-ER32 |
| 1 | Samsung PM9A3 1.9TB NVMePCIeGen4 V6 M.2 22x110M(1DWPD),HF - MZ1L21T9HCLS-00A07 |
| 1 | Samsung PM9A3 1.9TB NVMe PCIe4x4 2.5" 7mm SED 1DWPD 5YR - MZQL21T9HCJR-00A07 |
| 2 | Samsung 870 EVO, 2,5" - 4TB |
| 2 | Toshiba 3.5" 10TB,7.2K RPM,SATA 6Gb/s,256M,512e,HF,RoHS - MG06ACA10TE |
| 1 | NVIDIA PNY QuadroRTX A5000 24GB GDDR6 PCIe4.0 - ActiveCooling - VCNRTXA5000-BLK |
| 1 | NVIDIA PNY Quadro Sync 2 For P4000, P5000, P6000, &GP100 48GB GDDR6 - VCQPQUADROSYNC2-BSP |
| 1 | Supermicro AOM-TPM-9665V |
| 1 | Supermicro MCP-220-73102-0N |
| 1 | Supermicro CBL-SAST-0957A |
| 1 | Sestavení |
| 1 | 0% 3 YRS LABOR, 3 YRS PARTS, 1 YR CRS UNDER LIMITED WRNTY (EWCSC) |
| 1 | Montáž serveru, zahoření |
| 1 | Microsoft Windows 10 Pro CZ 64-bit |

V příloze je nabídka dodavtele.

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami objednatele jsou:

xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.

Kontaktní osobou dodavatele je:

xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.

Termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu objednávky:

Doba plnění předmětu objednávky: do 8 týdnů od potvrzení objednávky.

Místo plnění předmětu objednávky: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 – Nové Město.

Po kontrole předmětu objednávky bude převzetí předmětu objednávky potvrzeno na základě akceptačního protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Vzor akceptačního protokolu je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

Cena předmětu objednávky:

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit 300 200,- Kč (slovy: třista tisíc dvěstě korun českých) bez DPH.

# Dodavatel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky.

Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.

Dodavatel je povinen zaslat fakturu na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele. Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

Dodavatel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky: ZAK 22-0157-4 IF. Fakturu neobsahující číslo objednávky nelze proplatit.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Sankční podmínky:

V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, respektive termín dodání dle objednávky, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč včetně DPH a to za každý den prodlení.

## Prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

Dodavatel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění objednávky:

-    předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

-    předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

-    implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Další ujednání:

Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).

Objednatel zajistí uveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky.

Dodavatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Plnění předmětu této objednávky v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této objednávky, tedy před uveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá objednatel předmět 
této objednávky pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

S pozdravem

Mgr. Adam Švejda,

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

příspěvková organizace

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, elektronicky potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření smlouvy zaniká.

Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

………………….

Anafra s.r.o.

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte objednávku prostým e-mailem, resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji vaši objednávku č. ZAK 22-0157-4 IF.