Příloha č. 1

Technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Zdravotnické pomůcky pro rozšíření a zefektivnění služeb poskytování domácí péče“

Zdravotnické pomůcky:

|  | Počet (ks) | Technická specifikace pomůcky | Výrobce a označení nabízeného výrobku | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Záruka (měs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 | Box pro přepravu biologického materiálu - plastový s rukojetí pro přenášení stojanů se zkumavkami, zatěsněný, rozměry boxu (d x v x š) (20-40 x 15-20 x 15-30) cm | Výrobce: Saller Box 8 l | 670,- | 24 |
| 2. | 3 | Odsávačka - přenosná akumulátorová s možností připojení na síť 230V, sací výkon min. 15 L, hmotnost do 5 kg | Výrobce: FAZZINI F31 | 13 080,- | 24 |
| 3. | 3 | Infuzní stojan - kovový podstavec pětiramenný, kolečka, nerezový držák, čtyři háčky, výškově nastavitelný | Výrobce: FAZZINI 02.694.61 | 2 100,- | 24 |
| 4. | 10 | Invalidní mechanický vozík skládací - mechanický ocelový, nosnost min.115 kg, snadno omyvatelný a dezinfikovatelný, váha do 20 kg, nastavitelné stupačky | Výrobce: Timago H011 | 4 560,- | 24 |
| 5. | 5 | Chodítko pultové - opěrná deskou, nastavitelná výška madel a desky, kolečka | Výrobce: FAZZINI GR6402 | 4 680,- | 24 |
| 6. | 3 | Chodítko nízké - bez koleček, čtyřbodové, duralový rám, nastavitelná výška, protiskluzové nástavce | Výrobce: FAZZINI GR201 | 1 260,- | 24 |
| 7. | 2 | Chodítko nízké - se dvěma kolečky, duralový rám, nastavitelná výška, | Výrobce: FAZZINI GR203 | 1 500,- | 24 |
| 8. | 10 | Francouzské berle - předloketní duralová, s odrazkou | Výrobce: FAZZINI GR300.30 | 170,- | 24 |
| 9. | 1 | Polohovací vozík - mechanický, ocelový skládací rám, polohovací opěrka zad, opěrka hlavy, výškově nastavitelné stupačky | Výrobce: FAZZINI GR954 | 9 840,- | 24 |
| 10. | 2 | Polohovací postel elektrická - rozkládací čtyř až pětidílný rošt, polohování a výškové nastavení (40 – 80 cm) elektromotory, bezpečnostní postranice, hrazda s hrazdičkou, pojezdová kolečka aretovatelná, možnost jednoduchého transportu, délka větší jak 2 m | Výrobce: LINET Movita | 26 550,- | 24 |
| 11. | 2 | Antidekubitní matrace - PUR pěna, příčné a podélné průřezy, snímatelný antibakteriální a pružný potah omyvatelný paroprodyšný | Výrobce: LINET EffectaCare 20 | 2 750,- | 24 |
| 12. | 2 | Polohovací stolek k posteli - kolečka s nášlapnou brzdou, nastavitelná výška, naklápěcí pracovní deska | Výrobce: LINET Solido | 6 465,- | 24 |
| 13. | 7 | Klozetové křeslo pojízdné - sklopné područky, odnimatelné podnožky, plastové toaletní sedátko, nášlapné brzdy, toaletní nádoba s víkem | Výrobce: FAZZINI GR391 | 2 880,- | 24 |
| 14. | 7 | Židle do sprchy - duralový rám, opěrka zad, nastavitelná výška, bez područek | Výrobce: FAZZINI GR130 | 1 550,- | 24 |

V Brně dne 20. 7. 2016