NKP SZ Telč – Růže Vysočiny

NKP SZ Telč – 3 modulové vitríny

Specifikace modulových vitrín:

Počet ks: 4

Rozměry: 90x90x225 cm

Modulový typ konstrukce: může být použit jednotlivě, ve dvojicích, více modulech, nebo v lineárních sestavách.

Skladba materiálu: hliníkové rámy

Strop: LED panel 48W stmívatelný, 12V/230V, teplota 3000k

Stěny vitríny: 3 skleněné stěny, 1 skleněná stěna s pantovým otevíráním, sklo bezpečnostní 8 mm, těsnící systém dopínání.

Police: v jedné vitríně 1ks, ve dvou vitrínách 2 ks na vitrínu. Čiré sklo 8 mm, závěsné na lankovém závěsu s možností nastavení výšky v celé výšce vitríny.

Dno: neprůhledné v provedení RAL:9006

Sokl: odnímatelný sokl 15 cm, provedení RAL:9006

Zamykání vitríny: ve spodním a horním sklícím rámu umístěný zapuštěný zámek typu CISA, 2x klíč

Provedení: prachotěsné

Nožičky: rektifikační

Cena zahrnuje:

- 3 ks vitrín dle výše uvedené specifikace

- dopravu do místa plnění - Státní zámek Telč

- montáž

Předpokládaný termín realizace plnění: do 23. 6. 2023