Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Městské služby Rýmařov, s.r.o. Palackého 1178/11 79501 Rýmařov, Rýmařov IČO: 60320613 DIČ: CZ60320613 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/31/2023 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/117 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 03.04.2023 |

Objednávka opravy havarijního stavu splaškové kanalizace z objektu na ulici Sokolovská č.p./č.o. 435/29 a 436/31 v Rýmařově

Město Rýmařov u Vás objednává stavebně montážní práce opravy splaškové kanalizace z objektu na ul. Sokolovská č.p./č.o. 435/29 a 436/31, pozemky parc.č. 497, 498, 2649/1 a 2649/7 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je oprava havarijního stavu splaškové kanalizace z objektu na ul. Sokolovská č.p./č.o. 435/29 a 436/31 v Rýmařově, pozemky parc.č. 497, 498, 2649/1 a 2649/7, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

Před započetím výkopových prací opravy havarijního stavu splaškové kanalizace bude demontována provizorní zpevněná plocha ze silničních panelů v počtu 16 ks panelů, rozměr betonového silničního panelu 3,00 x 2,00 x 0,20 m. Panely budou naloženy, odvezeny a složeny na místě určeném investorem, odvozová vzdálenost do 4000 m.

V současné době jsou splaškové vody svedeny do hlavní jímky na vyvážení nacházející se na pozemku parc.č. 498. Stávající hlavní jímka před montáží potrubí bude vyčerpána a vyčištěna – zajistí Městské služby Rýmařov, s.r.o., ve stávající jímce bude provedeno napojení na vyústění splaškové kanalizace z objektu, napojení trubkami plastovými hrdlovými KG DN 160 v délce cca 9,00 m. Za hlavní jímkou se nachází přepadová jímka, tato bude odčerpána a následně vybourána, v místě stávající přepadové jímky bude zřízena kontrolní šachta – Š1. Šachta Š1 bude sběrná, potrubí šachty plastové, průměr šachty 600 mm s typizovaným šachtovým dnem a šachtovým litinovým poklopem s nosností 40 t. Hloubka šachty 1,50 m.

Svodové dešťové potrubí v počtu 2 ks z objektu Sokolovská 436/31 není ukončeno lapači splavenin a dešťové vody odtékají volně na terén. Dešťové svody budou osazeny lapači střešních splavenin a následně budou svedeny potrubím ležatým plastovým hrdlovým KG DN 125 do sběrné šachty Š1. Průměrná hloubka výkopu pro montáž potrubí dešťové kanalizace je 1,50 m, délka 13,00 m. Výkop bude před montáží potrubí zapažen.

Trasa splaškové kanalizace bude realizována na pozemcích parc.č. 497, 2649/7 a 2649/1 vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov. Průměrná hloubka výkopu pro montáž potrubí splaškové kanalizace bude 2,50 m, délka potrubí splaškové kanalizace z trub hrdlových plastových KG DN 200 bude 43,00 m. Pokládka potrubí v otevřeném zapaženém výkopu.

Na trase trubního vedení splaškové kanalizace bude zřízena kontrolní šachta Š2. Šachta Š2 bude průběžná, potrubí šachty plastové, průměr šachty 600 mm s typizovaným průběžným šachtovým dnem a šachtovým litinovým poklopem s nosností 40 t. Hloubka šachty 2,30 m.

Potrubí splaškové kanalizace bude ukončeno ve stávající betonové kontrolní šachtě splaškové kanalizace Š0 umístěné v místní komunikaci, pozemek parc.č. 2649/1.

Odvoz vytěžené zeminy do 3000 m na skládku investora, bez poplatku za skládkovné, odvoz vybouraného asfaltobetonového krytu a podkladních vrstev na skládku stavební suti do vzdálenosti 4000 mm, bez poplatku za skládkovné.

2. Termín plnění:

Dokončení stavby nejpozději do: 	           30 dní od protokolárního předání a převzetí staveniště

3. Místo plnění:

Pozemky parc.č. 497, 498, 2649/1 a 2649/7 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov

4. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Cena díla:

Cena díla činí: 								672 001,70 Kč bez 21 % DPH

141 120,36 Kč DPH 21%

Cena celkem 								813 122,06 Kč vč. 21 % DPH

Na tuto objednávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona                      č. 235/2004 Sb.

6. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/31/2023 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky: 21.04.2023

Ing. Luděk Šimko  25.04.2023

starosta

Ověření správce rozpočtu: 4. 4. 2023