Příloha £.1

Elektromateriál

| 1. | název | předpoklá dané množství | jednotky | cena/ks bez DPH | cena celkem bez DPH | popis-požadavek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Žárovka úsporná E 27 20W spirála amalgám | xxxxxx | ks | xxxxxx | 22 200,00 Kč | amalgámová, tvar spirála, musí splňovat normy EN61547:1995/+A1:2000, EN55015:2000 /+A 1:2001/+A2:2002, EN60698:1990/A1:1993+A2 1999, 2011/65/EU EN61000-3-3/+A1:2001 +A2:2005,EN61000-3- |
| 3 | Žárovka úsporná E 27 15 W spirála amalgám | xxxxxx | ks | xxxxxx | 13 800,00 Kč | životnost 15 OOOhodin, barevná teplota 2700K, technologie amalgámová, tvar spirála, musí splňovat normy EN61547:1995/+A1:2000, EN55015:2000 /+A1:2001 /+A2:2002, EN60698:1990/A1:1993+A2 1999, 2011/65/EU EN61000-3-3/+A 1:2001+A2:2005,EN61000-3- 2:2000/+A2:2005 |
| 4 | Svítidlo pouliční na výbojku SON-T70W typ Malaga | xxxxxx | ks | xxxxxx | 21 150,00 Kč | Napájecí napětí 230/240V, výkon zdroje 70W,E 27, min IP 65, upínací průměr 42-60mm, Optický kryt z polykarbonátové koule, maximální velikost 510x300x230 mm Doložit technickým listem výrobku |
| 5 | Výbojka Sodíková 70W E27 | xxxxxx | ks | xxxxxx | 2 350,00 Kč | Sodíková výbojka barevná teplota 2.100 K , provedení výrobku s dvojitým hořákem, nominální životnost min. 55000hod. Max rozměr 040 x 160 mm Doložit technickým listem výrobku |
| 6 | Soumrakový spínač | xxxxxx | ks | xxxxxx | 5 820,00 Kč | napájecí napětí: AC 230 V, výstupní kontakt: lx přepínací 16 A, stav výstupu indikuje červená LED , v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu Externí senzor s krytím 1P56. |
| 7 | Zásuvka bílá tango jedno clonková | xxxxxx | ks | xxxxxx | 2 160,00 Kč |  |
| 8 | Těleso zářivkové vestavné 4x18 W mřížka leštěná | xxxxxx | ks | xxxxxx | 7 900,00 Kč | vestavné IP20, svět. zdroj 4x18W T8, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku, rozměr max. 605x605 mm |

| 9 | Těleso zářivkové chrom AI 2x 36 W | xxxxxx | ks | xxxxxx | 37 320,00 Kč | 1P20, svět. zdroj 2x36W T8, dvojitý parabolický optický systém z leštěného hliníku , elektronický předřadník, maximální velikost 1265x270x65 mm doložit technickým listem výrobku, doložit certifikát CB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Těleso zářivkové 2 x 36 W IP65 | xxxxxx | ks | xxxxxx | 9 750,00 Kč | Materiál základny polykarbonát, difuzor akrylátový s optikou- fresnelovy čočky, krytí min .1P65, zdroj 2x T8/G13,teplota okolí do +45 °C , světelná účinost 92%, záruka 60 měs, nerezová spona pro připevnění, klipy pro připevnění difuzeru s polyamidu vyztuženého skelným vláknem, rozměry 1270 x 145x 110 svítidlo musí být vhodné pro přímou montáž na normálně zápalné podklady, doložit certifikáty ESČ, ENEC, CB |
| 11 | Žárovka E27 40W 240V | xxxxxx | ks | xxxxxx | 1 200,00 Kč | Průmyslové provedeni, otřesuvzdomé s prodlouženou životností, světelný tok 270 (Im), životnost 2000h, rozměry 60 x 103 |
| 12 | KabelCYKY J 3x 1,5 (C) | xxxxxx | m | xxxxxx | 4 950,00 Kč |  |
| 13. | Žárovka Led 8,0 W E27 4000-5000K | xxxxxx | ks | xxxxxx | 17 800,00 Kč | barevná teplota 4000-5000K, >50 000 hod, typ VEGA 3.8 LED |
| 14. | Baterie tužková super alkalická R06 | xxxxxx | ks | xxxxxx | 10 500,00 Kč | skladovatelnost min 6 let s ochranou proti vytečení. |
| 15. | Baterie mikrotužka super alkalická R03 | xxxxxx | ks | xxxxxx | 5 250,00 Kč | skladovatelnost min 6 let s ochranou proti vytečení. |
| 16. | Trubice zářivky 18 W třlpásmová | xxxxxx | ks | xxxxxx | 10 800,00 Kč | Trubice musí být třlpásmová, barevná teplota 4000K, nominální životnost min. 20.000 h, Jmenovitý světelný tok po 100 h - min. 1.350 Im míra předčasných , poruch (%): <1%, maximální obsah rtuti: 3,60 mg, doložit technickým listem výrobku |
| 17. | OEZ Tlačítko MTX-22-TE 25A 2Z+2V ZELENÉ | xxxxxx | ks | xxxxxx | 5 750,00 Kč |  |
| 18. | Startér 4W-65W | xxxxxx | ks | xxxxxx | 2 250,00 Kč | Nominání příkon min. 4-65W. Singl. Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: >30.000, Rozměry: 021 x39mm, doložit technickým listem |
|  | celkem bez DPH | 180 950,00 Kí |  |
| celkem s DPH | 218 949,50 Kč |  |

Gepex s.r.o. Kuřimská 1926/21 a Brno 621 00 IČ: 269 31 150