# ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ POŽADAVKY

# Inscenace: HAMLET

JEVIŠTĚ: 	šířka: min. 10 m

šířka mezi portály: min. 8 m

výška portálu: min. 5 m

hloubka celkem: 10 m

forbína : 2-3 m

tahy: ano

opona: ano

doprava dekorace: stěny 5x2m – snadný přístup na jeviště

ŠATNY:  2 – 4 šatny s tekoucí teplou vodou a sprchou

SVĚTLA HAMLET:

- Hlediště:

- 10 x profilovací reflektor

- 18 x PC 1 kW

- 2 x PAR64

- Jevištní most:

- 8 x PC 1 kW

- 6 x PAR64

- 4 x profilovací reflektor

- Jevištní portály:

- Levý - 6 x PC 1 kW

- Pravý - 7 x PC 1 kW

- Jevištní lávky:

- Levý - 2 x PC 1 kW, 1 x profilovací reflektor

- Pravý - 2 x PC 1 kW, 1 x profilovací reflektor

- Jevištní baterie:

- 6 x PAR64

- 4 x profilovací reflektor

- Podlaha:

- 8 x regulovaná zásuvka

- připojení DMX pro dýmostroj

- Případně, abychom nemuseli vozit:

- 1 x Vana asymetrická 1 kW na stativu

- 1 x PAR64 krátký

- 1 x Blinder

- komunikace se zvukovou kabinou v průběhu představení a komunikace s inspicí  - to by měl být standard.

- 2x WASH nejlépe na jevištním mostě a 2x SPOT na jevištní baterii.

Čas nástupu místního osvětlovače je stejný jako příjezd techniky na místo.

ZVUK HAMLET:

- mix. 14x in, 2x aux, 4x out [L/R-predni, L/R-zadni]

- mix - minimum na 7 vtsupech 2x parametricky EQ  [nejlepe digi mix]

- 2x FX reverb

- 2x mic.cond. [sberaky] na jevisti.

- 3x Kompresor na insert.

- PA odpovidajici vykonem velikosti daneho salu.

- pripojny panel na jevisti

POČET TECHNICKÝCH SLOŽEK:

KULISÁKŮ ŠD: 6

REKVIZITÁŘ: 1

OSVĚTLOVAČ: 1

ZVUKAŘ: 1

GARDEROBA: 1

MASKÉRKA: 1

# K DISPOZICI NA MÍSTĚ:

# denní místnost pro technické složky

# od 200km od Prahy 2x odpočinková místnost pro řidiče