| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Sestava pro sloupcovou aglutinaci |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 2 ks centrifuga pro gelové karty a 2 ks termostat pro gelové karty na oddělení transfúzní stanice (OTS) v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje | ID-CENTRIFUGA-L ID-INKUBÁTOR-L |
| Výrobce přístroje | DiaMed GmbH |
| Požadované parametry |  |
| Centrifuga pro gelové karty: | 2 ks |  |
| Centrifuga umožňující odstředění gelových karet s CE/IVD certifikací | ANO | ANO - ID-Centrifuga L splňuje všechny platné certifikace pro uvedení na trh |
| Kapacita centrifugy | min. 24 gelových karet | ANO – ID-Centrifuga L má kapacitu 24 gelových karet |
| Rotor na min. 24 gelových karet | 1ks rotoru ke každé centrifuze | ANO |
| Rotor pro stáčení gelových karet ve stojáncích min. 2 x 12 gelových karet | 1ks rotoru ke každé centrifuze | ANO |
| Doba centrifugace gelových karet | 10 min | ANO - ID-Centrifuga L je přednastavena na centrifugaci po dobu 10 minut pro gelové karty |
| Automatické zvolení vhodného programu dle vloženého rotoru | ANO | ANO - ID-Centrifuga L je vybavena senzorem, který do 5s automaticky rozpozná, jaký rotor byl vložen do centrifugy a podle něj umožní spuštění zvoleného programu. |
| Automatické načtení použitého rotoru | ANO | ANO - ID-Centrifuga L je vybavena senzorem, který do 5s automaticky rozpozná, jaký rotor byl vložen do centrifugy a podle něj umožní spuštění zvoleného programu. |
| Ovládací panel s dotykovým displejem | ANO | ANO, ID-Centrifuga L je vybavena dotykovým displejem |
| Nastavitelný zvukový signál při ukončení centrifugace | ANO | ANO, ID-Centrifuga L má nastavitelný signál při ukončení centrifugace – jeho úrovně hlasitosti – lze i úplně vypnout |
| Ovládání v českém jazyce | ANO | ANO, ovládací sw. IDCentrifugy L disponuje volbou českého jazyka |
| Inkubátor pro gelové karty: | 2 ks |  |
| Inkubátor pro gelové karty s CE/IVD certifikací | ANO | ANO - ID-Inkubátor L splňuje všechny platné certifikace pro uvedení na trh |
| Nastavitelná teplota 37°C s tolerancí 0,5°C pro gelové karty a zkumavky | ANO | ANO - ID-Inkubátor L má teplotu přednastavenou na 37°C |
| Kapacita inkubátoru pro gelové karty | min. 36 gelových karet | ANO - ID-Inkubátor L má kapacitu 36 gelových karet. Prostor pro 3 stojany, 1 stojan = 12 gelových karet |
| Každých 12 karet má možnost odečítání času inkubace s vlastním časovačem | ANO | ANO - ID-Inkubátor L, má pro každý stojan s 12ti kartami vlastní časovač |
| Kapacita inkubátoru pro zkumavky: | min. 24 zkumavek | ANO - ID-Inkubátor L má kapacitu 24 zkumavek (2 x 12 zkumavek) |
| Rozměr zkumavek (výška / šířka) | 75 mm / 12 mm | ANO - ID-Inkubátor L umožnuje nahřívání zkumavek o rozměru 75x12 mm |
| Čas inkubace nastavitelný v rozsahu | min. 0 - 30 minut | ANO - ID-Inkubátor L splňuje tento požadavek – čas 00:01 – 99:59 |
| Nastavitelný zvukový signál při ukončení inkubace | ANO | ANO - ID-Inkubátor L má nastavitelný signál při ukončení inkubace – jeho úrovně hlasitosti – lze i úplně vypnout |
| Ovládání v českém jazyce | ANO | ANO - ovládací sw. IDInkubátoru L disponuje volbou českého jazyka |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO | ANO |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..